Приложение №1

к  постановлению администрации округа

от «_22_»__02.2011__  №_559__

Инвестиционная программа

МУП округа Муром «Водопровод и канализация»

на 2011-2013 гг.

Паспорт

Инвестиционной программы МУП округа Муром «Водопровод и канализация» на 2011-2013 гг.

Водоснабжение

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа МУП «Водоканал» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | • Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса • Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. №99. об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса • Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2010 – 2015 г.г.» ▪ Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2010-2015 годы. . Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП округа Муром «Водопровод и канализация» на 2011-2013г. |
| Заказчики программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Основные разработчики Программы | МУП округа Муром «Водоканал» |
| Исполнители мероприятий Программы | МУП округа Муром «Водоканал» |
| Цели Программы | • Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями • Обеспечение необходимыми мощностями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития округа Муром. • Повышение качества питьевой воды. • Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг МУП «Водоканал» |
| Задачи Программы | • Строительство и реконструкция объектов водоснабжения • Строительство и реконструкция сетей водоснабжения |
| Сроки реализации Программы | 2011 -2013 гг. |
| Объемы финансирования Программы | Всего : - водоснабжение – 24434,2 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы | Водоснабжение : • Собственные средства 24434,2 тыс.руб. в т.ч. тариф на подключение 2358,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | • Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения застраиваемых жилых домов в городе . • Сокращение износа объектов водоснабжения до 50 % • Доведение состава и свойств воды на НС № 15 в Якиманской слободе до требований санитарных норм и правил. ( содержание железа в воде до 0,2 мг/дм³) |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация округа Муром |

I. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения Инвестиционной Программы

1.1 Цели Инвестиционной программы:

- повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития округа Муром;

- доведение состава и свойств воды до требований санитарных норм и правил;

- обеспечения доступности для потребителей услуг предприятия.

1.2. Задачи  Инвестиционной Программы

- строительство новых объектов водоснабжения;

- реконструкция существующих объектов водоснабжения;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды.

1.3. Ожидаемые результаты при реализации Инвестиционной Программы

При выполнении Инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

- обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения застраиваемых жилых домов в городе;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;

- доведение состава и свойств воды Центрального  микрорайона города и с. Дмитриевская слобода  до требований санитарных норм и правил;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения.

II.Структура Инвестиционной Программы

II.1 Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды.

II.1.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей

В данном разделе приводятся данные в динамике за последние три года

- количество абонентов и потребителей, получающих питьевую воду из системы коммунального водоснабжения:

| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 1012 | 1068 | 1093 |

- по количеству приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения:

Водоснабжение              (шт.)

| 2008 г. | 2009г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 5796 | 6246 |  |

III.2. Краткое описание системы водоснабжения.

III.2.1.  Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

Система водоснабжения города состоит из централизованного Александровского водозабора, состоящего  из 11 скважин, резервуара емкостью 10 000 м³, 2-х резервуаров для воды емкостью по 2000 м³, станции 2-го подъема , и 20 отдельно стоящих скважин в черте города, подающих воду в распределительную сеть.

Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ, в том числе 7скважин насосами ЭЦВ 12-210-55,  производственной мощностью 12189,9 т.м³/год (33396,9 м³/сут.).

На балансе находятся  210,1 км сетей водопровода, из которых 55,6 км имеют износ 100%; 92 км - более 50%. Износ сетей приводит к авариям на водопроводе. В 2008 году зарегистрирована 279 утечек, в 2009 г.- 464 утечки (в городе), за  2010 год – 381 утечка.

Ежегодно разрабатывается план и проводится капитальный  ремонт сетей и сооружений. В 2008 г. –   на сумму   4968   т.руб.

2009 г. –   на сумму    4531   т.руб.

2010 г. –   на сумму    5100   т.руб.

Заменено сетей водопровода

в 2008 г.   -  в городе 2,6 км сетей, в районе 3,1 км., построено вновь   0,5 км.

в 2009г. – заменено 2,5 км., построено – 0,3 км.

в 2010г.-   заменено 2,7км, построено-0,3км.

Техническая инвентаризация и государственная регистрация не проводилась. В перспективе планируется ее проведение, для чего создана геодезическая  группа.

III. 2. 2 Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода – 210,1км.

В том числе по диаметрам:

от 50мм до 250 мм – 179,43 км.

250 мм – 500мм-     19,75 км

500 мм – 1000мм-     9,53 км

от 1000 мм –                1,4 км

по материалам труб

асбестоцементная – 2,532 км

сталь                        -  79,734 км

чугун                       -  194,753 км

капрон                     -  0,364  км

ПХВ                         - 15,971км

не указан                 -  1,724 км

по типу

водоводы               - 7,9 км

уличные                 - 122,0 км

дворовые               -  80,2 км

Повреждения на сетях (нарушения целостности стыков, переломы труб, свищи, трещины в трубах)

2008 г. – 279 шт.

2009 г. – 464 шт.

2010 г  – 381 шт.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей:

- плохое качество материала труб.

-  низкое качество изготовления задвижек

(неплотное притягивание плашек, отсутствие уплотнителя между корпусом и штоком.)

-  разрушение смотровых колодцев на проезжей части дорог.

-  отсутствие специальных диагностических устройств и гидравлических схем

водопровода.

Ключевые риски, возникающие при  эксплуатации сетей.

- попадание загрязняющих веществ через  разрушенные колодцы, сломанные

водоразборные колонки и ПГ.

- наличие эл. кабелей в непосредственной близости от стальных водопроводов,

приводящих к их преждевременному  износу.

Рекомендуемые мероприятия  по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков.

- применение современных материалов при строительстве и замене сетей.

- замена изношенных сетей.

- замена ветхих стальных сетей на полимерные.

III. 3.Описание лабораторной базы. Оценка потребностей в инвестировании на  обновление, расширение и модернизацию.

III 3.1.Описание существующей лабораторной  базы.

Лаборатория МУП «Водоканал» состоит из:

- лаборатории бактериологического анализа;

- лаборатории хим. анализа питьевой воды.

Бактериологическая лаборатория питьевой воды оснащена:

- автоклавы – 2 шт.

- весы 4 класса  - 1 шт.

- сушильный шкаф – 1 шт.

- термостаты – 2 шт.

- дистиллятор – 1 шт.

- термометры – 4 шт.

Химическая лаборатория питьевой воды оснащена:

- весами 2,3 класса  - 2 шт.

- КФК – 2  - 1 шт.

- рН-метром – 2 шт.

- холодильником «ОКА-6м»  – 1 шт.

- дистиллятором «ДЭ-10» – 1 шт.

- сушильным шкафом СШ – 1 шт.

III. 3.2.Согласно требованиям технического регламента «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», необходимо для переоснащения химических лаборатории:

  - нефелометр – для определения мутности (75,0 т.р.)

  - хроматограф ГХ - для определения органических веществ в воде (400 т.р.)

  - хроматограф ЖХ – для определения неорганических веществ в воде (800 т.р.)

  - термостат АТ-1 – определение БПК-5 (22 т.р.);

  - холодильник – поддержание температуры (12 т.р.);

  - сушильный шкаф СШ – определение неорганических веществ (15 т.р.);

  - сушильная установка – сушка бактериологической посуды (15 т.р.);

  - ЭВМ для полярографа, хроматографов (50 т.р.).

III. 4. Описание технологии водоподготовки, качество питьевой воды на  сооружениях водоочистки и в водопроводных сетях, оценка возможности

применения новых современных технологий водоподготовки

Население округа Мурома снабжается подземной питьевой водой из артскважин, расположенных по территории всего округа. Водоподготовка отсутствует, кроме насосной станции № 7по ул. Комсомольская.   На станции № 7 пущена в эксплуатацию станция обезжелезивания, которая удаляет из питьевой воды железо, мутность, цветность, запах.

- 1.1 Снабжение города Мурома осуществляется из:

а) Александровского водозабора, состоящего из 10 артскважин, вода из которых поступает в 2 резервуара чистой воды по 2000 м3 и РЧВ емкостью 10000 м3

б) 20 артскважин, расположенных в черте города.

- Контроль качества питьевых вод осуществляется по 32 показателям 1 раз в год и по 11 показателям - ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы» и графика, утверждаемого ежегодно ТУ ФГУ «Роспотребнадзора».

Утвержденными контрольными точками в распределительной сети:

по городу являются  - 9 контрольных точек; по району – 50.

- Превышение отмечено по 5 показателям:

- железу общему;

- мутности;

- цветности;

- жесткости общей;

- запаху.

- Средние показатели за 2007 – 2009 гг. по артскважинам в черте города и резервуару чистой воды по железу, жесткости, мутности, цветности, запаху, т.е. показатели по которым, отмечено превышение нормативов.

| Показатель, единица измерения | Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв №4 | Скв №5 | Скв №10 | Скв №13 | Скв №15 | Скв №17 | Скв №18 | Скв №19 | Але ксандровский резервуар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо, мг/дм3 | 0,3 (0,1) | 0,37 | 0,13 | 0,25 | 0,34 | 0,62 | 0,21 | 0,32 | 0,3 | 0,6 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Цветность, градус | 20 (35) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Запах, баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жесткость, мг-экв/дм3 | 7,0 (10,0) | 10,9 | 10,9 | 9,1 | 13,7 | 8,2 | 7,7 | 9,0 | 15,7 | 7,8 |

Таким образом, артскважины, снабжающие город и резервуар чистой воды содержат:

а)   железа > 0,3 мг/дм3 - в 6 артскважинах;

б) жесткости > 7,0 мг-экв/дм3 – во всех артскважинах и резервуаре,

в 3-х скважинах - содержание жесткости превышает и временно

разрешенную норму - 10 мг-экв/дм3,

в) по остальным показателям - повышений не отмечено.

Вода из скважины №19 питает микрорайон поселка им. Л.П.Войкова.

Содержание жесткости составляет – 15,7 мг-экв/дм3 , поэтому население 1500 человек получает воду не нормативного качества.

Водоснабжение микрорайонов «Фанерный», «Южный», «Карачарово» осуществляется из скважин №10,13. Содержание жесткости и железо превышает норматив, поэтому жители 3-х микрорайонов получают питьевую воду не соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. по этим показателям.

IV.  Транспортировка питьевой воды населению через распредели-тельную сеть.

При транспортировке, питьевая вода через распределительную сеть, насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в ВРК  имеет превышение по содержанию железа, жесткости, мутности, цветности, запаху.

  - Контроль качества питьевых вод в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5-ти показателям неорганическим ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы», графика ТУ ФГУ «Роспотребнадзора».

  - По городу, утвержденными контрольными точками является – 9 ВРК в каждом микрорайоне. (водоразборные колонки)

Средние показатели в распределительной сети за 2007-2009 гг.

по городу Мурому

| Показатель, единица измерения | Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 7 т | 8 т | 9 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность, градус | 20 (30) | 30 | 25 | 40 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 0,95 | 0,8 | 2,09 | 0,58 | 0,30 | 1,02 | 1,77 | 0,42 | 0,66 |
| Железо, мг/дм3 | 0,3 (1,0) | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,5 |
| Жесткость, мг-экв/дм3 | 7,0 (10,0) | 12,0 | 9,0 | 10,2 | 9,1 | 9,5 | 8,0 | 9,4 | 7,8 | 7,8 |
| Запах, баллы | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |

- по содержанию цветности – превышение в 3-х точках, микрорайонах «Центральный», «Южный», «Фанерный»;

- по содержанию мутности – превышение в 2-х точках, микрорайонах «Центральный», «Южный»;

- по запаху – в 2-х точках , микрорайонах «Центральный», «Южный»;

- по железу -  в 5-ти точках, где концентрация > 0,3 мг/дм3 и в 3-х точках, где содержание больше временно разрешенной нормы 1,0 мг/дм3 в микрорайонах «Центральный», «Южный», «Фанерный»;

- по жесткости – вся вода более 7,0 мг-экв/дм3, в 2-х точках - более временно разрешенной нормы - 10 мг-экв/дм3 в микрорайонах «Центральный», «Южный».

Таким образом, в распределительной сети города - в микрорайонах «Центральный», «Южный», «Фанерный», «Карачарово», «пос.Л.П. Войкова», питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, жесткости, цветности, мутности, запаху.

V. Новые технологии, применяемые для улучшения качества

питьевой воды.

Питьевая вода, из артскважин и распределительной сети о.Муром, нуждается в умягчении, обезжелезивании, удаления мутности, цветности          и запаха. Повышенные содержания мутности, цветности возникают в следствии высокого содержания железа и удаляются из воды вместе с железом.

Доведение питьевой воды  округа Муром до нормативных показателей должно осуществляться очисткой от железа, жесткости и запаха.

На территории насосных станций первого подъема:  в с. Дмитриевская Слобода запроектировано строительство станций обезжелезивания, где артезианская вода будет очищаться от железа и сопутствующих мутности и цветности методом напорной аэрации с последующей фильтрацией через католитическую загрузку.

VI.Описание систем автоматизации и диспетчеризации объектов  водоснабжения.

В водоснабжении системы автоматического управления присутствуют только в виде системы дискретного управления,  включением и отключением  откачивающих насосов. Установленная система оперативной связи на радиостанциях «Маяк» морально и физически устарела и работает неустойчиво.

Необходимо произвести замену системы оперативной связи.

VII.Описание систем автоматизации и диспетчеризации объектов                                   водоснабжения

В водоснабжении системы автоматического управления присутствуют только  в виде системы дискретного управления  включением и отключением  откачивающих насосов. Установленная система оперативной связи на радиостанциях «Маяк» морально и физически устарела и работает неустойчиво.

Необходимо произвести замену системы оперативной связи.

VIII. Определение приоритетных направлений инвестирования

Из всех вышеперечисленных проблем развития предприятия в настоящее время первоочередным является решение следующих задач:

- Улучшение качества воды, подаваемой из отдельно стоящих скважин на территории города и района:

- Строительство станций обезжелезивания на насосных станциях, дающих большой процент содержания железа в воде;

IX. План мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование объекта и цель строительства |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство водопровода по ул. Первомайской от ул. Воровского до ул. Октябрьской. | Прибрежный район города испытывает дефицит качественной питьевой воды. С целью обеспечения данного района качественной водой в нужном количестве, необходимо построить водопровод по ул. Первомайской от ул. Воровского до ул. Октябрьской диаметром 300 мм, протяженностью 750 м.п. Это позволит подать в данную часть города воду с Александровского водозабора. Стоимость работ 6343,7 тыс. руб. |
| 2. | Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | Подключение объектов строительства, предлолагаемых к вводу на 2011-2013гг., к системам водоснабжения и водоотведения. |
| 3. | Строительство станции обезжелезивания на территории н/станции №15 в с. Якиманская слобода | Анализ питьевой воды в с.Якиманская Слобода показывает, что вода из арт. скважины, обеспечивающей водоснабжение данного села, превышает требования Сан. ПиН. 2.1.41074-01 «Питьевая вода» по содержанию железа. С целью доведения качества подаваемой потребителям воды до нормативной, необходимо строительство станции обезжелезивания воды на территории насосной станции стоимостью 16623,5 тыс. руб. |
| 4. | Строительство водопровода по путепроводу в районе улиц Л.Толстого и КРШ | Для обеспечения надежности водоснабжения необходимо строительство водопровода по путепроводу с целью закольцовки водопроводов микрорайона «Южный» и центральной части города. Стоимость строительства 1200 тыс.руб. |

X .     Ресурсное обеспечение программы.

На реализацию мероприятий инвестиционной программы необходимо направить 24434,2 тыс. руб. (см. приложение № 1)

Водоснабжение                                                                                            тыс. руб.

Стоимость работ без НДС

|  | В том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| Собственные средства | 786,0 | 9318,5 | 14329,7 | 24434,2 |

XI.     Источники формирования собственных средств предприятия

Водоснабжение                                                                                        тыс.руб.

Затраты с учетом налога на прибыль

| Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники собственных средств, из них: | 786,0 | 9318,5 | 14329,7 | 24434,2 |
| 1. Прибыль, направленная на инвестиции, в т.ч. | 786,0 | 9318,5 | 14329,7 | 24434,2 |
| Надбавка к тарифу |  | 8532,5 | 13543,7 | 22076,2 |
| Тариф на подключение | 786,0 | 786,0 | 786,0 | 2358,0 |
| 2. Амортизация | - | - | - | - |

Амортизационные отчисления на 2011-2013гг будут направлены на приобретение основных средств: экскаватор, глубинные насосы ЭЦВ-120-160-100 – 20 шт.

Расчет надбавки к тарифу

(без учета НДС)

| Год | Надбавка к тарифу всего (тыс.руб.) | Объем оказанных услуг (тыс. м3) | Надбавка к тарифу (руб./м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 |
| 2012 | 8532,5 | 7991,0 | 1,07 |
| 2013 | 13543,7 | 7888,0 | 1,72 |

Финансовые потребности реализации мероприятий по тарифу на подключение

|  | Стоимость работ (без учета НДС) тыс. руб. | Затраты с учетом налога на прибыль (тыс. руб.) | Подключаемая мощность (м3/час) | Размер тарифа на подключение (без учета НДС) руб./м3 час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 1965,0 | 2358,0 | 6,75 |  |
| в т.ч. 2011 г. | 655,0 | 786,0 | 2,25 | 349497,23 |
| в т.ч. 2012 г. | 655,0 | 786,0 | 2,25 | 349497,23 |
| в т.ч. 2013 г. | 655,0 | 786,0 | 2,25 | 349497,23 |

XII. Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы.

Ожидаемый эффект от реализации Инвестиционной программы на 2011 - 2013 гг. заключается в обеспечении жителей города и района качественной питьевой водой, т.к. в связи с выходом Постановления правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», согласно приложению № 1 «Условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг  ненадлежащего качества, п. 2  - «при несоответствии  состава и свойств холодной воды санитарным нормам, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальных услуг  ненадлежащего качества».

Согласно п.5 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам утвержденных Постановлением № 307 исполнитель обязан предоставлять всем потребителям коммунальные услуги надлежащего качества».

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования средств;

- прозрачности использования средств;

- адресного предоставления средств.

| Задачи | Показатели | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | снижение износа объектов (%) | 50,7 | 50,5 | 50,0 |
| Доведение качества воды до уровня СНиП | Снижение содержания железа в воде (мг/дм•) | 0,6 | 0,4 | 0,2 |

Выводы:

Реализация Инвестиционной программы МУП «Водоканал» округа Муром на 2011-2013 г.г. позволит выполнить мероприятия, предусмотренные Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы МУП «Водоканал» и обеспечить стабильное водоснабжение и доступность предоставляемых услуг населению округа.

Директор МУП «Водоканал»	                          Анисимов А.А.

Паспорт

Инвестиционной программы МУП округа Муром «Водопровод и канализация» на 2011-2013 гг.

Водоотведение

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа МУП «Водоканал» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | • Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса • Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. №99. об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса • Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2010 – 2015 г.г.» ▪ Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2010-2015 годы. . Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП округа Муром «Водопровод и канализация» на 2010-2011г. |
| Заказчики программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Основные разработчики Программы | МУП округа Муром «Водоканал» |
| Исполнители мероприятий Программы | МУП округа Муром «Водоканал» |
| Цели Программы | • Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями • Обеспечение необходимыми мощностями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития округа Муром. • Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг МУП «Водоканал» |
| Задачи Программы | • Строительство и реконструкция объектов водоотведения • Строительство и реконструкция сетей водоотведения |
| Сроки реализации Программы | 2011 -2013 гг. |
| Объемы финансирования Программы | Всего : - водоотведение – 50618,6 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы | Водоотведение: • Собственные средства 50618,6 тыс.руб. в т.ч. тариф на подключение 2400,0тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | • Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоотведения застраиваемых жилых домов в городе и районе Сокращение износа сетей водоотведения до 71,2 % |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация округа Муром |

I. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения Инвестиционной Программы

I.1 Цели Инвестиционной программы:

- повышение надежности работы системы  водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития округа Муром;

- обеспечения доступности для потребителей услуг предприятия;

- избежание попадания стоков в р. Оку.

I.2. Задачи  Инвестиционной Программы

- строительство новых объектов водоотведения;

- реконструкция существующих объектов водоотведения;

- сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения предприятия.

I.3. Ожидаемые результаты при реализации Инвестиционной Программы

При выполнении Инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

- обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоотведения застраиваемых жилых домов в городе и районе;

- избежание попадания сточных вод в р. Оку;

- снижение износа сетей водоотведения.

II.Структура Инвестиционной Программы

II.1 Оценка потребностей в предоставлении абонентам и потребителям  услуг водоотведения.

II.1.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей

В данном разделе приводятся данные в динамике за последние три года

- количество абонентов и потребителей, сбрасывающих сточные воды в систему коммунальной канализации:

| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 1012 | 1068 | 1093 |

II. 3.     Краткое описание системы канализации муниципального образования

II. 3.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации.

Система водоотведения  Предприятия включает в себя:

- канализационные сети общей протяженностью 175,1км

- канализационные насосные станции (КНС) – 12 ед.

- главную насосную станцию – 1 ед.

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод (ОСБО) города Муром  (выпуск №1).

ОСБО города Мурома проектной производительностью 100,0 тм³/сутки, расположены на северной окраине города на склоне левого берега реки Оки. Строительство закончено в 1986 году, пуско-наладочные работы завершены в 1989 году. На ОСБО поступают стоки от всех предприятий, организаций и жилого сектора, а также стоки ливневой канализации города.

II. 3.2. Характеристика сетей канализации.

На балансе находятся 175,1 км сетей канализации, из них 48,6 км имеют износ 100%; 64,2 км - износ 50%

Ежегодно проводится капитальный ремонт сетей и сооружений

2008 г. – на сумму  4959,0 т. руб.

2009 г. – на сумму  6111,7  т. руб.

2010 г. – на сумму 5186,6 т. руб.

Устранено аварий:

2008 г. – 10 шт.

2009 г. – 12 шт.

2010 г.-   29 шт.

Промыто сетей канализации:

2008 г –  86,0  км.

2009 г. – 85,7  км

2010 г.-   86,9 км.

Протяженность сетей канализации по диаметрам

до 200 мм – 97,8 км

200 мм – 45.4 км

300 мм – 11.4 км

400 мм – 8,2 км

500 мм – 6,9 км

600 мм – 4,5 км

700 мм – 1,5 км

800 мм – 0,9 км

800-1500 мм – 10,1 км

Повреждения на сетях канализации: (нарушение целостности стыков, пере-ломы труб)

2008 г.  – 10 шт.

2009 г. –  12 шт.

2010 г.-    29 шт.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:

- большой процент износа

- агрессивная среда

- разрушение колодцев

- недостаточное количество откачивающей  и пр. спецтехники

Ключевые риски, возникающие при  эксплуатации сетей

- глубина заложения трубопроводов до 9 метров

- наличие опасных для жизни людей газов (метан, сероводород и т.д.) в канализационных колодцах.

Рекомендуемые мероприятия  по повышению надежности работы сетей:

- переход на полимерные трубы

- приобретение специализированной техники (автомашин КО-512; КО – 505А)

- замена наиболее  изношенных участков  канализационных сетей.

II.3.3. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых современных технологий.

Очистка сточной воды производится на очистных сооружениях, которые включают в себя:

- приемная камера , куда поступают сточные воды от города  по напорному коллектору . В приемной камере происходит смешение стоков.

- решетки, предназначены для задержания крупных фракций (бумага, тряпки, отходы пластмасс, остатки дерева и т.д

- Песколовки в количестве 3 штук. Назначение песколовок – освободить сточные воды от тяжелых примесей (песок, шлак, известь)

- Первичные отстойники, предназначенные для отстаивания механических частиц, количество первичных отстойников – 8 штук.

- Аэротенки – 4 единицы, подача воздуха осуществляется от турбовоздуходувки через систему воздуховодов к аэраторам, выполненным из полиэтиленовых фильтросных труб, расположенных на дне аэротенка. В аэротенках происходит окисление органических загрязнений биоценозом активного ила в присутствии кислорода.

- вторичные отстойники – куда поступает смесь воды и активного ила и где происходит отделение избыточного активного ила от воды.

Биологически очищенная вода поступает на доочистку в систему мелких озер, а затем в Бельский затон реки Ока.

Избыточно активный ил эрлифтами подается в трубопровод избыточного ила, затем в резервуар неуплотненного ила. Из резервуара неуплотненного ила насосами подается в илоуплотнители, оттуда под гидростатическим давлением поступает в резервуар уплотненного ила, а далее насосами откачивается на иловые карты. На иловых картах в течение 2-3 лет происходит обезвоживание осадка.

Обезвоженный осадок влажностью 75 % вывозится на площадки компостирования, где используется в качестве составной части компоста.

II.3.4.Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод.

Состав сточных вод, поступающих от предприятий в систему канализации, контролируется экологическим отделом МУП «Водоканал», берутся анализы сточный воды, проверяется правильность подключения к канализации МУП «Водоканал», исключающие возможность неразрешенных сбросов. Основную массу загрязняющих веществ сбрасывают предприятия, имеющие гальваническое производство (АО «Энергосервис», МЗ РИП, АО «Муромтепловоз»), в предотвращении залповых сбросов эти предприятия проверяются 2-3 раза в месяц. Остальные предприятия 1 раз в 2-3 месяца. Постоянно ведется работа по выявлению новых предприятий, которые могут вызвать загрязнения системы канализации и ухудшение работы очистных сооружений.

Состав сточных вод, сбрасываемый в водный объект, эффективность удаления загрязнений на очистных сооружениях указан в таблице.( данные 2-ТП(водхоз) за 2008 год.

| № № п/п | Наименование вещества | Концентрация мг/л | Масса т. | Эффективность очист. сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 2,93 | 36,964 | 98,55 |
| 2 | Сухой остаток | 535,86 | 6689,776 | 38,16 |
| 3 | БПК-5 | 3,0 | 37,304 | 98,4 |
| 4 | Нефтепродукты | 0,13 | 1,863 | 58,06 |
| 5 | Хром общий | 0 | 0 |  |
| 6 | Медь | 0,005 | 0,0577 | 74,36 |
| 7 | Железо | 0,23 | 2,956 | 87,22 |
| 8 | Никель | 0 | 0 |  |
| 9 | Кадмий | 0 | 0 |  |
| 10 | Цинк | 0,005 | 0,0554 | 75 |
| 11 | А-СПАВ | 0,08 | 1,058 | 85,93 |
| 12 | Н-СПАВ | 0 | 0 |  |
| 13 | Азот аммонийный | 0,72 | 9,082 | 96,28 |
| 14 | Азот нитритов | 0,0373 | 0,473 | - |
| 15 | Азот нитратов | 2,97 | 37,175 | - |
| 16 | Сульфаты | 94,14 | 1183,73 | 48,23 |
| 17 | Фосфаты | 0,27 | 3,455 | 85,0 |
| 18 | Хлориды | 90,19 | 1136,002 | 35,63 |

Ежегодно МУП «Водоканал» разрабатываются мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов, в них включают в себя:

- строительство второй очереди очистных сооружений (цех мехобезвоживания осадка);

-замена системы аэрации;

-замена турбокомпрессора;

-реконструкция системы песколовок;

Выполнение этих и других мероприятий улучшат работу очистных сооружений и очистку сточных вод, уменьшат площади, отводимые для хранения и высушивания осадка сточных вод.

Использование цеха мехобезвоживания позволяет:

- переработать исходный осадок  влажностью 96-99% в сыпучий 75% (кек);

- легко транспортировать осадок;

- сократить объем образующихся осадков в 6-7 раз;

- подготовить осадок к дальнейшему использованию;

- уменьшить площади, отводимые для хранения осадков.

Замена системы аэрации на современные полиэтиленовые трубчатые аэраторы обладает рядом преимуществ:

- равномерное распределение воздуха по всей длине аэротенка;

- благодаря пузырьковому режиму аэрации обеспечивается высокая степень использования кислорода воздуха;

-устойчивость к агрессивным стокам, практически не подвержены коррозии и биологическому обрастанию;

-позволяет сократить расход электроэнергии.

Замена турбокомпрессора позволяет:

- повысить эффективность процесса аэрации за счет лучшего перемешивания;

- улучшает свойства активного ила;

- позволяет сократить расход электроэнергии.

Реконструкция системы песколовок позволяет повысить эффективность работы песколовок, уменьшить содержание взвешенных веществ.

II. 4.Описание лабораторной базы. Оценка потребностей в инвестировании на  обновление, расширение и модернизацию.

II. 4.1.Описание существующей лабораторной  базы.

Химическая лаборатория сточной воды оснащена:

1. полярографом    АВС – 1,1 – 1 шт.

2. термостатом АТ-1 – 1 шт.

3. сушильными шкафами СШ – 80 – 2 шт.

4. весами 2,3 и 4 класса  – 3 шт.

5. контуктомером ИЭВ – 1 шт.

6. холодильником «ОКА – 6м» - 1 шт.

7. КФК – 2, КФК – 3 – 2 шт.

8. «Флюоритом» – 1 шт.

9. дистиллятором «ДЭ – 10» – 1 шт.

III. Описание системы энергоснабжения объектов водоотведения.

Всю  систему энергоснабжения можно разделить на две части:

- Городские очистные сооружения (ГОС) (запитан по шести фидерам 6 кВ с п/с Северная 35/6 кВ), прекращение эл. снабжения ведет к прекращению очистки сточных вод с всего города и аварийному сбросу их в реку Ока, состоит из главной насосной станции и основной площадки очистки.

- Канализационные насосные станции (  которые перекачивают стоки в главный самотечный коллектор), запитаны от ТП  6/0,4 кВ, резервного эл. снабжения частично  не имеют, прекращение эл. снабжения приводит к прекращению откачки стоков  и затоплению системы канализации.

Категории  электроснабжения объектов.

Первая категория

Главная насосная станция ГОС (мощность 450 кВт) запитана по трем фидерам 6 кВ, граница эксплуатационной ответственности РУ 6 кВ п/с Северная на балансе МУП «Водоканал» сети 6 кВ от п/с Северная  до ГНС общей протяженностью  9 км.

Вторая категория

Основная площадка ГОС (мощность 800 кВт) запитана по трем фидерам 6 кВ от п/с Северная, граница эксплуатационной ответственности РУ 6 кВ  п/с Северная, на балансе МУП «Водоканал» сети 6 кВ от п/с Северная  до ВНС и ТП2 общей протяженностью  7 км.

Канализационные насосные станции КНС (всего 10 объектов, суммарной мощностью 365 кВт) запитаны от ТП  6/0,4 кВ, резервного эл. снабжения не имеют КНС № 1,3,4,6,9,10, граница эксплуатационной ответственности РУ 0,4 кВ  подстанции на балансе МУП Водоканал сети 0,4 кВ от ТП до КНС общей протяженностью 4 км.

Проблемы электроснабжения:

Отсутствие резервного электроснабжения на канализационных насосных станциях и ПНС приводит к аварийным ситуациям в системе водоотведения , назрела проблема прокладки резервных линий электроснабжения к ряду объектов, общей протяженностью 3 км. Отсутствие систем защиты  на ряде КНС приводит к преждевременным выходам из стоя  эл. оборудования.

IV.  Определение приоритетных направлений инвестирования

Из всех вышеперечисленных проблем развития предприятия в настоящее время первоочередным является решение следующих задач:

- Обеспечение надежности работы системы водоотведения:

- Реконструкция сетей водоотведения, имеющих стопроцентный износ.

- Избежание попадания стоков в р. Оку:

- строительство КНС в районе стадиона «Муромец»

- Описание систем автоматизации и диспетчеризации объектов

Для нормализации гидродинамических характеристик напорных канализационных коллекторов необходимо установить софт-стартеры на

КНС № 8, 5

- План мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование объекта и цель строительства |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство КНС в районе стадиона «Муромец» | Строительство необходимо с целью переключения стоков ул. Казанская и Садовая в коллектор ул. Окская, со строительством коллектора от ул. Садовая до КНС и двух ниток напорного коллектора от КНС до ул. Окская. В настоящее время стоки от ул. Казанская и Садовая попадают в овраг. Создается опасная экологическая ситуация. Строительство позволит избежать попадания стоков в р. Оку. Стоимость строительства 7600 тыс.руб |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Ямская | Произошло разрушение стальной трубы Д=1020мм, повлекшее провал проезжей части дороги . Необходимо срочно реконструировать коллектор трубами ВШЧГ Д=800мм ,800 м.п. Стоимость работ 20000,0тыс.руб. |
| 3 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №2 | Коллектор имеет износ 100%, на нем неоднократно возникали аварийные ситуации со сбросом стоков в реку. Протяженность 630м.п.x 2 Стоимость работ 40000 тыс.руб. |
| 4 | Модернизация вторичных отстойников ГОС | Замена эрлифтов на погружные центробежные насосы фирмы GRUNDFOS позволит сократить потребление электроэнергии на 170 кВт/час. |
| 5 | Модернизация ГНС | Замена электро-насосного агрегата СДВ-2700-26,5 на GRUNDFOS S-3 в комплекте со станцией управления и частотным преобразователем позволит сократить потребление электроэнергии на 40% |
| 6 | Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | Подключение объектов нового строительства к сетям водоотведения. |

VII. Ресурсное обеспечение программы.

Стоимость работ тыс.руб.без учета НДС

|  | В том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| Собственные средства | 800,0 | 25109,0 | 24709,6 | 50618,6 |

VIII.     Источники формирования собственных средств предприятия

Затраты  тыс.руб. с учетом налога на прибыль

| Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники собственных средств, из них: | 800,0 | 25109,0 | 24709,6 | 50618,6 |
| 1. Прибыль, направленная на инвестиции, в т.ч. | 800,0 | 25109,0 | 24709,6 | 50618,6 |
| Надбавка к тарифу | 0,0 | 24309,0 | 23909,6 | 48218,6 |
| Тариф на подключение | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 2. Амортизация | - | - | - | - |

Расчет надбавки к тарифу

(без учета НДС)

| Год | Надбавка к тарифу всего (тыс.руб.) | Объем оказанных услуг (тыс. м3) | Надбавка к тарифу (руб./м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 0,0 | 11320 | 0,0 |
| 2012 | 24309,0 | 11300 | 2,15 |
| 2013 | 23909,6 | 11300 | 2,12 |

Финансовые потребности реализации мероприятий по тарифу на подключение 2011 -2013 гг.

|  | Стоимость работ (без учета НДС) тыс. руб. | Затраты с учетом налога на прибыль (тыс. руб.) | Подключаемая мощность (м3/сутки) | Размер тарифа на подключение (без учета НДС) руб./м3 сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 2000,0 | 2400,0 | 4,89 |  |
| в т.ч. 2011 г | 666,7 | 800,0 | 1,63 | 490979,67 |
| в т.ч. 2012 г | 666,7 | 800,0 | 1,63 | 490979,67 |
| в т.ч. 2013 г | 666,7 | 800,0 | 1,63 | 490979,67 |

IX. Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы.

Ожидаемый эффект реализации Программы   заключается в предотвращении экологической катастрофы, которая может возникнуть в случае аварийного  выброса сточных вод города Мурома  на рельеф местности или в р.Ока при возникновении аварийной ситуации  и сокращении износа основных фондов до 71,2%

| Задачи | Показатели | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Строительство и реконструкция объектов водоотведения | Снижение износа объектов (%) | 74,3 | 72,9 | 71,2 |

Выводы

Реализация Инвестиционной программы МУП «Водоканал» округа Муром на 2011-2013 г.г. позволит выполнить мероприятия, предусмотренные Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы МУП «Водоканал» и обеспечить стабильное водоотведение и доступность предоставляемых услуг населению округа.

Директор МУП «Водоканал»	                          Анисимов А.А.

Приложение №1

к инвестиционной программе МУП округа Муром

«Водопровод и канализация» на 2011-2013г.

| Перечень мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость работ без НДС тыс. руб. |
| Мероприятия | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
|  |  | Всего | собств. средства | Всего | собств. средства | Всего | собств. средства |  |  |
| Водоснабжение | 24434,2 | 786,0 | 786,0 | 9318,5 | 9318,5 | 14329,7 | 14329,7 |  |  |
| Станция обезжелезивания на территории скв. №15 в Дмитриевской Слободе | 14532,5 | 0,0 | 0,0 | 7332,5 | 7332,5 | 7200,0 | 7200,0 |  |  |
| Реконструкция водопровода по ул.Первомайская от ул.Октябрьская до ул.Воровского. | 6343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6343,7 | 6343,7 |  |  |
| Строительство водопровода по путепроводу в районе улиц Л.Толстого-КРШ | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | 2358,0 | 786,0 | 786,0 | 786,0 | 786,0 | 786,0 | 786,0 |  |  |

Директор МУП «Водоканал»                                      А.А.Анисимов

Приложение №2

к инвестиционной программе МУП округа Муром

«Водопровод и канализация» на 2011-2013г.

|  | Расет тарифа на подключение 2011 - 2013г.г. |
| --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| № п/п | Наименование строительного объекта | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Суммарная мощность присоединений м3/год | Итого сумма затрат т.руб. |
| 1 | Владимирское шоссе (паспорт 1923) | 9 | 72 | 19710 | 1600 |
|  | (район магазина "Спутник") |  |  |  |  |
| 2 | ул.Лаврентьева (паспорт 1908) | 9 | 260 | 71175 | 1020 |
|  | (Район магазина "Спутник") |  |  |  |  |
| 3 | ул.Лаврентьева | 9 | 260 | 71175 | 650 |
|  | (паспорт 1908) |  |  |  |  |
|  | (Район магазина |  |  |  |  |
|  | "Спутник") |  |  |  |  |
| 4 | ул. Лесной пр. | 9 | 114 | 31207,5 | 4220 |
| 5 | ул. Лесной пр. | 9 | 144 | 39420 |  |
| 6 | ул. Лесной пр. | 9 | 153 | 41883,75 |  |
| 7 | ул.Энгельса | 9 | 180 | 49275 | 5380 |
|  | (паспорт 1965) |  |  |  |  |
|  | (район 9 эт.жилого |  |  |  |  |
|  | дома №25) |  |  |  |  |
| 8 | ул.Энгельса | 9 | 216 | 59130 | 5490 |
|  | (Район |  |  |  |  |
|  | назавершенного |  |  |  |  |
|  | строительства |  |  |  |  |
|  | СПТУ) |  |  |  |  |
| 9 | ул.Московская | 9 | 216 | 59130 | 375 |
|  | (паспорт 1929) |  |  |  |  |
|  | (Пересечение улиц Московской и |  |  |  |  |
|  | бульвара Тихомирова) |  |  |  |  |
| 10 | пересечение | 9 | 216 | 59130 | 720 |
|  | ул. Московской и Пионерская |  |  |  |  |
|  | (паспорт 1944) |  |  |  |  |
| 11 | ул.Нижегородская | 9 | 180 | 49275 | 58 |
|  | (район ж/д № 41 |  |  |  |  |
|  | по ул. Нижегородской) |  |  |  |  |
| 12 | ул.Кленовая | 9 | 108 | 29565 | 450 |
|  | (паспорт 1967) |  |  |  |  |
|  | (район 5 эт.жилых домов № 30 и № 15) |  |  |  |  |
| 13 | ул.Заводская | 9 | 432 | 118260 | 1600 |
|  | 2 дома |  |  |  |  |
|  | (ул.Ленина - |  |  |  |  |
|  | Заводская (район путепровода)) |  |  |  |  |
| 14 | ул.Красногвардейская | 10 | 90 | 24637,5 | 350 |
|  | Ленина |  |  |  |  |
|  | (в районе спорткомплекса "Ока") |  |  |  |  |
| 15 | ул.Школьная - Солнечная | 9 | 90 | 24637,5 | 900 |
|  | район водонапорной башни |  |  |  |  |
| 16 | ул.Ковровская | 5 | 34 | 9307,5 | 1200 |
|  | (паспорт 1932) |  |  |  |  |
|  | квартал ул.Сурикова, Войкова, Московская, Ковровская |  |  |  |  |
| 17 | ул.К.Маркса (паспорт 1974) |  | 60 | 16425 | 316 |
|  | район магазина "Дары природы" |  |  |  |  |
| 18 | Пересечение | 9 | 108 | 29565 | 450 |
|  | ул. Ковровская-Колхозная |  |  |  |  |
|  | (паспорт 1664) (район дома № 20 по ул. Ковровсая) |  |  |  |  |
| 19 | ул. Артема - Воровского (паспорт | 5 | 73 | 19983,75 | 780 |
|  | 1904) |  |  |  |  |
|  | (Район МУП "Благоустройство") |  |  |  |  |
| 20 | ул.Артема - К.Маркса (паспорт 1914) на перспективу | 5 | 73 | 19983,75 | 645 |
|  | (район дома №60 по ул.К.Маркса) |  |  |  |  |
| 21 | ул.Мечникова (паспорт 1968) | 9 | 40 | 10950 | 1110 |
|  | (район дома №10 по ул.Куликова) |  |  |  |  |
| 22 | ул.Комсомольская - | 9 | 72 | 19710 | 763 |
|  | Артема (паспорт 1777) |  |  |  |  |
| 23 | ул.Воровского - Артема (на |  |  |  | 940 |
|  | перспективу) | 5 | 106 | 29017,5 |  |
|  | (район бывшего консервного завода) |  |  |  |  |
| 24 | ул.К.Маркса (на |  |  |  | 496 |
|  | перспективу) | 5 | 80 | 21900 |  |
|  | (район МУП "Благоустройство") |  |  |  |  |
| 25 | Бизнес - инкубатор |  |  | 23725 | 2000 |
|  | ИТОГО |  |  | 948178,8 | 31513,0 |

Расчет тарифа на подключение

31513 х 1,2 : 108,2 = 349497,23 руб./м3час.

Директор МУП «Водоканал»                                      А.А.Анисимов

Приложение №3

к инвестиционной программе МУП округа Муром

«Водопровод и канализация» на 2011-2013г.

| Перечень мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость работ без НДС тыс. руб. |
| Мероприятия | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
|  |  | Всего | собств. средства | Всего | собств. средства | Всего | собств. средства |  |  |
| Водоотведение | 50618,6 | 800,0 | 800,0 | 25109,0 | 25109,0 | 24709,6 | 24709,6 |  |  |
| Строительство КНС в р-не стадиона "Муромец" ул.Садовая | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3600,0 | 3600,0 |  |  |
| Реконструкция Канализационного коллектора по ул.Ямская | 10618,0 | 0,0 | 0,0 | 5309,0 | 5309,0 | 5309,0 | 5309,0 |  |  |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС №2 | 14400,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 |  |  |
| Модернизация вторичных отстойников городских очистных сооружений | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
| Модернизация главной насосной станции городских очистных сооружений | 9600,6 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,6 | 4800,6 |  |  |
| Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |

Директор МУП «Водоканал»                                      А.А.Анисимов

Приложение №4

к инвестиционной программе МУП округа Муром

«Водопровод и канализация» на 2011-2013г.

|  | Расчет тарифа на подключение 2011 - 2013г.г. |
| --- | --- |
| Водоотведение |  |
| № п/п | Наименование строительного объекта | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Суммарная мощность присоедине-ний м3/год | Итого сумма затрат т.руб. |
| 1 | Владимирское шоссе (паспорт 1923) | 9 | 72 | 19710 | 1190 |
|  | (район магазина "Спутник") |  |  |  |  |
| 2 | ул.Лаврентьева (паспорт 1908) | 9 | 260 | 71175 | 890 |
|  | (Район магазина "Спутник") |  |  |  |  |
| 3 | ул.Лаврентьева | 9 | 260 | 71175 | 1190 |
|  | (паспорт 1908) |  |  |  |  |
|  | (Район магазина |  |  |  |  |
|  | "Спутник") |  |  |  |  |
| 4 | ул. Лесной пр. | 9 | 114 | 31207,5 | 5900 |
| 5 | ул. Лесной пр. | 9 | 144 | 39420 |  |
| 6 | ул. Лесной пр. | 9 | 153 | 41883,75 |  |
| 7 | ул.Энгельса | 9 | 180 | 49275 | 2300 |
|  | (паспорт 1965) |  |  |  |  |
|  | (район 9 эт.жилого |  |  |  |  |
|  | дома №25) |  |  |  |  |
| 8 | ул.Энгельса | 9 | 216 | 59130 | 3150 |
|  | (Район |  |  |  |  |
|  | назавершенного |  |  |  |  |
|  | строительства |  |  |  |  |
|  | СПТУ) |  |  |  |  |
| 9 | ул.Московская | 9 | 216 | 59130 | 240 |
|  | (паспорт 1929) |  |  |  |  |
|  | (Пересечение улиц Московской и |  |  |  |  |
|  | бульвара Тихомирова) |  |  |  |  |
| 10 | пересечение | 9 | 216 | 59130 | 1500 |
|  | ул. Московской и Пионерская |  |  |  |  |
|  | (паспорт 1944) |  |  |  |  |
| 11 | ул.Нижегородская | 9 | 180 | 49275 | 450 |
|  | (район ж/д № 41 |  |  |  |  |
|  | по ул. Нижегородской) |  |  |  |  |
| 12 | ул.Кленовая | 9 | 108 | 29565 | 800 |
|  | (паспорт 1967) |  |  |  |  |
|  | (район 5 эт.жилых домов № 30 и № 15) |  |  |  |  |
| 13 | ул.Заводская | 9 | 432 | 118260 | 10100 |
|  | 2 дома |  |  |  |  |
|  | (ул.Ленина - |  |  |  |  |
|  | Заводская (район путепровода)) |  |  |  |  |
| 14 | ул.Красногвардейская | 10 | 90 | 24637,5 | 100 |
|  | Ленина |  |  |  |  |
|  | (в районе спорткомплекса "Ока") |  |  |  |  |
| 15 | ул.Школьная - Солнечная | 9 | 90 | 24637,5 | 1050 |
|  | район водонапорной башни |  |  |  |  |
| 16 | ул.Ковровская | 5 | 34 | 9307,5 | 960 |
|  | (паспорт 1932) |  |  |  |  |
|  | квартал ул.Сурикова, Войкова, Московская, Ковровская |  |  |  |  |
| 17 | ул.К.Маркса (паспорт 1974) |  | 60 | 16425 | 1900 |
|  | район магазина "Дары природы" |  |  |  |  |
| 18 | Пересечение | 9 | 108 | 29565 | 2700 |
|  | ул. Ковровская-Колхозная |  |  |  |  |
|  | (паспорт 1664) (район дома № 20 по ул. Ковровсая) |  |  |  |  |
| 19 | ул. Артема - Воровского (паспорт | 5 | 73 | 19983,75 | 1300 |
|  | 1904) |  |  |  |  |
|  | (Район МУП "Благоустройство") |  |  |  |  |
| 20 | ул.Артема - К.Маркса (паспорт 1914) на перспективу | 5 | 73 | 19983,75 | 630 |
|  | (район дома №60 по ул.К.Маркса) |  |  |  |  |
| 21 | ул.Мечникова (паспорт 1968) | 9 | 40 | 10950 | 400 |
|  | (район дома №10 по ул.Куликова) |  |  |  |  |
| 22 | ул.Комсомольская - | 9 | 72 | 19710 | 900 |
|  | Артема (паспорт 1777) |  |  |  |  |
| 23 | ул.Воровского - Артема (на |  |  |  |  |
|  | перспективу) | 5 | 106 | 29017,5 | 360 |
|  | (район бывшего консервного завода) |  |  |  |  |
| 24 | ул.К.Маркса (на |  |  |  |  |
|  | перспективу) | 5 | 80 | 21900 | 260 |
|  | (район МУП "Благоустройство") |  |  |  |  |
| 25 | Бизнес - инкубатор |  |  | 23725 | 6000 |
|  | ИТОГО |  |  | 948178,8 | 44270,0 |

Расчет тарифа на подключение

44270 х 1,2 : 108,2 = 490979,67 руб./м3час.

Директор МУП «Водоканал»                                      А.А.Анисимов