Приложение №1

к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 25.09.2012   № 251

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

округа Муром

на 2011-2015 годы.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром |
| Разработчик Программы | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации округа Муром. |
| Цели задачи Программы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих качественное и надежное предоставление коммунальных услуг потребителям путем строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 296, 564 21 млн. руб., в том числе: 2011г.- 50, 163 91 млн. руб., 2012г. – 51, 856 41 млн. руб., 2013г. – 53, 761 97 млн.руб., 2014г. - 65, 883 93 млн. руб., 2015г. - 74, 897 99 млн. руб.. Источник финансирования - собственные средства предприятий. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Сокращение износа основных фондов предприятий к 2015 году -на водопроводных сетях до 50% -на канализационных сетях до 55 % -на тепловых сетях до 69% - снижение потребления энергоресурсов на 2,0 % -снижение содержания железа в воде до 0.2 мг/дм• - снижение затрат на технологические потери при передаче электрической энергии на 2% |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация округа Муром |

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                   И.К.Федурин

Приложение №2

к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 25.09.2012   № 251

Раздел 5.  Основные направления  реализации программы.

В рамках реализации мероприятий предусматривается реализация следующих проектов:

5.1. Перечень проектов  МУП Водоканал:

5.1.1. Водоснабжение

  - Реконструкция скважин  №11,7,5 на Александровском водозаборе

Суть проекта: Произошло заиливание арт.скважин из-за разрушения обсадной трубы водоподъемной колонны, выполненной из стальных труб. Необходима замена обсадной колонны на трубы НПВХ и эрлифт скважины.

Сметная стоимость работ: 1 870,0 тыс.руб.

Срок реализации проекта: 2014 год.

2. Строительство водопровода по путепроводу в районе улиц Л.Толстого и КРШ

Суть проекта : Для обеспечения надежности водоснабжения необходимо строительство водопровода по путепроводу с целью закольцовки водопроводов микрорайона «Южный» и центральной части города.

Сметная стоимость работ: 750,0 тыс.руб.

Срок реализации проекта: 2014 год

3. Строительство водопровода по ул.Губкина с целью закольцовки водопроводов по ул.Лакина и ул.Комсомольская

Суть проекта: Строительство водопровода позволит ликвидировать тупиковые участки сети и улучшить качество воды.

Сметная стоимость работ: 875 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2015 год

4. Реконструкция водопровода «старого» Южного микрорайона

Суть проекта: Для снабжения этого района  МУП «Водоканал» покупает воду у ООО «Муромский радиозавод», которая значительно дороже. Для обеспечения подачи в этот район «собственной» воды необходимо строительство перемычки, четырех участков водопровода от10 до 80м.п, установка шести задвижек.

Сметная стоимость работ: 1437,5  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2015 год

5. Реконструкция ветхих сетей

Суть проекта : Замена сетей, имеющих полный физический износ, замена аварийных участков с изменением материала и диаметра труб, с целью повышения надежности водоснабжения  потребителей.

Сметная стоимость работ: 1035,8  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011 год

6.    Объединение повысительных насосных станций. Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии.        (АСКУЭ)

Суть проекта :Заменена система АСКУЭ, установка оборудование для повышения энергетической эффективности на 31 ПНС.

Сметная стоимость работ: 1774,4 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011 год

7. Строительство водопроводных сетей к православной гимназии преподобного Ильи Муромца.

Суть проекта: С целью обеспечения коммунальной инфраструктурой православной гимназии преподобного Ильи Муромца необходимо проложить 2 нитки водопровода протяженностью по 227 м.п. каждая.

Сметная стоимость работ: 840,0  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2012 год

5.1.2. Водоотведение

    - Реконструкция ветхих сетей

Суть проекта : Замена сетей, имеющих полный физический износ, замена аварийных участков с изменением материала и диаметра труб, с целью повышения надежности водоотведения.

Сметная стоимость работ: 1491,7 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011,2014 и 2015 годы

  - Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС. Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии             (АСКУЭ ).

Суть проекта :Внедрение системы АСКУЭ, установка оборудования для повышения энергетической эффективности на вторичные потоки ОС типа «S1 Flame42» 12 шт.

Сметная стоимость работ: 1874,8 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011год

  - Строительство канализационных сетей к православной гимназии преподобного Ильи Муромца.

Суть проекта:  С целью обеспечения коммунальной инфраструктурой православной гимназии преподобного Ильи Муромца необходимо проложить 93 п.м. канализационных сетей.

Сметная стоимость работ: 260,0  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2012 год

5.2. Перечень проектов МУП «Тепловые сети»

2011 год

Реконструкция объектов теплоснабжения:

| Наименование проекта: | Описание проекта | Сметная стоимост, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция теплотрассы по ул.Кирова-32 | Суть проекта:Прокладка теплотрассы с целью улучшения качества предоставляемых услуг. | 3 607,57 |
| 3.2. Реконструкция теплотрассы по ул.Кооперативная -Лаврентьева-1а | Суть проекта :Закрытие газовой котельной по ул.Лаврентьева-1(переключение тепловой нагрузки на котельную по ул.Московская,111 с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1 208,9 |
| 3.3.Реконструкция теплотрассы ул.Фрунзе2-Нижегородская29-Дзержинского36 | Суть проекта: Переключение тепловой нагрузки(по ТП Пушкина) с РК-3 на РК-5 с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1 564,72 |
| 3.4. Реконструкция теплотрассы первого контура к ТП Свердлова33 | Суть проекта: Закрытие газовой котельной по ул.Мечникова-45(переключение тепловой нагрузки на РК-1) с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 556, 47 |

2012 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

1.  ЗАО «Тандер» занимается строительством гипермаркетов «Магнит» на территории Российской Федерации. ЗАО «Тандер» , согласовав всю необходимую документацию по выбору территории с Администрацией округа Муром, начало строительство гипермаркета в южной части округа. Занимаемая площадь составляет 4416 м² . Представляет из себя одноэтажное здание. Предположительно, проходимость составит несколько тысяч человек  в день, будет представлен широкий выбор продовольственных и промышленных товаров. В городе нет аналогов данного гипермаркета, поэтому назрела необходимость строительства, что приблизит наш город к федеральным округам.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| ЗАО «Тандер» (гипермаркет «Магнит» по ул. Энгельса) | 1,5 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 6121,49 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 7651,86 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

- Монтаж теплотрассы к православной гимназии преподобного Ильи Муромца.

Суть проекта : С целью обеспечения коммунальной инфраструктурой православной гимназии преподобного Ильи Муромца необходимо проложить  теплотрассу открытым способом.

Сметная стоимость работ: 2 950,0  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2012 год

2013 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Жилой дом на пересечении ул. Ленина-Красногвардейская

Заказчиком выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом. Площадь жилого дома составит 1890 м². Строительство трехэтажного жилого дома позволит частично снять жилищный вопрос в городе , снести ветхое жилье. Нуждающиеся, в улучшении жилищных условий, получат квартиры улучшенной планировки.

Ул. Пролетарская-3

Данный объект предназначен для реконструкции бывшего родильного дома под жилой дом. Площадь жилого дома составит 1654 м²,   31 квартира,   здание трехэтажное.  Предполагается заселение нуждающихся в улучшении квартирного вопроса социальной категории граждан - врачей, учителей.

Ул. Нижегородская-43

Предполагается строительство девятиэтажного жилого дома площадью 1960 м². Строительство жилого дома позволит снять жилищный вопрос в городе , снести ветхое жилье.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Жилой дом на пересечении ул. Ленина - Красногвардейская | 0,5152 |
| Ул. Пролетарская-3 | 0,2821 |
| Ул. Нижегородская-43 | 0,6211 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 5788,48 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 7235,60 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

2014 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Район ул. Нежиловка (уч. 1,2,3)

Предполагается строительство многоэтажного дома , приблизительная площадь составит 3375 м². Потребуется реконструкция действующей котельной Нежиловка – дополнительная установка теплогенерирующего оборудования.

Участок 1 –многоквартирный 5-тиэтажный  двухподъездный жилой дом, площадью 4020 м².

Участок 2

Первый дом - многоквартирный 5-тиэтажный  трехподъездный жилой дом, площадью 4800 м².

Второй дом - многоквартирный 5-тиэтажный  двухподъездный жилой дом, площадью 3000 м².

Участок 3 –многоквартирный 5-тиэтажный  площадью 5660 м².

Цель данного строительства – расширение жилищного строительства.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Р-н ул. Нежиловка (уч.1,2,3) | 1,6 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 6529,59 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 8161,99 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

2015 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Район ул. Нежиловка (уч. А,Б,В)

Предполагается строительство многоэтажного дома , приблизительная площадь составит 12986 м². Потребуется реконструкция действующей котельной Нежиловка – дополнительная установка теплогенерирующего оборудования.

Участок А – малоэтажная  блокированная застройка котеджного типа , площадью 490 м².

Участок Б и В – аналогичные.

Цель данного строительства – расширение жилищного строительства.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Р-н ул. Нежиловка (уч.А,Б,В) | 0,9 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 3672,90 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 4591,13 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

Энергосберегающие мероприятия : 2013-2015гг.

Оптимизация потребления электрической энергии

с помощью частотных преобразователей

Преобразователь частоты (иначе частотно-регулируемый электропривод) представляет из себя статическое преобразовательное устройство, предназначенное для изменения скорости вращения асинхронных электродвигателей переменного тока.

Асинхронные электродвигатели имеют значительное преимущество перед электродвигателями постоянного тока за счет простоты конструкции и удобства обслуживания. Это обуславливает их однозначное преобладание и повсеместное применение практически во всех отраслях промышленности, энергетики и городской инфраструктуре.

Известно, что регулирование скорости вращения исполнительного механизма можно осуществлять с  помощью различных устройств (способов), среди которых наиболее известны и распространены следующие:

- механический вариатор

- гидравлическая муфта

- электромеханический преобразователь частоты (системы Генератор-Двигатель)

- дополнительно вводимые в статор или фазный ротор сопротивления и др.

- статический преобразователь частоты

Первые четыре способа отличаются различными комбинациями из следующих недостатков:

- сложности в применении, обслуживании, эксплуатации

- низкое качество и диапазон регулирования

- неэкономичность

Все указанные недостатки отсутствуют при использовании частотных преобразователей.

Регулирование скорости вращения асинхронного электродвигателя в этом случае производится путем изменения частоты и величины напряжения питания двигателя. КПД такого преобразования составляет около 98 %, из сети потребляется практически только активная составляющая тока нагрузки, микропроцессорная система управления обеспечивает высокое качество управления электродвигателем и контролирует множество его параметров, предотвращая возможность развития аварийных ситуаций.

На рисунке показан состав силовой части такого преобразователя частоты: входной неуправляемый выпрямитель – звено постоянного тока с LC-фильтром – автономный инвертор напряжения с ШИМ.

Это необходимо для решения стандартных проблем практически любого предприятия или организации:

- экономии энергоресурсов,

- увеличения сроков службы технологического оборудования,

- снижения затрат на планово-предупредительные и ремонтные работы,

- обеспечения оперативного управления и достоверного контроля за ходом технологических процессов и др.

- Значительная экономия электронергии легко достигается при одном условии – приводной механизм должен что-либо регулировать (поддерживать какой – либо технологический параметр).

- Если это насос, то нужно регулировать расход воды, давление в сети или температуру чего-либо охлаждаемого или нагреваемого.

Если это вентилятор или дымосос, то регулировать нужно температуру или давление воздуха, разрежение газов.

Можно сразу выделить типовые механизмы, отличающиеся высокой эксплуатационной и экономической эффективностью при внедрении преобразователей частоты и систем автоматизации на их базе:

- насосы, вентиляторы, дымососы;

- конвейеры, транспортеры;

- подъемники, краны, лифты и др.

Особый экономический эффект от использования преобразователей частоты дает применение частотного регулирования на объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. До сих пор самым распространённым способом регулирования производительности таких объектов является использование задвижек или регулирующих клапанов, но сегодня абсолютно доступным становится частотное регулирование асинхронного двигателя, приводящего в движение, например, рабочее колесо насосного агрегата или вентилятора.

Перспективность частотного регулирования наглядно видна из приведённого ниже рисунка.

Можно заметить, что при дросселировании энергия потока вещества, сдерживаемого задвижкой или клапаном, просто теряется, не совершая никакой полезной работы. Регулирование дросселированием связано с энергопотерями на местных сопротивлениях, создаваемых регулирующими устройствами. Эти потери отсутствуют при управлении производительностью насосного агрегата путем регулирования скорости его приводного двигателя. Применение преобразователя частоты в составе насосного агрегата или вентилятора позволяет просто задать необходимое давление или расход, что обеспечит не только экономию электроэнергии, но и снижение потерь транспортируемого вещества.

Экономия электроэнергии при использовании регулируемого электропривода для насосов в среднем составляет 50-75 % от мощности, потребляемой насосами при дроссельном регулировании.

Применение устройств плавного регулирования частоты вращения двигателей в насосных агрегатах, помимо экономии электроэнергии, дает ряд дополнительных преимуществ, а именно:

- плавный пуск и останов двигателя исключает вредное воздействие переходных процессов (типа гидравлический удар) в напорных трубопроводах и технологическом оборудовании;

- пуск двигателя осуществляется при токах, ограниченных на уровне номинального значения, что повышает долговечность двигателя, снижает требования к мощности питающей сети и мощности коммутирующей аппаратуры;

- возможна модернизация действующих технологических агрегатов без замены насосного оборудования и практически без перерывов в его работе.

В промышленно развитых странах уже практически невозможно найти асинхронный электродвигатель без преобразователя частоты.

Несмотря на кажущуюся значительную стоимость современных преобразователей, окупаемость вложенных средств за счёт экономии энергоресурсов и других составляющих эффективности не превышает в среднем 1,5 лет. Это вполне реальные сроки, а учитывая многолетний ресурс подобной техники можно подсчитать ожидаемую экономию на длительный период.

Системы управления на базе частотных преобразователей могут иметь любые технологически требуемые функции, реализация которых возможна как за счет встроенных в преобразователи программируемых контроллеров, так и дополнительных контроллеров, функционирующих совместно с преобразователями.

Расчет экономического эффекта от внедрения частотных преобразователей

| Объект | Экономия | Стоимость преобразователя, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Квт*час | Руб. |  |
| ТП ул. Пушкина | 10080 | 35340 | 30400 |
| ТП ул.Октябрьская | 24864 | 101678 | 71300 |
| ТП ул. Мечникова,43 | 12432 | 44091 | 39000 |
| ТП Кооперативный пр. | 10080 | 35541 | 30400 |
| ТП Советская (Кровля) | 20160 | 73679 | 62700 |
| ТП ул.К.Маркса | 12432 | 43798 | 39000 |
| ТП МРЗ | 12432 | 43977 | 39000 |
| ТП ул. Куликова,23 | 12432 | 44949 | 39000 |
| ТП ул.Воровского | 12432 | 50611 | 39000 |
| ТП ул.Осипенко | 30240 | 123663 | 83600 |
| Кот. ул. Войкова (ЦРБ) | 5940 | 21073 | 28500 |
| Котельная Нежиловка | 5040 | 17852 | 19200 |
| Кот. пос.Муромский | 7392 | 30178 | 22900 |
| ИТОГО: | 175956 | 666430 | 544000 |

1.Тепловой пункт ул.Пушкина

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  15квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

15квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 100800квт*час, где

15квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

100800квт*ч * 0,1 * 3,0487руб/кВт*ч*1,15 =35340руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

2.Тепловой пункт ул.Октябрьская

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  37квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

37квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 248640квт*час, где

37квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

248640квт*ч * 0,1 * 3,556руб/кВт*ч*1,15 =101678руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

3.Тепловой пункт ул.Мечникова,43а

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,084руб/кВт*ч*1,15 =44091руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

4.Тепловой пункт ул.Кооперативный проезд

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  15квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

15квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 100800квт*час, где

15квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

100800квт*ч * 0,1 * 3,066руб/кВт*ч*1,15 =35541руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

5.Тепловой пункт ул.Советская (Кровля)

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  30квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

30квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 201600квт*час, где

30квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

201600квт*ч * 0,1 * 3,178руб/кВт*ч*1,15 =73679руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

6.Тепловой пункт ул.К.Маркса

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,0635руб/кВт*ч*1,15 =43798руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

7.Тепловой пункт  МРЗ

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,076руб/кВт*ч*1,15 =43977руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

8.Тепловой пункт ул.Куликова,23

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,144руб/кВт*ч*1,15 =44949руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

9.Тепловой пункт ул.Воровского

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,54руб/кВт*ч*1,15 =50611руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

10.Тепловой пункт ул.Осипенко

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  45квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

45квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 302400квт*час, где

45квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

302400квт*ч * 0,1 * 3,556руб/кВт*ч*1,15 =123663руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

11.Котельная Войкова (ЦРБ)

1.    Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  7,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

7,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 50400квт*час, где

7,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

50400квт*ч * 0,1 * 3,086руб/кВт*ч*1,15 =17886руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

2.  Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  2,2квт*ч для подпиточного насоса составляет 10% расхода.

2,2квт*ч * 0,8 * 24час * 213дн = 8997квт*час, где

2,2квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

8997квт*ч * 0,1 * 3,086руб/кВт*ч*1,15 =3193руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

12.Котельная Нежиловка

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  7,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

7,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 50400квт*час, где

7,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

50400квт*ч * 0,1 * 3,08руб/кВт*ч*1,15 =17852руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

13.Котельная пос.Муромский

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  11квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

11квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 73920квт*час, где

11квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

73920квт*ч * 0,1 * 3,55руб/кВт*ч*1,15 =30178руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

5.3. Перечень проектов МУП ПЖ РЭП № 3.

5.3.1. Водоснабжение.

2011 год

| Приобретение и установка оборудования: |
| --- |
| Наименование проекта | Суть проекта | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-60 | Заменены устаревшие насосы с целью повышения надежности системы водоснабжения и производительности оборудования. | 54, 23 |
| Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-61 |  | 82, 34 |
| Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 |  | 53, 25 |
| Счетчик воды ВСХН Ду-150 РУ 16 | Установлен счетчик на скважину №5 для учета количества поднятой воды | 13, 88 |

2014 год

Разработка проекта реконструкции

скважины № 6

Суть проекта: Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб хол.водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость - 300,0 тыс. руб.

(прибыль),

( с налогом на прибыль – 375,0 тыс.руб.)

собственные средства

Разработка проекта реконструкции станции II подъема

Суть проекта :Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб хол.водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость-400,0 тыс. руб.

(прибыль),

( с налогом на прибыль – 500,0 тыс.руб.)

собственные средства

2015 год

Бурение скважины № 6

Суть проекта: Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб хол.водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость-2500,0 тыс. руб.

(2300,0 т.р.-прибыль, 200,0 т.р.- амортизация)

( с налогом на прибыль – 3075,0 тыс.руб.)

собственные средства

5.3.2. Водоотведение:

2014 год.

Разработка проекта реконструкции очистных сооружений.

Суть проекта: Улучшение качества стоков

Сметная стоимость- 2118,6 тыс. руб.

(1958,6т.р.-прибыль, 160,0т.р.- амортизация)

собственные средства

(с налогом на прибыль- 2608,3 тыс.руб.)

2015 год

Реконструкция очистных сооружений.

Суть проекта: Улучшение качества стоков

Сметная стоимость- 2542,4 тыс. руб.

(2382,4т.р.-прибыль, 160,0т.р.- амортизация)

собственные средства

(с налогом на прибыль- 3138,0 тыс.руб.)

5.3.3. Теплоснабжение.

| Наименование проекта | Суть проекта | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 3.5. Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | Проложена теплотрасса взамен изношенной протяженностью 220 п.м. с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1342, 3 |

2014 год

Техническое перевооружение котельной.

Суть проекта: Физический износ котельной.

Улучшение качества теплоносителя.

Сметная стоимость – 1554,1 тыс.руб

(854,1 т.р.-прибыль, 700,0 т.р.-амортизация)

(с налогом на прибыль –1767,6 тыс. руб.)

собственные средства

Строительство газовых котельных

Суть проекта: Экономия теплоэнергии и улучшение качества теплоносителя

Сметная стоимость- 3390,0 тыс.руб.

(2590,0 т.р.-прибыль, 800,0.р.- амортизация)

(с налогом на прибыль – 4037,5 тыс. руб.)

собственные средства

Установка прибора учета на выходе теплоэнергии и котельной

Суть проекта: Учет отпуска тепловой энергии

(согласно ФЗ № 261-ФЗ обязаны установить приборы учета)

Сметная стоимость- 500,0 тыс.руб.(прибыль)

(с налогом на прибыль – 625,0 тыс.руб.)

собственные средства

2015 год

Строительство газовых котельных

Суть проекта: Экономия теплоэнергии и улучшение качества теплоносителя

Сметная стоимость-4237,5 тыс.руб.

(2737,5 т.р.-прибыль, 1500,0 т.р.- амортизация)

(с налогом на прибыль –4921,9 тыс. руб.)

собственные средства

5.4. Перечень проектов МУП «Горэлектросеть»

.

Проект № 1 Техническое перевооружение.

1.1. «Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт)»

Задачи:

- Сокращение сроков выполнения ремонтных работ, своевременное и качественное его выполнение.

- Повышение надежности снабжения потребителей электроэнергией, уменьшение времени устранения аварийных ситуаций.

- Предотвращение возможности возникновения несчастных  случаев на производстве.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | Электротехническая лаборатория | 2 874,31 |
| 2012 | Автогидроподъемник | 3 966,10 |
|  | Электротехническая лаборатория |  |
| 2013 | Автогидроподъемник-1ед. | 4 970,00 |
|  | УАЗ 3309-2ед. |  |
|  | Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) -1ед. |  |
| 2014 | Автогидроподъемник -1ед. | 5 137,95 |
|  | УАЗ 3309-1ед. |  |
|  | Патриот - легковой -1ед. |  |
| 2015 | Тягач-1ед. | 6 000,00 |
|  | Фургон-1ед. |  |
|  | ИТОГО | 22 948,36 |

Экономическая эффективность –383 тыс.руб/год

Срок окупаемости -7,7года

1.2. Механизация и автоматизация производства

«Техническое перевооружение. Внедрение АСКУЭ»

Задачи:

- Выявление источников потерь.

- Осуществление точного учета и контроля потерь на всех этапах.

- Сокращение технологических и «коммерческих» потерь.

- обеспечение единообразия учетных принципов.

- Повышение скорости получения учетных данных.

- Разграничение ответственности за отпущенную и потребленную электроэнергию.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | . Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ в многоквартирных жилых домах города Муром, которые находятся под управлением следующих управляющих организаций: - ООО «МЦ ЖКХ», количество точек учета – 24 шт; - ТСЖ, ЖСК, ЖСПК, количество точек учета – 72 шт; - ООО «Виктория», количество точек учета – 43 шт; - непосредственное управление, количество точек учета – 7 шт. 2. Установка дополнительного оборудования на трансформаторных и распределительных подстанциях для получения информации от приборов учета электрической энергии со встроенным PLC модемом, количество подстанций – 20 шт. 3. Подключение к системе АСКУЭ «проблемных» юридических лиц (для получения достоверных сведений об энергопотреблении данных юридических лиц). | 4 291,54 |
| 2012 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных из-под многоквартирных жилых домов до общедомового прибора учета электрической энергии. Количество точек учета – 390 шт. | 3 343,48 |
| 2013 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных из-под многоквартирных жилых домов, потребление электрической энергии которых, учитывается общедомовым прибором учета электрической энергии. Количество точек учета – 256 шт. 2. Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных непосредственно от трансформаторных подстанций или с воздушных линий электропередачи. Количество точек учета – 101 шт. | 4 691,37 |
| 2014 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у физических лиц (частный сектор). Количество точек учета – 800 шт. | 5 000,00 |
| 2015 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у физических лиц (частный сектор). Количество точек учета – 800 шт. | 5 000,00 |
|  | ИТОГО | 22 326,39 |

Сокращение технологических потерь за счет внедрения  системы - 444,4тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –777 тыс.руб/год

Срок окупаемости 5,5года

Проект №2 «Модернизация оборудования»

(замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым)

Задачи:

- Повышение категории надежности снабжения потребителей электроэнергией с 3 на 2-ю,  уменьшения времени устранения инцидента с 24 часов до 2-х часов;

- Улучшение качества поставляемой потребителям электроэнергии;

- Улучшение качества ремонтов и надежности электроснабжения потребителей;

- Увеличение количества ячеек установленных в ТП для подключения новых потребителей и совершенствование схемы электроснабжения.

5.   Предотвращение возможности возникновения несчастных  случаев на производстве.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ТП7,10,42,52,62,75,76,125,132,139 | 6 271,14 |
| 2012 | ТП17,61,65,85,104,111,114,115,122,139,РП10. | 9 472,35 |
|  | Комплект оборудования для электролаборатории. |  |
| 2013 | ТП-69,83,84,95,108,121,123,133,211,227 | 8 459,57 |
| 2014 | ТП57,ТП205 (Верб), РП-8, ТП98 | 10 500,00 |
| 2015 | ТП- 10шт. | 6 000,00 |
|  | ИТОГО | 40 703,06 |

Сокращение технологических потерь – 287,6тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –521,6 тыс.руб/год

Срок окупаемости - 12,9лет

Проект №3  «Реконструкция».

Реконструкция КЛЭП   6 кВ

Задача - повышения надежности электроснабжения и доведения качества электроэнергии до требуемых норм, изменения схемы электроснабжения для оптимизации и повышения надежности функционирования энергопотребляющих объектов.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ПС "Ждановская" - РП6 №1 | 6 613,29 |
|  | ПС "Ждановская" - РП6 №2 |  |
| 2012 | ПС "Ждановская" - ТП ОАО "РЖД" | 4 338,80 |
|  | от ТП105-ТП 4, от ТП-55 до ТП-4, от ТП-167 до ТП-10 |  |
|  | от ТП-8 до ТП-201; от ТП-9 до ТП201 |  |
|  | от ТП-211 до ТП-213, от ТП-6 до ТП-213 |  |
| 2013 | Фид. 615 ПС «Ждановская» до РП-6 с докладкой до ТП ОАО «РЖД»- | 736,14 |
| 2014 |  | 0,00 |
| 2015 | ЛЭП( 6,0-0,4)кВ | 12 000,00 |
|  | ИТОГО | 23 688,23 |

Сокращение технологических потерь - 143,4тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –268,6тыс.руб/год

Срок окупаемости – 22,5года

# Проект №5    «Новое строительство».

5.1.Строительство ТП.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ТП-15 (Новая) 2х400 вместо ТП-15 (1х400) | 6 744,48 |
|  | ТП-55 (Новая) 2х400 вместо ТП-55 (1х400) |  |
|  | ТП-188 (достройка с 2010г) по КРШ |  |
|  | ТП-90 вновь по ул.Щербакова,5 |  |
| 2012 | ТП-201 (Новая) 2х160 вновь | 4 320,33 |
|  | ТП-105 (Новая) 2х400 вместо ТП-105 (1х400) |  |
| 2013 | ТП-48 (Новая) 2х400 вместо ТП-48 (1х400) | 9 229,41 |
|  | ТП-41 (2х400) вместо ТП41(1*400) |  |
|  | ТП-108новая (1*400) вместо ТП108(1*400) |  |
|  | ТП-1 новая (2*400) вместо ТП-1(1*/400) |  |
| 2014 | ТП-32 (Новая) 2х400 вместо ТП-32 (1х400) | 10 914,77 |
|  | ТП-54 (Новая) 2х400 вместо ТП-54 (1х400) |  |
|  | ТП- (Новая) 2х400 вновь |  |
|  | ТП- (Новая) 2х400 вновь |  |
| 2015 | Строительство ТП-б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) | 12 600,0 |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | ИТОГО | 43 808,99 |

# Строительство новых ТП необходимо для повышения категории надежности электроснабжения с 3-ей на 2-ю, значительное улучшение качества поставляемой электроэнергии

Реконструкция существующих ТП не предоставляется возможным из-за необходимости установки дополнительного оборудования в существующие помещения.

Расширение строительной части  без длительного отключения потребителей невозможно.

5.2.Строительство КЛЭП- 6,0кВ

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  | 0 |
| 2012 | от РП-2 до ТП-16 (0,864) | 1 969,13 |
|  | от ТП-205 до ТП211 (0,600км) |  |
| 2013 | от ТП-131 до ТП132 (0,486км) | 6 445,32 |
|  | от ТП-60 до ТП-108(новая) (1,512км) |  |
|  | от ТП-38 до ТП-140 (0,216м) |  |
|  | от ТП-97 до ТП-188(0,540) |  |
|  | от Фид.616 от ПС «Муромская до ТП-124 (1,836км) |  |
| 2014 | от Фид.625 ПС «Стрелочная» до ВЛ 6кВ ПС «Тяговая»РП-6 в р-оне Александровского водозабора (2,600км) | 6 379,027 |
|  | от ТП-94 до ТП-155 (0,900) |  |
|  | от ТП-41 до ТП- 48 (0,500) |  |
|  | от РП-7 до ТП-106 (0,330км) |  |
| 2015 | КЛЭП 6,0кВ | 6 450,00 |
|  | ВСЕГО | 21 243,47 |

Строительство новых КЛЭП 6,0кВнеобходимо для повышения надежности электроснабжения и доведения качества электроэнергии до требуемых норм.

Имеющиеся в настоящее время КЛ не отвечают современным требованиям, имеют длительный срок эксплуатации, множество восстановленных повреждений и  не обеспечивают необходимое качество электроэнергии в связи с увеличившейся нагрузкой у потребителей.

5.3.Строительство КЛЭП - 0,4кВ.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  | 0 |
| 2012 | от ТП-14 до зд. ул.Московская,71(0,324км) | 1 922,91 |
|  | от ТП-14 до зд. ул.Московская,75(0,648км) |  |
|  | от ТП-138 до зд.ул.Владимирская,9(0,432км) |  |
|  | от ТП-15 до зд. ул.Л.Толстого,107(0,100км) |  |
|  | от ТП-121 до зд. ул.Энгельса,3(0,150км) |  |
|  | от ТП-137 до зд. ул.Владимирская,40(0,400км) |  |
| 2013 | от Тп-122 до зд. Д/с (0,432км) | 1 415,84 |
|  | от ТП-85 до зд. ул.московская,122(0,205км) |  |
|  | от ТП-157 до зд. ул.Комсомольская, 46 (0,076км) |  |
|  | от ТП-157 до зд. ул.Комсомольская,50(0,216км) |  |
|  | от ТП-58 до зд. шк. 316 (0,162км) |  |
|  | от ТП-79 до зд. ул.Л.Толстого,52 (0,162км) |  |
|  | от ТП-79 до зд. ул.Лакина,41 (0,140км) |  |
| 2014 | от ТП-53 Артема,1(0,13км) | 2 421,53 |
|  | от ТП8-Московская,40а(0,2км) |  |
|  | от ТП19-Л.Толстого,70(0,1км) |  |
|  | от ТП19-Л.Толстого,78(0,15км) |  |
|  | от ТП79-Л.Толстого,55(0,3м) |  |
|  | от ТП79-Л.Толстого,57(0,52м) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,44(0,25км) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,46(0,35км) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,48(0,15км) |  |
| 2015 | КЛЭП 0,4кВ | 2 450,00 |
|  | ВСЕГО | 8 210,28 |

Сокращение технологических потерь - 156тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –334,2тыс.руб/год

Срок окупаемости –50 лет

Проект №6

«Новое строительство с целью технологического присоединения новых Заявителей».

| Год | Наименование объектов | Стомость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 5 858,29 |
| 2012 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 223,40 |
| 2013 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 223,40 |
| 2014 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 640,00 |
|  | ВСЕГО | 39 945,09 |

Строительство необходимо для электроснабжения вновь строящихся жилищно-коммунальных объектов. Подключения от существующих ТП бывает невозможно из-за большой удаленности и  невозможности обеспечения затребованной 2-ой  категории электроснабжения.

Объекты строительства определяются по мере обращения и поступления денежных средств от Заявителей.

5.5. Перечень проектов ООО «ЭКО-транс»

Для нормального функционирования Муромской городской свалки ТБО, на первом этапе необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработка технических условий для реализации мероприятий по строительству сетей электроснабжения;

- Проведений подготовительных мероприятий по строительству сетей электроснабжения.

В последующем, оборудование контрольно-пропускного пункта весовой системой Mettler Toledo.

Проект 1: Строительство сетей электроснабжения на городской свалке

Суть проекта:

Строительство сетей электроснабжения протяженностью 2,5 км. от центральной магистрали и по периметру рабочих карт складирования ТБО, позволит обеспечить бесперебойное и качественное предоставление услуг по размещению (утилизации) ТБО в части расширения временных и сезонных ограничений по приему ТБО (увеличение времени работы городской свалки в осенне-зимний период на 2 часа или на 17%).

Расчетная стоимость 7 084,3 тыс. руб.

Срок проведения работ:2011-2013гг.

Проект 2  : Установка системы весового контроля Mettler Toledo на контрольно-пропускном пункте по приему отходов.

Суть проекта: Установка системы весового контроля Mettler Toledo на контрольно-пропускном пункте по приему отходов, позволит упростить и автоматизировать процесс взвешивания груза, пропуска транспорта на рабочие карты для разгрузки, ввести точный учет, иметь постоянную и объективную информацию о весе, виде, плотности отходов, не по объемным показателям, а в весовых, как принято по евростандарту.

Расчетная стоимость работ  941,2 тыс. руб.

Срок проведения работ:2014-2015гг.

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                   И.К.Федурин

Приложение №3

к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 25.09.2012   № 251

Раздел 7.Ресурсное обеспечение Программы.

Основными источниками финансирования Программы являются собственные средства  предприятия, формируемые с учетом инвестиционной составляющей к тарифу и тарифа  на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры, прибыли и амортизации.

На реализацию мероприятий  Программы   необходимо  направить  296, 564 21 млн. руб..

млн.руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Собственные средства предприятий | 296,56421 | 50,163 91 | 51,856 41 | 53,761 97 | 65,883 93 | 74,897 99 |

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                   И.К.Федурин