Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов округа Муром

от     27.06.2017                       № 363

Изменения в Правила землепользования и застройки в округе Муром

# Ж-1.1 Подзона зоны Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки на территории населенного пункта город Муром округа Муром.

| Вид разрешенного использования | Разрешенное использование территории | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основной | - объекты индивидуального жилищного строительства этажностью не более 2 этажей; - сблокированные жилые дома на одну семью, таунхаус этажностью не более 3 этажей | 1. Минимальный размер земельного участка 600 кв.м. 2. Максимальный размер земельного участка 3000 кв.м. 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений до красной линии улиц - 5 м, до красной линии проездов - 3 м. 4. Предельное количество этажей – 3 надземных этажа. 5. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 7. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. |
| Вспомогательный | - подсобное хозяйство; - хозяйственные постройки; - сады, огороды; - детские площадки | 1. Размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка 1 м, для бани - 4 м, расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома не менее 12 м. 3 Размещение хозяйственных построек по линии застройки запрещается. 4. Предельное количество этажей: – 1 надземный этаж; Предельная высота от уровня земли: 4 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 6. Запрещается строительство гаражей для грузового транспорта, кроме автотранспорта грузоподъемностью до 1,5 тонн. 7. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. |
| Условно разрешенный | - объекты, предназначенные для постоянного проживания; - объекты, предназначенные для временного проживания; - объекты, предназначенные для рекреационного проживания, за исключением: детских лагерей, спортивных баз отдыха; - объекты, предназначенные для сезонного проживания; | 1. Минимальный размер земельного участка для объектов, предназначенных для постоянного проживания – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка для объектов, предназначенных для постоянного проживания – 1000 кв.м. 2. Для остальных видов разрешенного использования минимальный размер земельного участка –36 кв.м. на 1 чел. 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений до красной линии улиц - 5 м, до красной линии проездов - 3 м. От остальных границ участка до жилого дома расстояние - 3 м. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами в первых этажах. 4. Предельная высота зданий - 40 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 6. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 7. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. 8. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. |
|  | - детские дошкольные учреждения; - объекты образования; | 1.Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные учреждения: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 40 кв.м/место; свыше 100 мест - 35 кв.м/место; Общеобразовательные учреждения: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 50 кв.м/место; от 400 до 500 – 60 кв.м/место; от 500 до 600 – 50 кв.м/место; от 600 до 800 – 40 кв.м/место; от 800 до 1100 – 33 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 21 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 17 кв.м/место 2. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий. 3. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 метра. 4. Предельное количество этажей: для детских дошкольных учреждений – 3 надземных этажа; для общеобразовательных школ – 4 надземных этажа. 5. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 7. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 8. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. 9. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. |
|  | - объекты физической культуры и спорта, за исключением: биатлонных, лыжных комплексов, трамплинов, фристайл-центров; - объекты науки и научного обслуживания; - объекты культуры, искусства; - парки, скверы; - малые архитектурные формы; - аттракционы; - объекты благоустройства территории; - озелененные территории - хозяйственные площадки для мусорных контейнеров; - объекты инженерного обеспечения, за исключением: котельных большой мощности, ГРС, ПС; канализационных очистных сооружений;ТЭЦ; - объекты специального назначения, за исключением: антенных полей, радио и телевизионных вышек; объектов военной безопасности;кладбищ; крематориев; - объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций; - дома ребенка, детские дома, дома для престарелых, семейные детские дома; - ветеринарные лечебницы; | 1. Минимальный и максимальный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м, от красных линий улиц – 5 м. В условиях сложившейся застройки главный фасад здания располагается по линии застройки улицы. 3. Предельная высота зданий – 20 метров. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 6. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. 7. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. |
|  | - объекты торговли, в том числе встроенные в капитальные здания; - объекты общественного питания; - объекты социально-бытового и коммунального обслуживания, в том числе встроенные в капитальные здания; | Минимальный размер земельного участка для объекта торговли, за исключением встроенных в капитальные здания – 0,08 га на 100 кв.м. торговой площади. Минимальный размер земельного участка для объекта общественного питания за исключением встроенных в капитальные здания - на 100 мест, при числе мест: до 100 мест – 0,2 га на объект; 100-150 мест – 0,15 га на объект; свыше 150 мест – 0,1 га на объект Минимальный размер земельного участка для объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, за исключением встроенных в капитальные здания на 10 рабочих мест 0,15 га на объект. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 метра, от красных линий улиц – 5 м.. В условиях сложившейся застройки главный фасад здания располагается по линии застройки улицы. Предельная высота зданий – 20 метров. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 8. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. 9. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. |
|  | - объекты культового значения; | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м, от красных линий улиц – 5 м. В условиях сложившейся застройки главный фасад здания располагается по линии застройки улицы. Предельная высота зданий – 40 м. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. |
|  | -объекты производственного назначения; - складские объекты, за исключением: складов с использованием участка вне здания; полигонов отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов); центров по утилизации бытовых отходов; станций временного хранения твердых бытовых отходов, прессования и обработки селективно собранного вторсырья; - объекты технического обслуживания и хранения автотранспорта, за исключением автопарков грузового транспорта; - объекты транспортного обслуживания, за исключением: автовокзалов, речных и железнодорожных вокзалов; терминалов; причалов, эллингов; аэродромов легкомоторной авиации; аэропортов; железнодорожных путей, полос отвода и охранных зон железных дорог; - объекты коммунального назначения; - объекты связи; | 1. Максимальный размер земельного участка для хранения легкового автотранспорта на 1 машино/место - 30 кв.м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для хранения легкового автотранспорта не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей для хранения индивидуального легкового автотранспорта – 1 надземный этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 6. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. 1. Максимальный размер земельного участка для станции технического обслуживания легковых автомобилей на 10 постов – 1 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м, от красных линий улиц – 5 м. В условиях сложившейся застройки главный фасад здания располагается по линии застройки улицы. 3. Предельное количество этажей – 1 надземный этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. 5. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 6. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. 7. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. 1.Максимальный размер земельного участка для АЗС на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м, от красных линий улиц – 5 м. 3. Предельное количество этажей – 1 надземный этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 6.Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. 7.Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. Для остальных видов разрешенного использования земельных участков предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 метра. В условиях сложившейся застройки главный фасад здания располагается по линии застройки улицы. 3.Предельная высота зданий – 20 метров. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 6. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. 7. Расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха должно быть не менее 50 м. 8. Пожарные депо располагаются с отступом от красных линий не менее 10 м, расстояние от границ участка пожарного депо до жилых и общественных зданий не менее 15 м, до границ участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и лечебных учреждений со стационаром не менее 30 м. 9.Санитарно-защитная зона объектов инженерного обеспечения не должна превышать размеры отведенного земельного участка под данные объекты, за исключением участков ТП, БКТП и КТП. 10. Иные параметры – в соответствии с действующими нормативами. |
|  | - административные здания; - офисные объекты; - административно-бытовые здания; | Минимальный размер земельного участка на 1 сотрудника - 40 кв.м. Минимальный отступ от границ земельного участка 3 метра, от красных линий улиц – 5 м.. В условиях сложившейся застройки главный фасад здания располагается по линии застройки улицы. . Предельная высота зданий – 40 метров. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. |
|  | - объекты здравоохранения; - аптеки и аптечные пункты; | Минимальный размер земельного участка для аптек: I-II группы – 0,3 га, III-V группы – 0,25 га, VI-VIII группы – 0,3 га. Для объектов здравоохранения предельный размер земельного участка не подлежит установлению Минимальный отступ от границ земельного участка 3 метра, от красных линий улиц – 5 м. В условиях сложившейся застройки главный фасад здания располагается по линии застройки улицы. Предельная высота зданий – 40 метров. 5. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. 6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 7.Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с действующими градостроительными нормативами. 8.Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами. 9.Размещение объектов необходимо осуществлять с учетом проекта охраны зон и законодательства об объектах культурного наследия. |
|  | - объекты сельского хозяйства, за исключением объектов животноводческой деятельности; | Минимальный размер земельного участка 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка 400 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений до красной линии улиц - 5 м, до красной линии проездов - 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м. От остальных границ участка до жилого дома расстояние - - 3 м. Предельное количество надземных этажей – 1 надземный этаж. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов. Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами |

Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов округа Муром

от                           №

Изменения в карту градостроительного зонирования территории округа Муром.

Карта градостроительного зонирования территории округа Муром.

Ж -1.1. зоны Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки  на

территории населенного пункта город Муром округа Муром