СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

Том 4.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 18

Сводный том изменений,

выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОЕКТНЫЙ  ИНСТИТУТ

"М У Р О М П Р О Е К Т"

| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-ного строительства № П - 020(4)-05062014 от 05.06.2014 г. |  | Заказчик: Управление ЖКХ администрации о. Муром |
| --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2034 года

(актуализация на 2020 год)

М-031-19

Том 4

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 18

Сводный том изменений,

выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

г. Муром  2019 г.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОЕКТНЫЙ  ИНСТИТУТ

"М У Р О М П Р О Е К Т"

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2034 года

(актуализация на 2020 год)

М-031-19

Том 4

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 18

Сводный том изменений,

выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

Директор							А.А. Мешков

ГИП							          А.Г. Мясников

Исполнил                                                               Т.А. Чернышова

СОСТАВ РАБОТЫ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | М-031-19 Том 1 М-031-19 Том 2 М-031-19 Том 3 М-031-19 Том 4 | Схема теплоснабжения. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Главы 2 - 17. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения. |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………………………...8

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………9

1. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………..13

1.1. Изменения, внесенные по "ВВЕДЕНИЕ"…………………………………………………13

1.2. Изменения, внесенные в Раздел 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ"………………………………………………………………………………13

1.3. Изменения, внесенные в Раздел 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"……………………………………………….…13

1.4. Изменения, внесенные в Раздел 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"………………………………………………………………13

1.5. РАЗДЕЛ 4. "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ"……………………………………………..….…..14

1.6. Изменения, внесенные в Раздел 5 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"………………………………………………………………………..14

1.7. Изменения, внесенные в Раздел 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"……………………………………………………14

1.8. РАЗДЕЛ 7. "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"…………………………………………………………......14

1.9. Изменения, внесенные в Раздел 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"…14

1.10. Изменения, внесенные в Раздел 9 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ"…………………………….14

1.11. Изменения, внесенные в Раздел 10 "РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)"……………………………..15

1.12. Изменения, внесенные в Раздел 11 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"…………………………..15

1.13. Изменения, внесенные в Раздел 12 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"……………………………………………………………………………………………15

1.14. РАЗДЕЛ 13. "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАК ЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ"……………………………………..15

1.15. РАЗДЕЛ 14. "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ"……………………………………………………………..15

1.16. РАЗДЕЛ 15. "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"…………………………….15

2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………..16

2.1. Изменения, внесенные в Главу 1 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"……………………………………………………………………………16

2.2. Изменения, внесенные в Главу 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	17

2.3. Изменения, внесенные в Главу 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»	17

2.4. Изменения, внесенные в Главу 4 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	17

2.5. ГЛАВА 5. "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА"…………………….……………………………………………..……17

2.6. Изменения, внесенные в Главу 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ»	18

2.7. Изменения, внесенные в Главу 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	18

2.8. Изменения, внесенные в Главу 8 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»	16

2.9. ГЛАВА 9. "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"……………………………………………………………..18

2.10. Изменения, внесенные в Главу 10 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»……………………………………………………………………………………..18

2.11. Изменения, внесенные в Главу 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	19

2.12. Изменения, внесенные в Главу 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»	19

2.13. ГЛАВА 13. "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА"………………………………………………………………………..19

2.14. ГЛАВА 14. "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"……………………………..19

2.15. ГЛАВА 15. "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"………..19

2.16. ГЛАВА 16. "РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"…………………...19

2.17 ГЛАВА 17. "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"…………………………………………………………………………...19

2.18. ГЛАВА 18. "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"…………………….……………19

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

СТ-2012 – «Схема Теплоснабжения округа Муром Владимирской области», выполненная в 2012 году ФГБОУ высшего профессионального образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» по муниципальному контракту №15-2012 (№95/12) от 24.09.2012 г., утвержденная постановлением Администрации округа Муром №4326 от 29.12.2012 г.;

СТА-2019 – «Схема теплоснабжения округа Муром Владимирской области», актуализированная в 2018 году МУП ПИ «Муромпроект» по договору № 26 от 21.02.2018 г, утвержденная постановлением Администрации округа Муром №242 от 29.03.2018 г;

СТА-2020 – «Схема теплоснабжения округа Муром Владимирской области на период до 2034 года (актуализация на 2020 год)», актуализированная в 2019 году МУП ПИ «Муромпроект» по договору № 15 от 28.02.2019 г. ;

ТрСТ - «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 №405);

УЧ СТ – утверждаемая часть Схемы теплоснабжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуализация схемы теплоснабжения округа Муром на 2020 год выполнена МУП ПИ «Муромпроект».

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения округа Муром является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Договор №15 от 28.02.2019 года на выполнение работ по актуализации «Схемы теплоснабжения округа Муром», заключенный с управлением ЖКХ администрации округа Муром.

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции Постановления Правительства РФ от 03 апреля 2018 г. №405 (далее ПП РФ №405).

В настоящей работе осуществлена актуализация существующего положения действующей Схемы теплоснабжения, в соответствии с реальной ситуацией, сложившийся в округе Муром на базовый год, а также выполнена корректировка перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения на период 2018-2034 г.г. и предложений по развитию систем теплоснабжения.

За базовый период актуализации утвержденной схемы теплоснабжения принято состояние 2018 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2034 год, с выделением этапов: краткосрочное планирование – 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы, среднесрочное планирование – 2028 год.

Том 4 настоящей актуализированной схемы теплоснабжения дополняет состав Обосновывающих материалов, определенный требованиями к схемам теплоснабжения. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения включен в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации.

Рекомендуется каждую последующую ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения сопровождать аналогичным томом.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ №405, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении изменения следующих данных, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (с кратким описанием выполнения указанных требований в актуализированной схеме теплоснабжения на 2020 год):

1) изменения, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа (в соответствии с п.27 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 1 главы 1 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

2) изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии (в соответствии с п.30 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 2 главы 1 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

3) изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них (в соответствии с п.32 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 3 главы 1 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

4) изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения (в соответствии с п.37 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 5 главы 1 обосновывающих материалов;

5) изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию (в соответствии с п.40 ТРСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 6 главы 1 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

6) изменение в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок (в соответствии с п.42 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 7 главы 1 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

7) изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (в соответствии с п.44 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 8 главы 1 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

8) изменение надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей (в соответствии с п.46 ТрСТ) – без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019);

9) изменение технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей (в соответствии с п.48 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 10 главы 1 обосновывающих материалов;

10) изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в соответствии с п.50 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в часть 11 главы 1 обосновывающих материалов;

11) изменение технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа (в соответствии с п.52 ТрСТ) – без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019);

12) изменение показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения (в соответствии с п.54 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в главы 2 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

13) изменение гидравлических режимов, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и топливопотребляющих установок (в соответствии с п.56 ТрСТ) – без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019);

14) изменение существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения (в соответствии с п.58 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г., изменения внесены в главы 2, 4 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

15) изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа (в соответствии с п.60 ТрСТ) – раздел 4 УЧ СТ и глава 5 обосновывающих материалов включены в актуализированную схему теплоснабжения (СТА-2020);

16) изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах (в соответствии с п.62 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г. (базовый год и перспективу), изменения внесены в главу 6 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

17) изменения в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии (в соответствии с п.64 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г. (базовый год и перспективу), изменения внесены в главу 7 обосновывающих материалов в соответствующие разделы УЧ СТ;

18) изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них (в соответствии с п. 67 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г. (базовый год и перспективу), изменения внесены в главу 7 обосновывающих материалов;

19) описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, в том числе с учетом введенных в в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов (в соответствии с п.69 ТрСТ) – данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предполагаемой актуализации;

20) изменения в перспективных топливных балансах, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии (в соответствии с п.71 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г. (базовый год и перспективу), изменения внесены в главу 10 обосновывающих материалов и в соответствующие разделы УЧ СТ;

21) изменения в показателях надежности теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них (в соответствии с п. 75 ТрСТ) – без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019);

22) изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениям по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности (в соответствии с п. 78 ТрСТ) – данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г. (базовый год и перспективу), изменения внесены в главу 12 обосновывающих материалов;

23) изменения (фактические данные) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения (в соответствии с п. 80 ТрСТ) – раздел 14 УЧ СТ и глава 13 обосновывающих материалов включены в актуализированную схему теплоснабжения (СТА-2020);

24) изменения (фактические данные) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения (в соответствии с п. 82 ТРСТ) – раздел 15 УЧ СТ и глава 14 обосновывающих материалов включены в актуализированную схему теплоснабжения (СТА-2020);

25) изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (в соответствии с п.84 ТрСТ) – без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019).

1. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Изменения, внесенные во «ВВЕДЕНИЕ».

Дополнено информацией об актуализации утвержденной схемы теплоснабжения на 2020 год.

1.2. Изменения, внесенные в Раздел 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ».

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

Раздел дополнен таблицами 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 «Объемы потребления теплоносителя.

1.3. Изменения, внесенные в Раздел 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».

Содержание раздела 2, нумерация пунктов раздела 2 скорректированы в соответствии с ТрСТ.

Добавлен п. 2.2. «Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии».

Данные п. 2.3., 2.4 актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

1.4. Изменения, внесенные в Раздел 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ».

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

1.5. РАЗДЕЛ 4. «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ».

Раздел включен в УЧ СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

1.6. Изменения, внесенные в Раздел 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ».

Раздел 5 скорректирован в части предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

1.7. Изменения, внесенные в Раздел 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ».

Раздел 6 скорректирован в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей.

1.8. РАЗДЕЛ 7. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ».

Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предполагаемой актуализации на 2020 год, ввиду отсутствия на территории округа Муром открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

1.9. Изменения, внесенные в Раздел 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ».

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

1.10. Изменения, внесенные в Раздел 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ».

Актуализированы сведения о планируемых мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, а так же актуализированы сведения о капитальных вложениях и годах реализации указанных мероприятий.

1.11. Изменения, внесенные в Раздел 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)».

Содержание раздела 10, нумерация пунктов раздела 10 скорректированы в соответствии с ТрСТ.

1.12. Изменения, внесенные в Раздел 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ».

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

1.13. Изменения, внесенные в Раздел 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ».

В раздел включен перечень тепловых сетей, предполагаемых к включению в концессионное соглашение от 17.08.2016.

1.14. РАЗДЕЛ 13. «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАК ЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ».

Раздел включен в УЧ СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

1.15. РАЗДЕЛ 14. «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ».

Раздел включен в УЧ СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

1.16. РАЗДЕЛ 15. «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ».

Раздел включен в УЧ СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Изменения, внесенные в Главу 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

В целом Глава 1 скорректирована с учетом произошедших после предыдущей актуализации изменений. Корректировки выполнены по всем частям Главы 1.

Перечень основных изменений.

Часть 1:

а) добавлена таблица 1.1. «Структура полезного отпуска по основным поставщикам» (таблица в части 7 обосновывающих материалов СТА-2019);

б) добавлена таблица 1.2. «Перечень помещений, в которых установлены индивидуальные источники тепловой энергии».

Часть 2:

а) в ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9;

б) актуализированы основные характеристики оборудования, установленного на источниках теплоснабжения.

Часть 3:

а) схемы тепловых сетей откорректированы, с учетом включения в ООО «Владимиртеплогаз» котельных: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9;

б) существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения;

в) добавлены данные ретроспективы повреждений на тепловых сетях (таблица 3.2);

г) добавлен перечень тепловых сетей, предполагаемых к включению в концессионное соглашение от 17.08.2016.

Часть 4:

а) без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019).

Часть 5:

а) актуализированы тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоснабжения.

Части 6, 7, 8:

а) в ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9;

б) существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

Часть 9, 10:

а) без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019).

Часть 11:

а) внесены актуальные сведения в части тарифов в сфере теплоснабжения.

Часть 12:

а) без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019).

2.2. Изменения, внесенные в Главу 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

2.3. Изменения, внесенные в Главу 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

Без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019).

2.4. Изменения, внесенные в Главу 4 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».

Без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019).

2.5. ГЛАВА 5. «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

Глава включена в обосновывающие материалы СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

2.6. Изменения, внесенные в Главу 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ».

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

2.7. Изменения, внесенные в Главу 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ».

Глава 7 скорректирована в части предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

2.8. Изменения, внесенные в Главу 8 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ».

Глава 8 скорректирована в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей.

2.9. ГЛАВА 9. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ».

Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предполагаемой актуализации на 2020 год, ввиду отсутствия на территории округа Муром открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

2.10. Изменения, внесенные в Главу 10 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ».

Существующие данные актуализированы на базовый год, перспективные данные скорректированы с учетом выполнения мероприятий по развитию источников теплоснабжения.

В ООО «Владимиртеплогаз» включены котельные: ул. Куйбышева, 1а; Меленковское шоссе, 1; Карачаровское шоссе, 13; ул. Кирова, 9.

2.11. Изменения, внесенные в Главу 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

Без изменений относительно утвержденной схемы теплоснабжения (СТА-2019).

2.12. Изменения, внесенные в Главу 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ».

Актуализированы сведения о планируемых мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, а так же актуализированы сведения о капитальных вложениях и годах реализации указанных мероприятий.

2.13. ГЛАВА 13. «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

Глава включена в обосновывающие материалы СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

2.14. ГЛАВА 14. «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ».

Глава включена в обосновывающие материалы СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

2.15. ГЛАВА 15. «РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

Глава включена в обосновывающие материалы СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

2.16. ГЛАВА 16. «РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

Глава включена в обосновывающие материалы СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

2.17 ГЛАВА 17. «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

Глава включена в обосновывающие материалы СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.

2.18. ГЛАВА 18. «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

Глава включена в обосновывающие материалы СТА-2020, в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.