Проект межевания территории

(материалы по обоснованию проекта)

Текстовая часть

Анализ существующего положения

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в западной жилой части города. Основная часть территории межевания расположена в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки на территории населенного пункта город Муром округа Муром).

Территория межевания включает в себя пять кадастровых кварталов с кадастровыми номерами: 33:26:030208, 33:26:030209, 33:26:030214, 33:26:030215, 33:26:030216. Площадь территории межевания в согласованных границах – 72 700 кв. м, в том числе, в границах красных линий – 41 500 кв. м.

Существующая жилая застройка представлена одноэтажными многоквартирными жилыми домами.

На территории расположены:

-  ранее учтенные земельные участки, сведения о которых содержатся в базе Государственного Кадастра Недвижимости – 3 (три)

- учтенные земельные участки, сформированные по утвержденным схемам – 11 (одиннадцать),

- проектируемый земельный участок под линейный объект и территорию общего пользования – 1 (один)

Сведения о земельных участках, учтенных и вновь образуемых, отражены на чертежах Проекта планировки территории.

Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в соответствии  и на базе разработанного проекта планировки территории в границах ул. Калинина – ул. Стахановская – ул. Профсоюзная – ул. Гоголева в г. Муроме Владимирской области.

Проект межевания территории выполняется на основании:

- графических материалов правоустанавливающих документов ранее учтенных земельных участков;

- данных, содержащихся на кадастровом плане территории кадастрового квартала с кадастровым номером 33:26:030215;

- градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки округа Муром, утвержденных Советом народных депутатов округа Муром от 29.12.2012 № 301 с изменениями от 27.06.2017 г.;

- рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам.

Введение

Проект межевания территории на объекте «Инженерные сети и дорога (проезд) к земельным участкам по ул. Калинина – Профсоюзная в г. Муроме» был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

-Градостроительного Кодекса РФ (с изменениями на 20.07.2012) от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Правил землепользования и застройки округа Муром, утвержденных Советом народных депутатов округа Муром от 29.12.2012 № 301 с изменениями от 27.06.2017 г.;

- задания на проектирование, утвержденного и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации округа Муром И.М. Андреевой;

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в системе координат МСК-33 МУП округа Муром «Архитектура и землеустройство» в 2015 г.

Цель разработки проекта:

- Установление правового регулирования земельных участков

- Повышение эффективности использования данной территории

Задачами подготовки проекта являются: анализ фактического землепользования, разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

Используемые исходные материалы:

- кадастровые планы территорий кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 33:26:030208, 33:26:030209, 33:26:030214, 33:26:030215, 33:26:030216;

- информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в Государственном Кадастре Недвижимости

- градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки округа Муром, утвержденных Советом народных депутатов округа Муром от 29.12.2012 № 301;

- топографическая съемка масштаба 1:500, выполненная в системе координат МСК-33.

Опорно-межевая сеть на территории проектирования.

При выполнении топографической съемки использовалась следующая нормативная документация (НТД):

- СНиП 11-02-96г. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СП-11 104-97г. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

- «Инструкция о порядке приемки геодезических, топографических и картографических работ», ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, изд. ЦНИИГАиК Москва 1999г.

Средства измерения - приемник GPS/ГЛОНАСС спутниковый геодезический двухчастотный  Hiper  (госреестр № 23323-07, заводской номер № 378-5065). прошел плановое метрологическое освидетельствование (Свидетельство о поверке № 341958, действительно до 17.12.2019 г.) и пригоден для производства работ.

В районе работ были определены исходные пункты методом  спутниковых геодезических измерений (определений).

Пункты на местности закреплялись центрами:

- 5065  – металлический штырь

Измерения проводились от пункта триангуляции «Александровка», пункта полигонометрии 2484, узлового пункта «Администрация». Привязка определяемых пунктов выполнена путем построения GPS-сети.

Таблица 2

| № п/п | Наименование пункта | X | Y | H | класс триангуляции, полигонометрии | Класс нивелирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровка | 119339.97 | 297373.22 | 113.259 | III | 4 |
| 2 | 2484 | 118892.40 | 301908.55 | 114.735 | 4 | 3 |
| 3 | Администрация | 119380.48 | 303154.97 | 123.916 | GPS | GPS |

Определение координат выполнено  спутниковым  GPS/ГЛОНАСС 2-х частотным  приемником фирмы «Topcon».

Спутниковые наблюдения производились в режиме «статика». Коэффициент потери точности определения местоположения (PDOP) не превышает 3.1. Наблюдения по каждому вектору длились 60-90 мин. При выборе времени наблюдений учитывались требования «Инструкции по созданию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS», пункт 5.5.3.1., а также условия многолучевости, наличие препятствий, спутниковая геометрия и пр.

Математическая обработка спутниковых наблюдений выполнялась в программном пакете «Topcon Tools».

Средняя квадратическая погрешность положения пунктов временного закрепления относительно исходного пункта согласно итоговому отчету об уравнивании «Topcon Tools» составила:

- в плане ± 0.002 м;

- по высоте ± 0.004 м.

Таким образом, методика проведения работ и вычисленные погрешности определения координат пунктов соответствуют требованиям, предъявляемым к пунктам полигонометрии 2-го разряда

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

Рекомендации по порядку установления границ на местности:

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 30.12.2015 № 452-ФЗ), Приказа Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2008 г. N 412 (с изменениями и дополнениями), Рекомендациями по межеванию земель 1996 года.

Структура территории, образуемая в результате межевания:

Категории земель – земли населенных пунктов

Местоположением: Российская Федерация, Владимирская область, МО – округ Муром, г. Муром

Вид права – государственная собственность (земли в ведении муниципального образования округ Муром)

Данным проектом предусматривается строительство объекта «Инженерные сети и дорога (проезд) к земельным участкам по ул. Калинина – Профсоюзная в г. Муроме»

Сервитуты и иные обременения:

На образуемых земельных участках расположены:

-     существующая автодорога, тротуар;

- инженерные коммуникации (водопровод, кабель связи, электрокабель, теплосеть, газопровод)

Формирование земельного участка проектируемого линейного объекта

Проектом межевания предусматривается формирование 1-го земельного участка под объект: «Инженерные сети и дорога (проезд) к земельным участкам по ул. Калинина – Профсоюзная в г. Муроме».

Параметры проектируемых земельных участков:

| Номер земельного участка | Площадь, кв. м |
| --- | --- |
| ЗУ1 | 9919 |

Таблица координат красных линий

(см. лист 1 Графической части)

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 132251,04 | 322658,53 |
| 2 | 132247,99 | 322764,73 |
| 3 | 132100,09 | 322760,20 |
| 4 | 132039,52 | 322758,30 |
| 5 | 132042,68 | 322658,35 |
| 6 | 132082,65 | 322659,63 |
| 7 | 132082,81 | 322654,27 |
| 8 | 132100,23 | 322654,79 |
| 9 | 132100,58 | 322651,45 |
| 10 | 132034,80 | 322658,29 |
| 11 | 132032,21 | 322758,06 |
| 12 | 131951,91 | 322755,54 |
| 13 | 131902,04 | 322753,69 |
| 14 | 131875,82 | 322715,72 |
| 15 | 131870,66 | 322718,79 |
| 16 | 131830,89 | 322658,30 |
| 17 | 131840,33 | 322643,73 |
| 18 | 131900,70 | 322646,36 |
| 19 | 131954,59 | 322648,70 |
| 20 | 132029,65 | 322651,97 |
| 21 | 132272,75 | 322649,95 |
| 22 | 132272,44 | 322662,01 |
| 23 | 132251,44 | 322649,30 |
| 24 | 131809,53 | 322632,91 |
| 25 | 131871,78 | 322752,57 |
| 26 | 131882,17 | 322790,34 |
| 27 | 131942,10 | 322795,71 |
| 28 | 132246,80 | 322806,01 |
| 29 | 132268,22 | 322806,95 |
| 30 | 132269,72 | 322766,69 |

Таблица координат образуемых земельных участков

(см. лист 2 Графической части)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 132259.12 | 322644.20 |
| 2 | 132251.44 | 322649.30 |
| 3 | 132146.34 | 322645.46 |
| 4 | 132041.23 | 322641.59 |
| 5 | 132026.26 | 322640.73 |
| 6 | 132026.24 | 322641.41 |
| 7 | 132023.68 | 322641.36 |
| 8 | 132023.45 | 322647.84 |
| 9 | 132026.01 | 322648.01 |
| 10 | 132035.60 | 322648.38 |
| 11 | 132033.90 | 322703.22 |
| 12 | 132033.75 | 322708.08 |
| 13 | 132032.21 | 322758.06 |
| 14 | 132012.22 | 322757.43 |
| 15 | 131992.22 | 322756.80 |
| 16 | 131972.24 | 322756.17 |
| 17 | 131952.91 | 322755.57 |
| 18 | 131952.43 | 322769.37 |
| 19 | 131899.12 | 322768.08 |
| 20 | 131898.99 | 322773.23 |
| 21 | 131952.25 | 322774.55 |
| 22 | 131949.07 | 322779.69 |
| 23 | 131956.85 | 322780.04 |
| 24 | 131956.87 | 322779.15 |
| 25 | 131970.87 | 322779.61 |
| 26 | 131970.31 | 322780.62 |
| 27 | 131979.82 | 322781.05 |
| 28 | 131979.29 | 322779.89 |
| 29 | 131990.95 | 322780.27 |
| 30 | 131990.26 | 322781.56 |
| 31 | 131999.79 | 322781.93 |
| 32 | 131999.19 | 322780.54 |
| 33 | 132010.09 | 322780.90 |
| 34 | 132009.35 | 322782.32 |
| 35 | 132018.83 | 322782.62 |
| 36 | 132018.19 | 322781.17 |
| 37 | 132027.51 | 322781.47 |
| 38 | 132025.92 | 322782.94 |
| 39 | 132044.04 | 322783.84 |
| 40 | 132042.29 | 322781.96 |
| 41 | 132049.37 | 322782.21 |
| 42 | 132060.39 | 322782.30 |
| 43 | 132071.63 | 322782.49 |
| 44 | 132108.59 | 322783.13 |
| 45 | 132124.69 | 322783.71 |
| 46 | 132142.75 | 322784.98 |
| 47 | 132235.43 | 322786.80 |
| 48 | 132241.73 | 322793.02 |
| 49 | 132262.49 | 322793.75 |
| 50 | 132263.32 | 322769.91 |
| 51 | 132198.61 | 322768.84 |
| 52 | 132180.95 | 322768.86 |
| 53 | 132146.16 | 322768.55 |
| 54 | 132125.08 | 322767.82 |
| 55 | 132100.09 | 322767.45 |
| 56 | 132100.02 | 322760.29 |
| 57 | 132079.50 | 322759.56 |
| 58 | 132059.51 | 322758.93 |
| 59 | 132039.52 | 322758.30 |
| 60 | 132041.10 | 322708.32 |
| 61 | 132042.68 | 322658.35 |
| 62 | 132062.66 | 322658.98 |
| 63 | 132082.65 | 322659.61 |
| 64 | 132082.82 | 322654.27 |
| 65 | 132100.23 | 322654.79 |
| 66 | 132100.61 | 322651.45 |
| 67 | 132151.05 | 322653.82 |
| 68 | 132153.55 | 322658.68 |
| 69 | 132153.19 | 322667.16 |
| 70 | 132156.50 | 322667.37 |
| 71 | 132157.04 | 322658.49 |
| 72 | 132159.28 | 322654.21 |
| 73 | 132201.59 | 322656.20 |
| 74 | 132251.04 | 322658.53 |
| 75 | 132258.49 | 322662.19 |
| 1 | 132259.12 | 322644.20 |

Таблица координат охранной зоны водопровода

(см. лист 3 Графической части)

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 131996.69 | 322784.31 |
| 2 | 131996.98 | 322775.97 |
| 3 | 132007.70 | 322776.32 |
| 4 | 132009.72 | 322776.09 |
| 5 | 132011.92 | 322775.13 |
| 6 | 132013.76 | 322773.57 |
| 7 | 132015.05 | 322771.57 |
| 8 | 132015.61 | 322769.62 |
| 9 | 132017.22 | 322757.57 |
| 10 | 132007.20 | 322757.24 |
| 11 | 132005.98 | 322766.26 |
| 12 | 131981.29 | 322765.45 |
| 13 | 131977.66 | 322756.27 |
| 14 | 131972.24 | 322756.09 |
| 15 | 131966.73 | 322755.91 |
| 16 | 131972.58 | 322770. 62 |
| 17 | 131973.64 | 322772.42 |
| 18 | 131975.30 | 322773.97 |
| 19 | 131977.38 | 322775.03 |
| 20 | 131979.37 | 322775.39 |
| 21 | 131986.99 | 322775.64 |
| 22 | 131986.70 | 322783.84 |
| 1 | 131996.69 | 322784.31 |
| 1 | 132084.68 | 322640.21 |
| 2 | 132072.71 | 322639.81 |
| 3 | 132082.76 | 322656.25 |
| 4 | 132082.82 | 322654.27 |
| 5 | 132093.46 | 322654.59 |
| 1 | 132084.68 | 322640.21 |
| 1 | 132072.23 | 322639.79 |
| 2 | 132062.03 | 322639.44 |
| 3 | 132057.32 | 322658.81 |
| 4 | 132067.53 | 322659.13 |
| 1 | 132072.23 | 322639.79 |

Таблица координат охранной зоны газопровода

(см. лист 3 Графической части)

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 132235.51 | 322782.80 |
| 2 | 132185.10 | 322781.75 |
| 3 | 132143.94 | 322781.06 |
| 4 | 132126.21 | 322779.76 |
| 5 | 132108.70 | 322779.13 |
| 6 | 132060.44 | 322778.30 |
| 7 | 132094.60 | 322653.96 |
| 8 | 132094.74 | 322649.96 |
| 9 | 132038.03 | 322647.98 |
| 10 | 132033.51 | 322777.65 |
| 11 | 132001.54 | 322776.56 |
| 12 | 131957.89 | 322775.16 |
| 13 | 131957.76 | 322779.16 |
| 14 | 132001.41 | 322780.56 |
| 15 | 132035.36 | 322781.72 |
| 16 | 132049.37 | 322782.21 |
| 17 | 132060.39 | 322782.30 |
| 18 | 132108.59 | 322783.13 |
| 19 | 132125.99 | 322783.75 |
| 20 | 132143.76 | 322785.06 |
| 21 | 132185.02 | 322785.74 |
| 22 | 132235.43 | 322786.80 |
| 1 | 132235.51 | 322782.80 |

Таблица координат охранной зоны воздушной линии электропередачи

(см. лист 3 Графической части)

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 131965.90 | 322763.29 |
| 2 | 132000.29 | 322764.22 |
| 3 | 132033.34 | 322764.85 |
| 4 | 132035.72 | 322736.04 |
| 5 | 132038.36 | 322654.55 |
| 6 | 132060.11 | 322652.90 |
| 7 | 132053.90 | 322658.70 |
| 8 | 132059.43 | 322658.88 |
| 9 | 132064.64 | 322654.10 |
| 10 | 132066.24 | 322659.09 |
| 11 | 132070.47 | 322659.22 |
| 12 | 132068.37 | 322652.62 |
| 13 | 132090.04 | 322653.78 |
| 14 | 132090.35 | 322654.49 |
| 15 | 132094.79 | 322654.63 |
| 16 | 132094.22 | 322653.33 |
| 17 | 132120.62 | 322648.18 |
| 18 | 132258.83 | 322652.59 |
| 19 | 132258.96 | 322648.59 |
| 20 | 132120.30 | 322644.17 |
| 21 | 132091.23 | 322649.84 |
| 22 | 132065.63 | 322648.47 |
| 23 | 132034.48 | 322650.83 |
| 24 | 132031.73 | 322735.81 |
| 25 | 132029.66 | 322760.78 |
| 26 | 132002.94 | 322760.27 |
| 27 | 132003.74 | 322757.17 |
| 28 | 131999.67 | 322756.99 |
| 29 | 131998.83 | 322760.18 |
| 30 | 131973.09 | 322759.39 |
| 31 | 131976.17 | 322756.30 |
| 32 | 131973.42 | 322756.21 |
| 33 | 131970.32 | 322759.31 |
| 34 | 131967.94 | 322759.24 |
| 35 | 131967.25 | 322756.02 |
| 36 | 131965.21 | 322755.95 |
| 1 | 131965.90 | 322759.29 |

Таблица координат охранной зоны канализации

(см. лист 3 Графической части)

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 132033.49 | 322756.18 |
| 2 | 131965.70 | 322753.77 |
| 3 | 131965.35 | 322763.76 |
| 4 | 132036.68 | 322766.30 |
| 5 | 132055.43 | 322778.79 |
| 6 | 132184.92 | 322781.89 |
| 7 | 132214.44 | 322781.87 |
| 8 | 132234.75 | 322781.47 |
| 9 | 132245.06 | 322780.12 |
| 10 | 132246.42 | 322780.53 |
| 11 | 132250.21 | 322784.21 |
| 12 | 132257.25 | 322795.94 |
| 13 | 132265.83 | 322790.79 |
| 14 | 132258.11 | 322777.94 |
| 15 | 132251.63 | 322771.65 |
| 16 | 132245.88 | 322769.93 |
| 17 | 132234.00 | 322771.48 |
| 18 | 132214.34 | 322771.87 |
| 19 | 132185.04 | 322771.89 |
| 20 | 132058.56 | 322768.86 |
| 21 | 132043.41 | 322758.77 |
| 22 | 132046.52 | 322660.41 |
| 23 | 132069.61 | 322660.23 |
| 24 | 132086.25 | 322658.06 |
| 25 | 132084.96 | 322648.14 |
| 26 | 132068.93 | 322650.24 |
| 27 | 132036.83 | 322650.48 |
| 1 | 132033.49 | 322756.18 |

Графические приложения:

- Чертеж проекта межевания с обозначением красных линий.

- Чертеж проекта межевания с обозначением образуемых земельных участков.

- Чертеж проекта межевания с обозначением охранной зоны водопровода, газопровода, канализации, воздушной линии электропередачи.