Проект планировки территории

(утверждаемая часть)

1. Чертеж планировки территории М 1:1000.

2. Положение о размещении объектов капитального строительства.

Введение.

Проект планировки территории кадастрового квартала с кадастровым номером 33:26:030215 (с включением ранее выделенных земельных участков с кадастровыми номерами: 33:26:030215:2, 33:26:030215:13, 33:26: 030215:14, 33:26:030215:15, 33:26:030215:16, 33:26:030215:17, 33:26:030215:19, 33:26:030215:20, 33:26:030215:18, 33:26:030215:31, 33:26:030215:32, ), отраженной на схеме расположения в планиро-вочной структуре населенного пункта г. Муром, разработан в 2016г. МУП ПИ «Муромпроект» в соответствии с договором № 60 от 01.04.2016г. и техническим заданием от 18.03.2016г. УА и Г администрации округа Муром.

Подготовка проекта межевания территории приведена в отдельном томе №3 настоящего проекта планировки и межевания территории.

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии с:

-Градостроительный кодекс РФ;

-Земельный кодекс РФ;

-Лесной кодекс РФ;

-Водный кодекс РФ;

-Генеральный план городского поселения г. Муром, разработанный институтом «ГИПРОГОР» г. Москва и утвержденный решением Совета Народных депутатов округа Муром № 621 от 18.04.2005г.;

-Правила землепользования и застройки муниципального образования (городс-кой округ) город Муром, утвержденные решением Совета Народных депутатов округа Муром № 301 от 29.12.2012г.

-Постановление администрации округа Муром Владимирской области № 241 от 18.03.2016г. О подготовке документации по планировке территории кадастрового квартала с кадастровым номером 33:26:030215, ограниченного ул. Калинина, ул. Профсоюзной, ул. Стахановской, ул. Гоголева в г. Муроме.

-Техническое задание УА и Г администрации о. Муром от 18.03.2016г.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит

утверждению и материалов по её обоснованию.

1. Существующее положение.

1.1 Размещение территории

Земельный участок намеченный к проекту планировки территории размещен в западной части г. Мурома.

Имеет развитую окружающую транспортную инфраструктуру: с западной стороны на расстоянии 0,60км имеется железная дорога г. Муром - г. Ковров, у северной границы имеется ул. Гоголева, которая является частью автодороги г. Муром - г. Меленки.

Земельный участок граничит:

-с севера, юга, востока и запада - с зонами индивидуальной усадебной жилой застройки.

1.2 Современное использование территории

Общая площадь территории планировки (в заданных границах) составляет:8,9794 га(подробный баланс территории приведен в материалах по обоснованию проекта планировки).

Средняя часть рассматриваемой территория свободна от застройки занята лугом, кустарниками и недостроенными строениями.

Перечень земельных участков в границах рассматриваемой территории застройки поставленных на кадастровый учет.

Таблица 1.

| № з/у | Кадастровый номер | Наименование | Площадь, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 33:26:030215:2 | Для одноэтажной блокиро-ванной жилой застройки | Состоит из двух участков общей пло-щадью-26277,0 |  |
| 13. | 33:26:030215:13 | Для многодетных семей | 1000 |  |
| 14. | 33:26:030215:14 | -----//----- | 1000 |  |
| 15. | 33:26:030215:15 | -----//----- | 1000 |  |
| 16. | 33:26:030215:16 | -----//----- | 1000 |  |
| 17. | 33:26:030215:17 | -----//----- | 1000 |  |
| 19. | 33:26:030215:19 | -----//----- | 1000 |  |
| 20. | 33:26:030215:20 | -----//----- | 1000 |  |
| 18. | 33:26:030104:18 | Для индивидуальная жилой застройки | 1000 | Луг |
| 31. | 33:26:030104:31 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 32. | 33:26:030104:32 | -----//----- | 1000 | -/- |

2. Характеристики планируемого развития территории.

2.1 Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация: Генеральный план муниципального образования(го-родской округ) город Муром, утвержденный решением Совета Народных депутатов округа Муром № 621 от 18.04.2005г., а также сформированные земельные участки и фактически не используемые территории.

При формировании планировочной структуры происходит разделение терри-тории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры — земельных участков, территорий общего пользования с размещением на ней земельных участков линейных сооружений.

Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются жилые улицы, проезды и трассы инженерных коммуникаций.

Планируемые красные линии представлены на чертеже планировки территории М 1:1000.

2.2 Архитектурно планировочная организация территории.

2.2.1 Планировочное решение

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной организации территории индивидуального(в том числе и для многодетных семей) жилищного строительства.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития тер-ритории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строи-тельства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-щения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и уста-новления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

При формировании территории планировки учитывались положения СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-лищного строительства», СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные».

Задачи разрабатываемого проекта планировки:

1.Определение параметров планировочной структуры территории;

2. Определение размещения мест примыканий основных проездов к проезжим частям ул. Калинина и ул. Профсоюзная, а также определение месторасположения второстепенных проездов;

3. Определение границ зон существующего и планируемого размещения объек-тов и коммуникаций инженерной инфраструктуры;

4. Определение плана красных линий с учетом существующей застройки, про-ектных предложений по размещению объектов различного назначения и транспорт-ных узлов;

5. Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной территории;

6. Определение территорий общего пользования;

7.Уточнение транспортных связей.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проек-тируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых отно-сятся следующие факторы:

-природные и инженерно-геологические условия;

-планировочные ограничения различного характера;

-сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

-функциональное зонирование территории;

-удаленность от существующих крупных транспортных магистралей.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соот-ветствии с техническим заданием УА и Г администрации округа Муром, предложени-ями, поступившими в ходе выполнения работ, а также в соответствии с технически-ми, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой индивидуальной жилой застройки является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми магистралями. Проектом предусмотрено необхо-димое благоустройство основных проездов и второстепенных, тротуаров (где имеется возможность их размещения, на земле общего пользования, в зависимости от расстояния между красными линиями застройки).

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие принципы:

-четкое функциональное зонирование территории;

-создание транспортной инфраструктуры, имеющей выезды на прилегающие: -проезжую часть ул. Гоголева(являющуюся участком автодороги г. Муром — г. Меленки),

- проезжую часть улицы Калинина,

-максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в планировочном решении.

Согласно Генеральному плану данная территория предназначена для индивиду-альной жилой застройки, предприятий торговли.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, при обеспечении правовых условий формирования территории для размещения объектов индивидуаль-ного жилищного строительства, выделены следующие элементы градостроительного зонирования: коммерческо-деловая зона(ОД-3), зона индивидуальной жилой застройки на территории населенного пункта(Ж-1), зона автомобильного транспорта и прокладки инженерных сетей(Т-2).

Коммерческо-деловая зона (ОД-3) представлена земельным участком при здании магазина продовольственных товаров с местом для временной парковки легковых автомашин.

Зона индивидуальной жилой застройки(Ж-1) на территории населенного пункта в составе:

-самих участков жилой застройки,

-стоянок для легковых автомашин(на дворовых территориях жилых домов).

Зона автомобильного транспорта и прокладки инженерных сетей(Т-2) в составе:

-проезжих частей дороги, улиц, проездов,

-территории для размещения проездов (категории основные) с проезжими частями, предусмотренными для приоритетного движения пешеходов, и где возможно(см. ранее) с тротуарами с асфальтобетонными покрытиями, а также для размещения проездов категории -второстепенные;

-площадки для мусорных контейнеров(общей для жилых домов в радиусе доступности- 100 м),

-тротуаров, газонов,

2.2.2 Функциональное зонирование

Предусматривается поэтапная застройка части городской территории в районе улиц Калинина-Профсоюзная.

Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-прост-ранственное единство заданной части городской территории.

Учреждение торгового назначения(магазина продовольственных товаров) размещено на отдельной территории с удобными транспортными подъездами, в непосредственной близости от перекрестка улиц Калинина-Стахановская.

Планируются следующие типы зонирования территории:

-Зона существующей малоэтажной блокированной застройки;

-Зона размещения существующего объекта социально-культурного назначения (торговли);

-Зона существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

-Зона существующего промышленного объекта;

- Зона существующих объектов коммунально-бытового назначения;

-Зона планируемой индивидуальной застройки(в том числе для многодетных семей);

-Зона планируемого размещения инженерных сетей;

-Зона планируемого размещения улично-дорожной сети(проездов-основных и второстепенных на территории общего пользования);

-Зоны планируемого размещения стоянок легкового транспорта(в пределах придомовых земельных участков);

-Зоны планируемого размещения зеленых насаждений.

-

Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного стро-ительства (величина, этажность, размеры приквартирного участка и др.) определены-ся местом размещения территории в планировочной и функциональной структуре по-селения.

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования —  инженерные сети к объектам индивидуального жилищного строительства и частности для жилых домов многодетных семей.

3. Плотности и параметры существующей и проектируемой застройки территории.

Существующая застройка представлена одноэтажными блокированными 6 - 8-ми квартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками.

Коэффициент плотности существующей застройки колеблется в пределах 0,12 — 0,15.

Коэффициент плотности намеченной к проектированию застройки, ввиду её отсутствия, не определен.

4. Характеристики развития систем социального обслуживания территории.

Для обеспечения социального обслуживания жителей существующей мало-этажной застройки и жителей многодетных семей, рядом с границей рассматри-ваемой территории, имеются:

-детские учреждения-детский сад №33 по ул. им. Гастелло, д. 5А-0,15км;

-школьные учреждения -средняя школа №33 по ул. Пионерская-0,50км;

-медицинские учреждения-поликлиника отделения железной дороги по ул. Пионерская-0,60км;

-физкультурно-оздоровительные учреждения-ФОК, стадион им. Гастелло-0,60км;

-учреждения культуры-клуб им. Ленина-0,50км;

-предприятия торговли-магазин непродовольственных товаров-0,70км

-организации и учреждения обслуживания населения-сберкасса сбербанка России-0,50км;

-рынок «Западный»-0,90км.

5. Характеристики систем транспортного обслуживания территории.

Для обеспечения жизнедеятельности жителей существующей малоэтажной застройки, в границах рассматриваемой территории, имеются проезжие части улиц Гоголева , Калинина, Стахановская. По ул. Калинина обеспечено движение городского общественного транспорта. По ул. Гоголева, являющейся частью автодороги Муром -Меленки, обеспечено движение междугороднего транспорта.

Для обеспечения жизнедеятельности многодетных семей к земельным участкам, где намечено их размещение, предлагаются к проектированию:

-проезды категории-основные, протяженностью порядка — 0,360км;

-проезды категории-второстепенные, протяженностью порядка — 0,120км;

6. Характеристики инженерно-технического обеспечения территории.

Для обеспечения жизнедеятельности жителей существующей малоэтажной застройки, в границах рассматриваемой территории, имеются сети водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи.

Для обеспечения жизнедеятельности многодетных семей к земельным участкам для их размещения намечены к прокладке следующие инженерные сети:

-газопровод низкого давления, протяженностью порядка — 0,500км;

-сети водоснабжения, протяженностью порядка — 0,090км;

-сети водоотведения, протяженностью порядка — 0,450км;

-сети электроснабжения и электроосвещения, протяженностью порядка — 0,350км;