Проект межевания территории

(материалы по обоснованию проекта)

Текстовая часть

Анализ существующего положения.

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в западной части города Мурома.   Территория межевания расположена в территориальных  зонах: Ж-рез (резервная зона жилой застройки), Т-2 (зона автомобильного транспорта), Ж-2 (Зона индивидуальной жилой застройки сельских населенных пунктов, входящих в состав округа Муром), Т-1 (Зона железнодорожного транспорта), Р-3 (зона прочих озелененных территорий), СХ-1 (Зона сельскохозяйственного использования), СХ-2 (Зона садов и садово-огородных участков).

Территория межевания включает в себя пять кадастровых кварталов с кадастровыми номерами: 33:15:001502, 33:15:001520, 33:26:010303, 33:26:010304, 33:26:010305, 33:26:010502.

Площадь территории межевания в согласованных границах – 52222 кв. м.

В границах территории межевания  расположены:

- учтенные земельные участки – 2 (часть 33:26:000000:9, часть 33:15:001520:518),

- проектируемые земельные участки под объекты коммунального обслуживания  - 2 (два).

Сведения о земельных участках, учтенных и вновь образуемых, отражены на чертежах Проекта межевания территории.

Проектное решение.

На основании ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки.

Проект межевания территории выполняется на основании:

- графических материалов правоустанавливающих документов ранее учтенных земельных участков;

- данных, содержащихся на кадастровом плане территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами: 33:15:001502, 33:15:001520, 33:26:010303, 33:26:010304, 33:26:010305, 33:26:010502;

- градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки округа Муром, утвержденных Советом народных депутатов округа Муром от 29.12.2012 № 301 (со всеми  изменениями и дополнениями);

- рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Граница образуемого земельного участка устанавливается по границам смежных земельных участков и границам благоустройства, с учетом доступа ко всем существующим земельным участкам.

Введение

Проект межевания территории на объекте «Вторая нитка водовода Александровского водозабора» был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

-    Градостроительного Кодекса РФ (с изменениями на 20.07.2012) от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Правил землепользования и застройки округа Муром, утвержденных Советом народных депутатов округа Муром от 29.12.2012 № 301 (со всеми  изменениями и дополнениями);

- технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Вторая нитка Александровского водозабора г. Мурома» от 23.11.2018 г.;

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в системе координат МСК-33 МУП округа Муром «Архитектура и землеустройство» в 2018 г.

Цель разработки проекта:

- Установление правового регулирования вновь образуемого земельного участка.

- Повышение эффективности использования данной территории.

Задачами подготовки проекта являются: анализ фактического землепользования, разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемого земельного участка под внеплощадочные инженерные сети

Используемые исходные материалы:

- кадастровый план  территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами: 33:15:001502, 33:15:001520, 33:26:010303, 33:26:010304, 33:26:010305, 33:26:010502;

- информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в Государственном Кадастре Недвижимости

- градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки округа Муром, утвержденные Советом народных депутатов округа Муром от 29.12.2012 № 301 (со всеми изменениями и дополнениями);

- топографическая съемка масштаба 1:500, выполненная в системе координат МСК-33.

Опорно-межевая сеть на территории проектирования.

При выполнении топографической съемки использовалась следующая нормативная документация (НТД):

- СНиП 11-02-96г. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СП-11 104-97г. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

- «Инструкция о порядке приемки геодезических, топографических и картографических работ», ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, изд. ЦНИИГАиК Москва 1999г.

Средства измерения -  GPS/ГЛОНАСС «Hiper+»  (заводские номера: 378-5065, 378-5067, 378-5082) прошли плановое метрологическое освидетельствование (свидетельства о поверках № 006646, 006647, 006648. действительны до 17.12.2018 г.) и пригодны для производства работ.

В районе работ были определены исходные пункты методом  спутниковых геодезических измерений (определений).

Пункты на местности закреплялись центрами:

- 5065  – металлический штырь

- 5067  – металлический штырь

Измерения проводились от пункта триангуляции «Александровка», пункта полигонометрии 2484, узлового пункта «Администрация». Привязка определяемых пунктов выполнена путем построения GPS-сети.

Таблица 2

| № п/п | Наименование пункта | X | Y | H | класс триангуляции, полигонометрии | Класс нивелирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровка | 119339.97 | 297373.22 | 113.259 | III | 4 |
| 2 | 2484 | 118892.40 | 301908.55 | 114.735 | 4 | 3 |
| 3 | Администрация | 119380.48 | 303154.97 | 123.916 | GPS | GPS |

Определение координат выполнено тремя спутниковыми GPS/ГЛОНАСС 2-х частотными приемниками фирмы «Topcon».

Спутниковые наблюдения производились в режиме «статика». Коэффициент потери точности определения местоположения (PDOP) не превышает 3.1. Наблюдения по каждому вектору длились 60-90 мин. При выборе времени наблюдений учитывались требования «Инструкции по созданию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS», пункт 5.5.3.1., а также условия многолучевости, наличие препятствий, спутниковая геометрия и пр.

Математическая обработка спутниковых наблюдений выполнялась в программном пакете «Topcon Tools».

Средняя квадратическая погрешность положения пунктов временного закрепления относительно исходного пункта согласно итоговому отчету об уравнивании «Topcon Tools» составила:

- в плане ± 0.002 м;

- по высоте ± 0.004 м.

Таким образом, методика проведения работ и вычисленные погрешности определения координат пунктов соответствуют требованиям, предъявляемым к пунктам полигонометрии 2-го разряда

Угловые и линейные измерения выполнены тахеометром Sokkia SET 530 R заводской № 166472, прошедший также метрологическое обследование (Свидетельство о поверке № 017664, действительно до 11.12.2018 г.).

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

Рекомендации по порядку установления границ на местности:

Установление границ вновь образуемого земельного участка на местности следует выполнять в соответствии с требованиями: Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 30.12.2015 № 452-ФЗ), Федерального закона от 13.07.2015. г. № 218,  Приказа Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2008 г. N 412 (с изменениями и дополнениями), «Инструкции по межеванию земель» (утв. Роскомземом  08.04.1996 года).

Структура территории, образуемая в результате межевания:

Категория земель – земли населенных пунктов.

Местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, МО – округ Муром, район д. Александровка.

Вид права – государственная собственность (земли в ведении Муниципального образования округ Муром)

Данным проектом предусматривается размещение объекта «Вторая нитка водовода Александровского водозабора»

Сервитуты и иные обременения:

Проектируемая территория свободна от объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений).

Формирование земельного участка под строительство объекта коммунального обслуживания.

Проектом межевания предусматривается формирование земельного участка под объектом: «Вторая нитка водовода Александровского водозабора». Образуемый земельный участок под объектом пересекает охранную зону железной дороги, сведения о которой в ГКН отсутствуют (п. 10 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.10.2003 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных д орог»).

Параметры проектируемых земельных участков:

| Экспликация земельных участков |
| --- |
| Площадь территории межевания в согласованных границах – 52222 кв. м |
| № п/п | Обозначение земельного участка | Адрес | Разрешенное использование по документу | Разрешенное использование по классификатору | Площадь, кв. м |
| 1 | 33:15:000000:9 (часть) | Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г Муром, северо-западная, западная, центральная и восточная часть | для организации грузопассажирских перевозок | Железнодорожный транспорт (код 712) | 2456 |
| 2 | 33:15:001520:518 (часть) | Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), западнее г Муром | для сельскохозяйственного производства | Сельскохозяйственное использование (код 1.0) | 3437 |
| Ранее образованных земельных участков | 5893 |
| 1 | :ЗУ1 | Владимирская область, МО округ Муром, д. Александровка | Для коммунального обслуживания | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | 1421 |
| 2 | :ЗУ2 | Владимирская область, МО округ Муром, г. Муром, район д. Александровка | Для коммунального обслуживания | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | 4292 |
| Площадь образуемых земельных участков | 5713 |

Таблица координат образуемого земельного участка под объект «Вторая нитка водовода Александровского водозабора»

(см. лист 1  Графической части)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ1 |
| 1 | 133057.05 | 321631.60 |
| 2 | 133061.98 | 321674.73 |
| 3 | 133067.86 | 321743.36 |
| 4 | 133064.08 | 321757.87 |
| 5 | 133057.00 | 321675.22 |
| 6 | 133049.97 | 321612.33 |
| 7 | 133051.95 | 321609.58 |
| 1 | 133057.05 | 321631.60 |
| 1 | 133097.16 | 322002.60 |
| 2 | 133073.15 | 321847.62 |
| 3 | 133078.38 | 321848.69 |
| 4 | 133100.21 | 321989.62 |
| 1 | 133097.16 | 322002.60 |
| :ЗУ2 |
| 1 | 133192.97 | 321442.75 |
| 2 | 133197.56 | 321444.73 |
| 3 | 133176.17 | 321494.25 |
| 4 | 133134.50 | 321508.68 |
| 5 | 133105.18 | 321544.31 |
| 6 | 133055.15 | 321613.69 |
| 7 | 133057.05 | 321631.60 |
| 8 | 133051.95 | 321609.58 |
| 9 | 133101.22 | 321541.26 |
| 10 | 133131.53 | 321504.42 |
| 11 | 133172.45 | 321490.25 |
| 1 | 133192.97 | 321442.75 |
| 1 | 133132.58 | 322257.09 |
| 2 | 133130.92 | 322207.88 |
| 3 | 133126.81 | 322086.49 |
| 4 | 133107.46 | 322069.04 |
| 5 | 133097.16 | 322002.60 |
| 6 | 133100.21 | 321989.62 |
| 7 | 133112.13 | 322066.52 |
| 8 | 133131.74 | 322084.20 |
| 9 | 133135.91 | 322207.71 |
| 10 | 133137.58 | 322257.01 |
| 11 | 133136.43 | 322508.30 |
| 12 | 133132.02 | 322506.53 |
| 13 | 133131.44 | 322506.21 |
| 1 | 133132.58 | 322257.09 |
| 1 | 133140.40 | 322576.19 |
| 2 | 133140.03 | 322678.94 |
| 3 | 133135.03 | 322678.93 |
| 4 | 133135.41 | 322573.25 |
| 1 | 133140.40 | 322576.19 |

Таблица координат сервитута (право ограниченного пользования земельным участком) под объект «Вторая нитка водовода Александровского водозабора»

(см. лист 1  Графической части)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 133078.38 | 321848.69 |
| 2 | 133073.15 | 321847.62 |
| 3 | 133072.51 | 321843.46 |
| 4 | 133067.66 | 321799.85 |
| 5 | 133064.08 | 321757.86 |
| 6 | 133067.86 | 321743.36 |
| 7 | 133072.63 | 321799.37 |
| 8 | 133077.47 | 321842.80 |
| 1 | 133078.38 | 321848.69 |
| 1 | 133140.40 | 322576.19 |
| 2 | 133135.41 | 322573.25 |
| 3 | 133135.47 | 322556.30 |
| 4 | 133131.16 | 322547.32 |
| 5 | 133131.44 | 322506.21 |
| 6 | 133132.02 | 322506.53 |
| 7 | 133136.43 | 322508.30 |
| 8 | 133136.16 | 322546.20 |
| 9 | 133140.47 | 322555.17 |
| 1 | 133140.40 | 322576.19 |

Таблица координат охранной зоны водовода

(см. лист 2 Графической части)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 133185.43 | 321440.04 |
| 2 | 133204.70 | 321448.36 |
| 3 | 133182.12 | 321500.66 |
| 4 | 133139.25 | 321515.50 |
| 5 | 133111.43 | 321549.40 |
| 6 | 133063.40 | 321615.93 |
| 7 | 133085.41 | 321841.81 |
| 8 | 133119.60 | 322062.48 |
| 9 | 133139.62 | 322080.53 |
| 10 | 133145.58 | 322256.90 |
| 11 | 133144.27 | 322544.77 |
| 12 | 133148.48 | 322553.30 |
| 13 | 133148.03 | 322678.47 |
| 14 | 133127.03 | 322678.40 |
| 15 | 133127.46 | 322558.17 |
| 16 | 133123.25 | 322549.63 |
| 17 | 133124.58 | 322257.20 |
| 18 | 133118.93 | 322090.16 |
| 19 | 133099.99 | 322073.08 |
| 20 | 133064.57 | 321844.44 |
| 21 | 133041.73 | 321610.08 |
| 22 | 133094.78 | 321536.58 |
| 23 | 133126.78 | 321497.60 |
| 24 | 133166.51 | 321483.84 |
| 1 | 133185.43 | 321440.04 |

Графические приложения:

- Чертеж проекта межевания с обозначением образуемого земельного участка под объектом «Вторая нитка водовода Александровского водозабора».

- Чертеж проекта межевания с обозначением охранной зоны водовода.