Проект планировки территории

(утверждаемая часть)

- Чертеж планировки территории М 1:1000.

- Положение о размещении объектов капитального строительства.

2.1 Введение.

Проект планировки территории, в границах территории(с включением ранее выделенных

земельных участков с кадастровыми номерами 33:26:030104:710, 33:26: 030104:711,

33:26:030104:713, 33:26:030104:714, 33:26:030104:715, 33:26:030104:716, 33:26:030104:717,

33:26:030104:718, 33:26:030104:719, 33:26:030104:720, 33:26: 030104:721), отраженной на схеме расположения в планировочной структуре населенного пункта г. Муром, разработан в 2015г. МУП ПИ «Муромпроект»в соответст-вии с договорами №№ 24,25,26 от 01.04.2015г. и техническим заданием.

Проект межевания территории будет разрабатываться отдельной документацией.

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии с:

-Градостроительный кодекс РФ;

-Земельный кодекс РФ;

-Лесной кодекс РФ;

-Водный кодекс РФ;

-Генеральный план городского поселения г. Муром, откорректированный институтом «ГИПРОГОР» г. Москва и утвержденный решением Совета Народных депутатов округа Муром № 621 от 18.04.2005г.;

-Правила землепользования и застройки муниципального образования (городс-кой округ) город Муром, утвержденные решением Совета Народных депутатов округа Муром № 301 от 29.12.2012г.

-Постановление администрации округа Муром Владимирской области № 1491 от 22.07.2015г. О подготовке документации по планировке территории с кадастровым № 33:26:030104.

|  |  |  |  |  |  | М-040-15 ПП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки земельного участка в | ПД |  | 1 | 10 |
| ГИП | Мясников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районе д. Александровка. |  | МУРОМПРОЕКТ |
| Исполнит. |  |  |  |  |  |  |  |

-Задание на разработку проекта планировки городской территории в районе д. Александ-ровка от 31.03.2015г.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-нию и материалов по её обоснованию.

2.2 Существующее положение.

2.2.1 Размещение территории.

Земельный участок намеченный к проекту планировки территории размещен в западной части г. Мурома.

Имеет развитую окружающую транспортную инфраструктуру: с восточной стороны за охранной зоной ЛЭП-110 кВ имеется железная дорога г. Муром - г. Ковров, у северной границы имеется автодорога Муром — Папулино - Меленки.

Земельный участок граничит:

-с севера - с полосой отвода автодороги Муром — Папулино - Меленки;

-с востока — с охранной зоной ЛЭП-110 кВ;

-с юга и запада — с территорией садов-огородов;

-с северо-запада — с границей застройки д. Александровка.

2.2.2 Современное использование территории.

Общая площадь территории планировки в заданных границах составляет 14,59 га (подробный баланс территории приведен в материалах по обоснованию проекта планировки).

Территория свободна от застройки и вся занята лугом.

Перечень земельных участков, в границах рассматриваемой территории, поставленных на кадастровый учет.

Таблица 1

| № | Кадастровый номер | Наименование | Площадь, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/у |  |  |  |  |
| 1. | 33:26:030104:710 | Для многодетных семей | 1000,0 | Луг |
| 2. | 33:26:030104:711 | -----//----- | 1000 | -/- |

|  |  |  |  |  |  | М-040-15 ПП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| 3. | 33:26:030104:713 | -----//----- | 1000 | -/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 33:26:030104:714 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 5. | 33:26:030104:715 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 6. | 33:26:030104:716 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 7. | 33:26:030104:717 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 8. | 33:26:030104:718 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 9. | 33:26:030104:719 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 10. | 33:26:030104:720 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 11. | 33:26:030104:721 | -----//----- | 1000 | -/- |
| 12. | Не имеется | Не застроенная террито- | 79000 | -/- |
|  |  | рия (для выделенных 79- |  |  |
|  |  | ти участков) |  |  |
| 13. | Не имеется | Не застроенная террито- | 5208 | -/- |
|  |  | рия (для вновь выделен- |  |  |
|  |  | ных 7-ми участков) |  |  |
| 14. | Не имеется | Не застроенная террито- | 2000 | -/- |
|  |  | рия (земельный участок |  |  |
|  |  | для устройства детской |  |  |
|  |  | площадки) |  |  |
| 15. | Не имеется | Не застроенная террито- | 908 | -/- |
|  |  | рия (земельный участок |  |  |
|  |  | для устройства спортив- |  |  |
|  |  | ных площадок) |  |  |
| 16. | Не имеется | Не застроенная террито- | 254 | -/- |
|  |  | рия (для размещения |  |  |
|  |  | объектов коммунального |  |  |
|  |  | обслуживания) |  |  |
| 17. | Не имеется | Не застроенная террито- | 1496 | -/- |
|  |  | рия (для размещения |  |  |
|  |  | объекта торговли) |  |  |
| 18. |  | Не застроенная террито- | 46048 | -/- |
|  |  | рия общего пользования |  |  |
|  |  | Итого | 145914 | -/- |

|  |  |  |  |  |  | М-040-15 ПП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

2.3 Характеристики планируемого развития территории.

2.3.1 Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация: Генеральный план муниципального образования (городской округ) город Муром, утвержденный решением Совета Народных депутатов округа Муром № 621 от

18.04.2005г., а также сформированные земельные участки и фактически не используемые тер-ритории.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры — земельных участков, террито-рий общего пользования и земельных участков линейных сооружений.

Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются жилые улицы и трассы инженерных коммуникаций.

Планируемые красные линии представлены на чертеже планировки территории М 1:1000.

2.3.2 Архитектурно-планировочная организация территории.

2.3.2.1 Планировочное решение

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной организации территории индивидуального(в том числе и для многодетных семей) жилищного строительства.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

При формировании территории планировки учитывались положения СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные».

Задачи разрабатываемого проекта планировки:

1.Определение параметров планировочной структуры территории;

- Разработка транспортных узлов на пересечении улиц;

- Определение границ зон существующего и планируемого размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- Определение плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений по размещению объектов различного назначения и транспортных узлов;

- Определение границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового и

|  |  |  |  |  |  | М-040-15 ПП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

коммунально-бытового назначения;

- Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной территории;

- Определение территорий общего пользования;

- Уточнение транспортных связей.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

-природные и инженерно-геологические условия;

-планировочные ограничения различного характера;

-сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

-функциональное зонирование территории;

-удаленность существующих крупных транспортных магистралей.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с техническим заданием заказчика, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой индивиду-альной жилой застройки является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми магистралями. Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение улиц, территорий и санитарно-защитных зон.

- основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие принципы:

-четкое функциональное зонирование территории;

-создание транспортной инфраструктуры, имеющей выезды на прилегающие автодорогу (Муром - Папулино - Меленки) и жилую улицу д. Александровка(ул. Южная), а также безопасную пешеходную зону;

-максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в планировочном решении.

Согласно Генеральному плану города Мурома данная территория предназначена для усадебной городской застройки, жилых зон и озелененной территории общего пользования.

- соответствии с Правилами землепользования и застройки в округе Муром (далее Правила), планируемая территория относится к территориальной зоне Ж- 1 (зона индивидуальной жилой застройки на территории населенного пункта город Муром округа Муром) согласно карте градостроительного зонирования округа Муром.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1на территории населенного пункта город Муром округа Муром выделена для обеспечения правовых условий формирования жилого района из отдельно стоящих жилых домов и вспомогательных строений, расположенных в границах земельных участков в соответствии с предельными параметрами, установленными для территориальной зоны Ж-1.

По участку планируется провести инженерные коммуникации, имеющие охранные зоны.

- охранных зонах инженерных коммуникаций запрещено ведение капитального строи-тельства. Расстояния от объектов недвижимости до инженерных коммуникаций определены в СП 42.13330.2016.

2.3.2.2 Функциональное зонирование.

Предусматривается застройка части городской территории в районе д. Александровка. На заданной территории предлагается размещение 97-ми земельных участков под индивидуальную жилую застройку.

Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-пространственное единство заданной части городской территории.

Для обеспечения жизнедеятельности объектов застройки и разрабатывается проект плани-ровки территории для размещения необходимых внутриплощадочных инженерных сетей.

Проект планировки территории для размещения внеплощадочных инженерных сетей вдоль автодороги Муром-Папулино-Меленки и по ул. Гоголева разработан отдельной документацией (шифр заказа М-216-16).

Планируются следующие типы планировочного зонирования территории:

-Зона планируемой индивидуальной застройки;

-Зона планируемого размещения объекта торговли;

-Зона планируемого размещения инженерных объектов (КНС, ТП, ШРП); -Зона планируемого размещения спортивных объектов;

-Зона планируемого размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования); -Зоны планируемого размещения зеленых насаждений.

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования — объекты индивидуального жилищного строительства, так и строительство к ним объектов инженерной инфра-структуры.

2.4 Плотности и параметры существующей и проектируемой застройки территории.

Существующая, примыкающая с запада и северо-запада, застройка представлена одно-квартирными жилыми домами с приусадебными участками, примыкающая с юга-застройка представлена садовыми домиками территории садово-огородного товарищества.

Коэффициент плотности существующей застройки колеблется в пределах 0,10 — 0,12.

2.4.1 Параметры проектируемой индивидуальной жилой застройки.

- Площадь земельных участков от 400 до 1000 кв.м (включая площадь застройки).

- Коэффициент застройки-20%.

- Коэффициент плотности застройки-40%.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений принимаются от красных линий — 5 метров. Расстояния от границы участка до стены жилого дома — 3 метра, до хозяйственных построек — 1 метр. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц должно быть не менее 5 м.

- Предельная высота зданий — 10 метров.

- Предельное количество этажей — 3 этажа.

- При отсутствии централизованной системы наружной канализации расстояние от уборной до стен соседнего дома не менее 12 метров, до источника водоснабжения (колодца) — не менее25 метров.

- Ограждение земельных участков:

-со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое высотой не более 1,8м;

-между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8метров.

Материалы и эскиз ограждения со стороны улицы согласовать с управлением архитек-

|  |  |  |  |  |  | М-040-15 ПП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

туры и градостроительства администрации округа Муром в установленном порядке.

- При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических регламентов.

- Иные параметры — в соответствии с действующими нормативами.

2.4.2 Параметры проектируемой общественно-деловой зоны.

1. Площадь земельных участка для размещения объектов обслуживания населения — 1496

кв.м.

- Коэффициент застройки-40%.

- Коэффициент плотности застройки-80%.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений принимаются от красных линий — 5 метров. Расстояния от границы участка до объекта обслуживания населения — 3 метра.

- Предельная высота зданий — 10 метров.

- Предельное количество этажей — 2.

- Ограждение земельного участка не предусмотрено.

- При размещении объектов обслуживания населения должны соблюдаться требования технических регламентов.

- Иные параметры — в соответствии с действующими нормативами.

2.5 Характеристики развития систем социального обслуживания территории.

Для обеспечения социального обслуживания жителей застройки в границах намеченной к проекту планировки территории, в том числе многодетных семей, рядом с рассматриваемой территорией имеются:

-детские учреждения-детский сад №33 по ул. им. Гастелло, д. 5А-0,40км;

-школьные учреждения МБОУ «Лицей №1»(корпус 2 на перекрестке улиц Гоголева - Пионерская)-0,55км;

-медицинские учреждения-поликлиника отделения железной дороги по ул. Пионерская-0,70км;

-физкультурно-оздоровительные учреждения-ФОК, стадион им. Гастелло-0,90км;

-учреждения культуры-клуб им. Ленина-0,90км;

-предприятия торговли-магазин непродовольственных товаров-0,70км;

-организации и учреждения обслуживания населения-сберкасса сбербанка России-0,70км; -рынок «Западный»-1,50км.

|  |  |  |  |  |  | М-040-15 ПП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

2.6 Характеристики систем транспортного обслуживания территории.

Для обеспечения жизнедеятельности жителей проектируемой малоэтажной застройки, в границах рассматриваемой территории, имеются проезжая часть улицы Южная и автодорога Муром — Папулино - Меленки, по которой обеспечено движение междугороднего транспорта. Ближайшая улица города(ул. Калинина), обеспеченная движением общественного транспорта, находится в 0,40км от границы рассматриваемого земельного участка.

Для обеспечения жизнедеятельности многодетных семей и жителей малоэтажной жилой застройки к земельным участкам, где намечено их размещение, предлагаются к проектирова-нию:

-жилые улицы, протяженностью порядка — 1,850км;

-проезды категории-второстепенные, протяженностью порядка — 0,660км;

2.7 Характеристики инженерно-технического обеспечения территории.

Для обеспечения жизнедеятельности жителей проектируемой малоэтажной застройки, в том числе многодетных семей, в границах рассматриваемой территории, сети водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи отсутствуют.

Для обеспечения жизнедеятельности малоэтажной застройки, в том числе многодетных семей к земельным участкам для их размещения намечены к прокладке следующие инженерные сети:

Внеплощадочные:

-участок газопровода высокого давления, от места врезки в газопровод у ГРП д. Алексан-дровка до границы земельного участка, протяженностью порядка — 0,350км;

-сети водоотведения напорные от проектируемой у северной границы земельно-го участка КНС до самотечной сети канализации на ул. Гоголева, протяженностью порядка — 0,800км;

-участок сети водоснабжения от точки подключения на ул. Гоголева до границы земельного участка, протяженностью порядка — 0,370км;

-сети электроснабжения 10,0кВ от ЛЭП-10 кВ на ул. Южная до границы земельного участка, протяженностью порядка — 0,500км(работа намечается к выполнению силами сетевой организации);

Внутриплощадочные:

-участок газопровода высокого давления, от границы земельного участка до проектируемого шкафного ГРП, протяженностью порядка — 0,260км;

-газопровод низкого давления, протяженностью порядка — 2,700км;

|  |  |  |  |  |  | М-040-15 ПП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

-сети водоснабжения, протяженностью порядка — 2,230км;

-сети водоотведения самотечные, протяженностью порядка — 1,800км; -сети водоотведения напорные, протяженностью порядка — 0,005км; -сети электроосвещения 0,40кВ, протяженностью порядка — 2,300км;

|  |  |  |  |  |  | М-040-15 ПП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |