ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Администрация округа Муром Муниципальный контракт: № 09-11 от 13 июля 2020 г.

Генеральный план

муниципального образования

округ Муром

(проект внесения изменений)

ТОМ 1

положения

о территориальном планировании

Москва    2020

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Администрация округа Муром Муниципальный контракт: № 09-11 от 13 июля 2020 г. |
| --- | --- |

Генеральный план

муниципального образования

округ Муром

(проект внесения изменений)

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Первый заместитель

Генерального директора														С. А. Ткаченко

Руководитель  проекта														Т. В. Егорова

Главный архитектор проекта												С. Г. Сафонов

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| Текстовые материалы |
| 1. | Том 1. Положения о территориальном планировании |  |
| Графические материалы |
| 1. | Карта функциональных зон | М 1:10000 |
| 2. | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав округа | М 1:10000 |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | М 1:10000 |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов местного значения относящихся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов, к иным областям в связи с решением вопросов местного значения округа | М 1:10000 |
| 5. | Карта планируемого размещения объектов местного значения относящихся к области электроснабжения, связи и радиофикации | М 1:10000 |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов местного значения относящихся к области теплоснабжения и газоснабжения | М 1:10000 |
| 7. | Карта планируемого размещения объектов местного значения относящихся к области водоснабжения и водоотведения | М 1:10000 |
| 8. | Карта планируемого размещения объектов местного значения относящихся к области инженерной защиты и подготовки территории | М 1:10000 |
| Материалы по обоснованию проекта |
| Текстовые материалы |
| 1. | Том 2. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта |  |
|  | Материалы ограниченного доступа «ДСП» |  |
| 2. | Том 2. Книга 2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Графические материалы |
| 1. | Карта современного использования территории округа (опорный план) | М 1:10000 |
| 2. | Карта зон с особыми условиями использования территории | М 1:10000 |
| 3. | Карта границ территорий объектов культурного наследия | М 1:10000 |
|  | Материалы ограниченного доступа «ДСП» |  |
| 4. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:10000 |

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Авторский коллектив проекта:

С.Г. Сафонов – главный архитектор проекта;

Т. В. Егорова – главный  экономист проекта;

С.А. Шиндина – главный инженер по ГИС;

Е.Ю. Тулякова   – специалист по транспорту;

Е.В. Зырянова – специалист по охране окружающей среды;

Е. И. Ивашкина – специалист по инженерной защите и подготовке территории;

Н. В. Рязанова – специалист по водоснабжению, водоотведению и санитарной очистке;

А. А. Дронова – специалист по энергоснабжению;

М.А. Верховская – специалист по охране объектов культурного наследия;

С.И. Шелестов – главный специалист по ГО и ЧС.

Графическое оформление проекта:

О.Н. Осокина – ведущий архитектор.

Текстовое оформление проекта:

Т.И. Шкадова – зав. группой по планированию производства.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	7

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	10

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования ОКРУГ МУРОМ, их основные характеристики, их местоположение	13

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов  регионального значения  их основные характеристики, их местоположение	55

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального  значения  их основные характеристики, их местоположение	58

6. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ  ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	62

ПРИЛОЖЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	65

# 1. Общие положения

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования округа Муром (далее по тексту – проект изменений в Генеральный план города) разработан по заказу администрации округа Муром на основании постановления администрации муниципального образования округа Муром от 11.03.2020 № 159 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Мурома,  утверждённый решением Совета народных депутатов округа Муром от 18.04.2005 № 621» , в соответствии с техническим заданием, подписанным Главой округа Муром.

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен на основании положений Закона о регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области», региональных нормативов градостроительного проектирования Владимирской области (утв. пост. Администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04), а также местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования округ Муром (утв. решением Совета народных депутатов округа Муром от 26.12.2017 № 442).

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования округ Муром (далее по тексту – Положение о территориальном планировании) подготовлено в соответствии со статьями 23-24 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части Генерального плана города. Оно определяет цели и задачи территориального планирования, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Территориальное планирование округа осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития города и решение вопросов местного значения городского округа, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке и внесении изменений в Генеральный план округа Муром учтены территориальные, инженерно-транспортные, экологические, социально-экономические, демографические и иные показатели развития городского округа.

Основные задачи по внесению изменений в Генеральный план округа Муром:

- выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения;

- описание границ населённых пунктов округа Муром, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории городского округа на основе учёта интересов федеральных, региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования округ Муром;

- уточнение версии электронного Генерального плана городского округа на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Предложенные изменения внесены в Генеральный план города, в части:

- функционального зонирования территории округа Муром;

- учёта характера и темпов развития города с определением подсистем социально-культурных, социально-бытовых, инженерно-транспортных, общественно-деловых и рекреационных центров;

- направления развития жилищного строительства за счёт реконструкции, сноса ветхого и аварийного жилья, а также освоения свободных и незастроенных территорий;

- развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

При подготовке и внесении изменений в Генеральный план округа Муром выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчётный срок, на который рассчитаны основные проектные решения генерального плана – 2040 год;

- первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия генерального плана – 2030 год.

Реализация Генерального плана округа Муром осуществляется путём выполнения мероприятий, предусмотренных стратегией социально-экономического развития муниципального образования округ Муром, муниципальных и ведомственных целевых программ, а также инвестиционных проектов, реализуемых на рассматриваемой территории.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 2.1. Цели территориального планирования

Главной целью территориального планирования муниципального образования город Муром (далее по тексту – территориальное планирование города) является обеспечение устойчивого развития территории.

Территориальное планирование города включает:

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства и зон с особыми условиями использования территорий;

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранение объектов культурного наследия для настоящего и будущего поколений;

- сохранение и развитие природного экологического каркаса, в том числе особо охраняемых природных территорий;

- развитие и модернизацию коммунальной, производственной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирование комплексной инфраструктуры города, отвечающей его статусу – административного, делового и культурного центра Владимирской области.

## 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Основной задачей пространственного планирования является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития города на перспективу с учётом социально-экономических и экологических ситуаций.

Эта задача включает ряд направлений, к основным из которых относятся:

- сохранение и восстановление (регенерация) историко-культурного наследия города;

- усовершенствование, развитие внешних и внутренних транспортных связей городского округа как основы укрепления социально-экономической сферы, а также улучшения состояния улично-дорожной сети;

- развитие сферы рекреации и туризма, с созданием и расширением предоставляемых видов и услуг отдыха, занятий физкультурой, спортом и туризмом.

- увеличение инвестиционной привлекательности города, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, с учётом возможности получения квалифицированных услуг в социальной сфере, в сфере образования, здравоохранения, спорта и др.;

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путём создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

- развитие сферы рекреации и туризма с созданием и расширением предоставляемых видов услуг отдыха, занятий физкультурой, спортом и туризмом.

2.2.2. Учитывая градостроительный потенциал города, и опираясь на муниципальные и ведомственные целевые программы, местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования округ Муром, предложены основные пути решения задач пространственного развития городского округа:

- совершенствование пространственной структуры территории округа с перспективным расширением жилищного и гражданского строительства в северном и юго-западном направлениях;

- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

- регенерация и развитие жилых и общественно-деловых зон;

- сохранение объектов культурного наследия – объектов архитектуры и градостроительства, монументального искусства, археологии;

- реорганизация и развитие производственной, коммунальной и транспортной инфраструктур;

- повышение эффективности использования существующей транспортной инфраструктуры и внедрение новых видов транспорта;

- повышение интенсивности и рациональности использования городских территорий.

2.2.3. Основные задачи территориального планирования городского округа связаны с усилением его градообразующих функций:

- центра экономически развитого региона с историческими корнями,

- административного центра, концентрирующего и перераспределяющего многоаспектные потоки – транспортные, финансовые, торговые и другие.

2.2.4. В Генеральном плане округа Муром предложены мероприятия по его пространственному развитию для решения обозначенных задач.

Совершенствование пространственной организации территории

Улучшение пространственной организации направлено на:

- переход развития городского округа к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие природно-экологического каркаса, формируемого системой городских зелёных массивов, долин рек и овражно-балочной сети, особо охраняемыми природными территориями, набережной реки Оки и образующего природоохранную и рекреационную функциональную подсистему территории городского округа;

- развитие и совершенствование сложившегося каркаса городского общественного центра, примагистральных территорий и общественных подцентров; визуальное акцентирование характерных архитектурно-пространственных признаков городской среды – ансамблей площадей и многофункциональных комплексов, высотных доминант, формирующих контрастный силуэт города, фронтальной застройки главных улиц и пешеходных пространств;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры города Мурома, развитие многофункциональных зон в системе прилегающих к центру города территорий;

- упорядочение сети улиц и иных элементов улично-дорожной сети, создание подцентров, планировочных элементов жилых и производственных территорий;

- увеличение численности населения с 116,8 тыс. чел (2019 год) до 119,3 тыс. чел. (2040 год);

- увеличение площади жилищного фонда с 3,1 млн. м2 до 3,9 млн. м2;

- увеличение обеспеченности населения жилищным фондом с 26,5 м2 на человека до 33,0 м2 на человека.

# 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования ОКРУГ МУРОМ, их основные характеристики, их местоположение

3.1. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области образования, физической культуры и спорта

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначения объекта муниципального значения | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.ОБРАЗОВАНИЕ |
| I очередь (2030 г.) |
| 1 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 95 мест | г. Муром, мкр. Новая Слобода | не требуется |
| 2 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 95 мест | г. Муром, мкр. Новая Слобода | не требуется |
| 3 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 95 мест | г. Муром, мкр. Новая Слобода | не требуется |
| 4 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 200 мест | г. Муром, мкр. Новая Слобода | не требуется |
| Расчетный срок (2040 г.) |
| 5 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 60 мест | г. Муром, мкр. пос. фабрики им. П.Л. Войкова | не требуется |
| 6 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 235 мест | г. Муром, мкр. Нежиловка | не требуется |
| 7 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | по заданию на проектирование | г. Муром, мкр. Александровка | не требуется |
| 8 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 90 мест | г. Муром, мкр. Вербовский | не требуется |
| 9 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 430 мест | г. Муром, мкр. Юбилейный | не требуется |
| 10 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | по заданию на проектирование | г. Муром, в районе ул. Энгельса | не требуется |
| 11 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 165 мест | г. Муром, в районе ул. Ярославского | не требуется |
| 12 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 165 мест | г. Муром, в районе ул. Заворыкина | не требуется |
| 13 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 360 мест | г. Муром, мкр. Нежиловка | не требуется |
| 14 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | по заданию на проектирование | г. Муром, мкр. Александровка | не требуется |
| 15 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | по заданию на проектирование | г. Муром, в р-не ул. Энгельса | не требуется |
| 16 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального образования | 170 мест | г. Муром, в районе ул. Ярославского | не требуется |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |

| I очередь (2030 г.) |
| --- |
| 17 | 602010302 | строительство спортивного сооружения (конькобежная дорожка открытого типа с искусственным льдом) | Спортивное сооружение | 1 объект, в соответствии с проектом | г. Муром, мкр. Старый Южный | не требуется |

- Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области развития транспорта

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |
| I очередь (2030 год) |
| 1. | 602030303 | Строительство ул. Заводской, от ул. Артема до ул. Л.Толстого, | формирование магистральной сети улиц | Центральная часть города Мурома | магистральная улица районного значения; протяженность - 0,7 км | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 2. | 602030303 | Строительство ул. Кленовой, на участке от ул. Лаврентьева до ул. Трудовой | формирование сети улиц местного значения | Западная часть городского округа | улица в жилой застройке; протяженность - 0,7 км | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 3. | 602030303 | Реконструкция ул. Тимирязева длиной 0.4 м, шириной проезжей части 7,0 м, | модернизация сети улиц местного значения | Северная часть городского округа | улица в жилой застройке; протяженность - 0,4 км | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 4. | 602030303 | Строительство продолжения ул. Советской на участке от. ул. Куликова до ул. Дзержинского | формирование магистральной сети улиц | Центральная и западная часть города Мурома | магистральная улица районного значения; протяженность - 0,5 км | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 5. | 602030303 | Продление ул. Юбилейной до ул. Матросова, | формирование сети улиц местного значения | Центральная часть города Мурома | улица в жилой застройке | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 6. | 602030303 | Благоустройство улиц центрального поселка – Крылова, Солнечная, Островского, Школьная, Молодежная, Фестивальная, | модернизация сети улиц местного значения | Центральная часть города Мурома |  | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 7. | 602030303 | Благоустройство набережной в центральной части города с продлением ее до Николо-набережной церкви, устройство подъезда к источнику и далее на участке от Штабного оврага до «Обхода г. Мурома», общей протяженностью 6.2 км, | модернизация сети улиц местного значения | Центральная часть города Мурома | параметры определяются проектом, протяженность – 6,2 км | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 8. | 602030303 | Ремонт улиц в п. Вербовский | модернизация сети улиц местного значения | п. Вербовский | улицы в жилой застройке | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 9. | 602030303 | Организация грузового движения по направлению ул. Юбилейной – ул. Тихомирова – ул. Куйбышева, | модернизация магистральной сети улиц | Западная часть городского округа | по параметрам магистральной улицы районного значения, 2 полосы движения | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 10. | 602030303 | Благоустройство улично-дорожной сети в микрорайоне Карачарово, в том числе ул. Приокской, | модернизация сети улиц местного значения | Южная часть городского округа | по параметрам улиц в жилой застройке | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 11. | 602030303 | Вынос Первомайской площадки нефтебазы на новую территорию, |  | Южная часть городского округа |  | Санитарно-защитная зона |
| 12. | 602030303 | Строительство дублера Карачаровского шоссе 2,0 км и развязки на примыкании к Карачаровскому шоссе, | формирование сети улиц местного значения | Южная часть городского округа | По параметрам улицы местного значения в производственной зоне (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 13. | 602030303 | Набережная Оки (Приокская ул.) на участке от Фанерного к-та до примыкания к Карачаровскому ш.– реконструкция 3,4 км и реконструкция 4 х дамб и мостов на пересечениях с оврагами, шириной проезжей части 7.5 м, | модернизация сети улиц местного значения | Южная часть городского округа | параметры определяются проектом, протяженность – 3,4 км | не требуется |
| Расчетный срок (2040 год) |
| 14. | 602030303 | Реконструкция с приведением параметров поперечного профиля магистральных улиц в соответствие с СП 42 СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с учетом градостроительной ситуации, в исторической части города - с учетом максимального сохранения городской среды | модернизация сети магистральных улиц с целью увеличения пропускной способности сети |  | Параметры согласно классификации улично-дорожной сети | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 15. | 602030303 | Обустройство магистралей - внешних выходов из города, расширение их проезжей части при превышении уровня загрузки автомобильных дорог показателя ≥0,7, | модернизация сети магистральных улиц с целью увеличения пропускной способности сети |  | Параметры согласно классификации улично-дорожной сети | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 16. | 602030303 | Продление ул. Ленина в район Дмитриевской Слободы с заменой пешеходного моста через Штабной овраг на автомобильный мост; с выходом ее на ул. Войкова. Ширина в красных линиях в существующей индивидуальной застройке 20-25 м. На расчетный срок линия застройки регулируется по мере обновления жилищного фонда и расширяется до 30 м. Ширина проезжей части – не менее 9,0 м. | формирование сети магистральных улиц с целью увеличения пропускной способности сети | Центральная часть города Мурома | По параметрам магистральной улицы районного значения (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 17. | 602030303 | Устройство набережной вдоль р. Оки на всем протяжении жилой застройки | модернизация сети улиц местного значения | Центральная и южная часть города Мурома | параметры определяются проектом | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 18. | 602030303 | Реконструкция ул. Кожевники, выход на ул. Приокская с. Якиманская Слобода со строительством автодорожного моста через овраг | формирование сети улиц местного значения с целью увеличения пропускной способности сети | Центральная часть города Мурома |  | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 19. | 602030303 | Организация пешеходной зоны по ул. Московской (на участке от ул. Л. Толстого до ул. Ленина) с запретом движения транспорта | модернизация и благоустройство магистральной сети улиц | Центральная часть города Мурома | По параметрам пешеходной улицы (СП 42) | Не требуется |
| 20. | 602030303 | Продление ул. Советской до ул. Дзержинского, при условии сокращения длины подъездных путей и выноса завода «Кровля» | формирование сети магистральных улиц с целью увеличения пропускной способности сети | Центральная часть города Мурома | По параметрам магистральной улицы районного значения (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 21. | 602030303 | Реконструкция транспортного узла на пересечении Владимирского шоссе, ул. Московской, ул. Советской, ул. Войкова, ул. Куликова. Резервирование территории для строительства на перспективу автомобильной развязки в разных уровнях | модернизация и благоустройство магистральной сети улиц | Центральная часть города Мурома | Параметры определяются проектом планировки | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 22. | 602030303 | Строительство участка ул. Пролетарской (от ул. Куйбышева до ул. Заводской) вдоль полосы отвода железной (соединение ул. Пролетарской с ул. Куйбышева) | формирование сети магистральных улиц с целью увеличения пропускной способности сети | Центральная часть города Мурома | По параметрам магистральной улицы районного значения (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 23. | 602030303 | Продление ул. Филатова – ул Лаврентьева в направлении Владимирского шоссе, с пересечением Владимирского шоссе и примыканием к ул. Войкова – ул. Механизаторов в районе АОЗТ «Муромский ремонтно-механический завод» | формирование сети магистральных улиц на территориях планируемой застройки | Северная часть городского округа | По параметрам магистральной улицы районного значения (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 24. | 602030303 | Обустройство существующих улиц в индивидуальной застройке по нормативным параметрам. | модернизация сети улиц в жилой застройке с целью увеличения пропускной способности сети | Северная часть городского округа | По параметрам улицы местного значения в жилой застройке | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 25. | 602030303 | Организация подъезда к новым грузовым площадкам речного порта от ул. Механизаторов в районе понизительной подстанции «Северная» и очистных сооружений канализации | формирование сети улиц местного значения для обеспечения обслуживания планируемых производственных зон | Северная часть городского округа | По параметрам улицы местного значения в производственной зоне (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 26. | 602030303 | Реконструкция Владимирского шоссе по параметрам магистральной улицы общегородского значения с устройством пересечения с железнодорожной линией на Ковров в разных уровнях | модернизация и благоустройство магистральной сети улиц с целью увеличения пропускной способности сети | Западный район | По параметрам магистральной улицы общегородского значения (4 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 27. | 602030303 | Продление ул. Московской за ж/д линию Муром-Ковров, севернее п. Александровка, устройство охраняемого переезда. | формирование сети улиц местного значения | Западный район | По параметрам улицы местного значения в жилой застройке | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 28. | 602030303 | Реконструкция пересечения ул. Калинина с железной дорогой: вместо охраняемого переезда и тоннеля под путями магистрального направления на Москву предлагается устройство единого тоннеля. | формирование сети улиц местного значения для обеспечения обслуживания планируемых производственных зон | Западный район | По параметрам улицы местного значения в производственной зоне (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 29. | 602030303 | Расширение проезжей части и обустройство ул. Коммунальной | модернизация сети улиц местного значения для обеспечения обслуживания планируемых производственных зон | Западный район | По параметрам улицы местного значения в производственной зоне (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 30. | 602030303 | Продление ул. Куйбышева в южную часть города с устройством пересечения железной дороги в разных уровнях, с устройством съездов на ул. Куйбышева и на Меленковское шоссе | формирование магистральной сети улиц | Южная часть городского округа | По параметрам магистральной улицы районного значения (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 31. | 602030303 | Строительство новых участков Карачаровского и Радиозаводского шоссе в южном направлении, в соответствии с развитием планировочной структуры. Узел на слиянии магистралей в разных уровнях, с использованием рельефа. | формирование магистральной сети улиц | Южная часть городского округа | По параметрам улицы местного значения в производственной зоне (2 полосы движения) | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 32. | 602030303 | Обход с. Панфилово | строительство обходов населенных пунктов с целью исключения прохождения транзитного потока автотранспорта | Южная часть городского округа | По параметрам IV категории, 2 полосы движения | Придорожная полоса 50 м Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 20 июля 2020 года). |
| 33. | 602030303 | Устройство проезжей части на набережной вдоль Оки (по ул. Приокская). На пересечении оврагов устройство мостов или дамб шириной проезжей части 7.5 м для проезда автомобилей | модернизация сети улиц местного значения | Южная часть городского округа | Параметры определяются проектом | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов |
| 34. | 602030303 | Строительство автомобильной связи с п. Вербовским и д. Орлово | формирование сети автомобильных дорог местного значения | Южная часть городского округа | По параметрам IV категории, 2 полосы движения | Придорожная полоса 50 м Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 20 июля 2020 года). |
| Устройство пересечений между автомобильными дорогами, с железнодорожными путями, с водотоками |
| 35. | 602031601 | Строительство автомобильного моста взамен пешеходного моста через Штабной овраг на продолжении ул. Ленина | строительство мостов на пересечениях автомобильных дорог с водными объектами | Центральная часть города Мурома | Параметры определяются проектом | Не требуется |
| 36. | 602030303 | Устройство пересечения Владимирского шоссе с железнодорожной линией на Ковров | организация пересечений в разных уровнях между автомобильными дорогами и железнодорожными путями | Западный район | Параметры определяются проектом | Не требуется |
| 37. | 602030303 | Реконструкция пересечения ул. Калинина с железной дорогой: вместо охраняемого переезда и тоннеля под путями магистрального направления на Москву предлагается устройство единого тоннеля. | организация пересечений в разных уровнях между автомобильными дорогами и железнодорожными путями | Западный район | Параметры определяются проектом | Не требуется |
| 38. | 602030303 | Строительство путепровода на продлении ул. Куйбышева в южную часть городского округа | организация пересечений в разных уровнях между автомобильными дорогами и железнодорожными путями | Южная часть городского округа | Параметры определяются проектом | Не требуетс |
| 39. | 602030303 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении новых участков Карачаровского и Радиозаводского шоссе | строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог | Южная часть городского округа | Параметры определяются проектом | Не требуется |
| 40. | 602030303 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на ответвлении трассы «Обхода г. Мурома» от Меленковского шоссе (п. Вербовский) | строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог | Южная часть городского округа | Параметры определяются проектом | Не требуется |
| 41. | 602030303 | Реконструкция мостов и дамб на пересечении улиц с водотоками (п. Вербовский) |  | Южная часть городского округа | В соответствии с категорией улиц | Не требуется |
| 42. | 602030303 | Обустройство охраняемого переезда с ж/д подъездным путем (п. Вербовский) | обустройство охраняемых железнодорожных переездов | Южная часть городского округа | Параметры определяются проектом | Не требуется |
| 43. | 602030303 | Реконструкция ул. Кожевники, выход на ул. Приокская с. Якиманская Слобода со строительством автодорожного моста через овраг | строительство мостов на пересечениях автомобильных дорог с водными объектами | Центральная часть города Мурома | Параметры определяются проектом | Не требуется |
| 44. | 602030303 | Реконструкция транспортного узла на пересечении Владимирского шоссе, ул. Московской, ул. Советской, ул. Войкова, ул. Куликова. Резервирование территории для строительства на перспективу автомобильной развязки в разных уровнях | строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог | Центральная часть города Мурома | Параметры определяются проектом планировки | Не требуется |
| 45. | 602030205 | Устройство охраняемого переезда на продлении ул. Московской за ж/д линию Муром-Ковров, севернее п. Александровка | обустройство охраняемых железнодорожных переездов | Западный район | Параметры определяются проектом | Не требуется |
| 3.2.2. ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА |
| I очередь (2030 год) |
| 46. | 602031305 | Объекты обслуживания автотранспорта | Места для постоянного хранения автотранспорта | Существующие территории для размещения гаражей и автостоянок. Планируемые участки в соответствии с планировочными решениями генерального плана на 1 очередь | Общее число машино-мест – 37698 ед. Параметры отдельных объектов определяются проектом | Санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 47. | 602030902 | Объекты обслуживания автотранспорта | Объекты по техническому обслуживанию автомобилей | Территории существующих объектов по обслуживанию автотранспорта | Общее число постов – 251 ед. | санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Расчетный срок (2040 год) |
| 48. | 602031301 | Объекты обслуживания автотранспорта | Места для постоянного хранения автотранспорта | Существующие территории для размещения гаражей и автостоянок. Планируемые участки в соответствии с планировочными решениями генерального плана | Общее число машино-мест – 38378 ед. Параметры отдельных объектов определяются проектом | санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 49. | 602030902 | Объекты обслуживания автотранспорта | Объекты по техническому обслуживанию автомобилей | Территории существующих объектов по обслуживанию автотранспорта | Общее число постов – 254 ед. | санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 50. | 602030901 | Объекты обслуживания автотранспорта | Объекты топливо-заправочного комплекса (АЗС, АГЗС) | Существующие объекты ТЗК | Общее число ТРК – 42 ед. | санитарно-защитная зона 100 (50) м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 51. | 602030903 | Объекты обслуживания автотранспорта | Развитие парковочного пространства на территории городского округа около зданий и сооружений административного, общественного, культурно-бытового назначения и других объектов, около проходных промпредприятий, в местах отдыха и т.д. |  |  |  |

3.3. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| I очередь (2030 год) |
| 1. | 602040315 | линия электропередачи ВЛ 10 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, вблизи пос. фабрики им. Войкова | 10 кВ 1,0 км | охранная зона |
| 2. | 602040217/ 602040218 | РТП 10 кВ (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, вблизи пос. фабрики им. Войкова | 10 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 3. | 602040316 | линия электропередачи ВЛ 6 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, вблизи д. Нежиловка | 6 кВ 3,5 км | охранная зона |
| 4. | 602040217/ 602040218 | РТП 6 кВ (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, вблизи д. Нежиловка | 6 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 5. | 602040316 | линия электропередачи ВЛ 6 кВ инвестиционный проект (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, Владимирское ш. | 6 кВ 3,0 км | охранная зона |
| 6. | 602040217/ 602040218 | РТП 6 кВ инвестиционный проект (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, Владимирское ш. | 6 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 7. | 602040316 | линия электропередачи ВЛ 6 кВ инвестиционный проект (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, в районе Промышленного пр., д.2 | 6 кВ 1,5 км | охранная зона |
| 8. | 602040217/ 602040218 | РТП 6 кВ инвестиционный проект (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, в районе Промышленного пр., д.2 | 6 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 9. | 602040316 | линия электропередачи ВЛ 6 кВ инвестиционный проект (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, в районе ул. Энгельса | 6 кВ 3,0 км | охранная зона |
| 10. | 602040217/ 602040218 | РТП 6 кВ инвестиционный проект (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, в районе ул. Энгельса | 6 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 11. | 602040316 | линия электропередачи ВЛ 6 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, в районе ул. Энгельса | 6 кВ 0,5 км | охранная зона |
| 12. | 602040217/ 602040218 | РТП 6 кВ (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, в районе ул. Энгельса | 6 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 13. | 602040316 | линия электропередачи ВЛ 6 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, в районе ул. Меленковской пос. Вербовский | 6 кВ 2,5 км | охранная зона |
| 14. | 602040217/ 602040218 | РТП 6 кВ (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, в районе ул. Меленковской пос. Вербовский | 6 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 15. | 602040316 | линия электропередачи ВЛ 6 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, в районе пос. Механизаторов | 6 кВ 3,5 км | охранная зона |
| 16. | 602040217/ 602040218 | РТП 6 кВ (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, в районе пос. Механизаторов | 6 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 17. | 602040316 | линия электропередачи ВЛ 6 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | городской округ Муром, в районе пос. Механизаторов | 6 кВ 2,5 км | охранная зона |
| 18. | 602040217/ 602040218 | РТП 6 кВ (строительство) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, в районе пос. Механизаторов | 6 кВ мощность будет определена специализированным проектом | охранная зона |
| 3.3.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| I очередь (2030 г.) |
| 1. | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, в районе дома №36 по ул. Гоголева | 0,516 Гкал/час | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 2. | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, ул. Мечникова, 18а | 0,2 Гкал/час | охранная зона |
| 3. | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат» | 0,2 Гкал/час | охранная зона |
| 4. | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, ул. Лаврентьева, 45 | 3,0 Гкал/час | охранная зона |
| 5. | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, пос. Муромский | 3,6 Гкал/час | охранная зона |
| 6. | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, пос. Механизаторов | 10,0 Гкал/час | охранная зона |
| 7. | 602040902 | распределение тепловой энергии ЦТП (реконструкция) | распределение тепловой энергии | городской округ Муром, ул. Воровского, д. 71а | замена электрощитовой | охранная зона |
| 8. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной РК №1 (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, Радиозаводское ш. | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 9. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной РК №2 (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, ул. Орловская, 23б | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 10. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, пос. Механизаторов | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 11. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, ул. Кленовая, 28а | 30,0 Гкал/час | охранная зона |
| 12. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, пос. Муромский | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 13. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, ул. Лаврентьева, 45 | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 14. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной РК №3 (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, ул. Эксплуатационная | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 15. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, Московская, 47 | 11,18 Гкал/час | охранная зона |
| 16. | 602040901 | источник тепловой энергии котельной (реконструкция) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, пос. Нежиловка | 6,5 Гкал/час | охранная зона |
| 17. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от РК №1 до ТУ №102 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул Куликова, 23 | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 18. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ЦТП ул. Мечникова до ул. Артема (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Мечникова, ул. Артема | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 19. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от моста до ул. Лакина (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Лакина | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 20. | 6020411002 | теплопроводы распределительные к школе №13 (спортзал) (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Лакина | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 21. | 6020411002 | теплопроводы распределительные в школе №13 (транзит) (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Лакина | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 22. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от д. 90 до д.100 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Экземплярского | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 23. | 6020411002 | теплопроводы распределительные ул. Заводская, д.4 — Экземплярского (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Заводская, ул. Экземплярского | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 24. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ул. Куликова,23 до ул. Лакина, 86 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Куликова, ул. Лакина | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 25. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ТК РК№2 до д/с №49 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Орловская | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 26. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ЦТП до ТК№1 по ул. Чкалова, д.20 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Воровского, ул. Чкалова | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 27. | 6020411002 | теплопроводы распределительные по ул. Кооперативный проезд, д1 до СОШ №19 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Кооперативный проезд | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 28. | 6020411002 | теплопроводы распределительные по ул. Войкова, 3б-5а (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Войкова | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 29. | 6020411002 | теплопроводы распределительные к д/с №51 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Кленовая | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 30. | 6020411002 | теплопроводы распределительные по ул. Лаврентьева, д.23,25 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Лаврентьева | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 31. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ГК ул. Красноармейская, 15 до д.№9 по ул. Красноармейская (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Красноармейская | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 32. | 6020411002 | теплопроводы распределительные на больничный комплекс (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Войкова | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 33. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ТК4.25 по Цветочному Бульвару до ул. Спортивная, 8 ТК 4.30 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, Цветочный Бульвар, ул. Спортивная | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 34. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ТК 4.29 по ул. Спортивная, 8 к спорткомплексу (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Спортивная | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 35. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ул. 30 лет Победы до ФОК (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. 30 лет Победы | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 36. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ТК6.3 до д.№3 по ул. 30 лет Победы (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. 30 лет Победы | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 37. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ТК7.6 до детского сада по ул. Муромская (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Муромская | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 38. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ТК 2.2 до ТК 2.7 по ул. Муромская (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Муромская | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 39. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ТК 5.6 до ЦТП №5 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Воровского | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 40. | 6020411002 | теплопроводы распределительные по ул. 30 лет Победы (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. 30 лет Победы | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 41. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ГК до ТК У 4.3 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 42. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ГК до ЦТП №1 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 43. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ЦТП до жилого дома №35 по ул. Советская (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Воровского, ул. Советская | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 44. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от ЦТП №2 до школы №2 и до домов 15,17,19 по ул. Муромская (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона |
| 45. | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, в районе пос. Механизаторов | 2 ед. | охранная зона |
| 46. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от планируемых газовых БМК (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская | 2,5 км | охранная зона |
| 47. | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | городской округ Муром, ул. Энгельса | 1 ед. | охранная зона |
| 48. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от планируемых газовых БМК (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, ул. Энгельса | 5,3 км | охранная зона |
| 49. | 6020411002 | теплопроводы распределительные от РТК №1 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | городской округ Муром, пос. Вербовский, в районе ул. Меленковской | 5,3 км | охранная зона |
| 3.3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| I очередь (2030 г.) |
| 1. | 602040601/ 602040602 | газопровод распределительный высокого/среднего давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, вблизи пос. фабрики им. Войкова | Р≤0,3-0,6 МПа 0,5 км | охранная зона |
| 2 | 602040514 | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство) | снижение давления природного газа | городской округ Муром, вблизи пос. фабрики им. Войкова | 1 ед. | охранная зона |
| 3. | 602040601 | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, вблизи ул. Мостоотряд | Р≤0,6 МПа 2,11 км | охранная зона |
| 6. | 602040514 | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство) | снижение давления природного газа | городской округ Муром, вблизи ул. Мостоотряд | 1 ед. | охранная зона |
| 7. | 602040603 | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, ул. Овражная | Р≤0,005 МПа 2,0 км | охранная зона |
| 8. | 602040601/ 602040602 | газопровод распределительный высокого/среднего давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, вблизи д. Нежиловка | Р≤0,3-0,6 МПа 1,5 км | охранная зона |
| 9. | 602040514 | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство) | снижение давления природного газа | городской округ Муром, вблизи д. Нежиловка | 1 ед. | охранная зона |
| 10. | 602040601/ 602040602 | газопровод распределительный высокого/среднего давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, Владимирское ш. | Р≤0,3-0,6 МПа 0,5 км | охранная зона |
| 11. | 602040514 | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство) | снижение давления природного газа | городской округ Муром, Владимирское ш. | 1 ед. | охранная зона |
| 12. | 602040601/ 602040602 | газопровод распределительный высокого/среднего давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, в районе Промышленного пр., д.2 | Р≤0,3-0,6 МПа 1,0 км | охранная зона |
| 13. | 602040514 | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство) | снижение давления природного газа | городской округ Муром, в районе Промышленного пр., д.2 | 1 ед. | охранная зона |
| 14. | 602040601/ 602040602 | газопровод распределительный высокого/среднего давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, в районе Промышленного пр., д.2 | Р≤0,3-0,6 МПа 4,5 км | охранная зона |
| 15. | 602040514 | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство) | снижение давления природного газа | городской округ Муром, в районе Промышленного пр., д. 2 | 4 ед. | охранная зона |
| 16. | 602040601/ 602040602 | газопровод распределительный высокого/среднего давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, в районе ул. Меленковской пос. Вербовский | Р≤0,3-0,6 МПа 0,5 км | охранная зона |
| 17. | 602040514 | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство) | снижение давления природного газа | городской округ Муром, в районе ул. Меленковской пос. Вербовский | 1 ед. | охранная зона |
| 18. | 602040601/ 602040602 | газопровод распределительный высокого/среднего давления (строительство) | распределение природного газа | городской округ Муром, в районе пос. Механизаторов | Р≤0,3-0,6 МПа 2,5 км | охранная зона |
| 19. | 602040514 | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство) | снижение давления природного газа | городской округ Муром, в районе пос. Механизаторов | 3 ед. | охранная зона |
| 3.3.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| I очередь (2030 г.) |
| 1. | 602041101 | Александровский водозабор (реконструкция) | забор и подача питьевой воды | округ Муром, в 1,0 км западнее города, вблизи д. Александровка | производительность определить проектом | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 2. | 602041101 | Западный водозабор (начало строительства) | забор и подача питьевой воды | Муромский муниципальный район, рядом с д. Макаровка, на р. Коварда | производительность определить проектом | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 3. | 602041102 | водопроводные очистные сооружения (строительство) | очистка воды до нормативных требований | территория Александровского водозабора | производительность первой очереди 10,0 тыс. м3/сут. | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 4. | 602041103 | насосная станция 2-го подъема (реконструкция) | подача питьевой воды | территория Александровского водозабора | производительность определить проектом | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 5. | 602041101 | водозабор мкр. Вербовский (реконструкция) | забор и подача питьевой воды | округ Муром, восточнее мкр. Вербовский | определить проектом | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 6. | 602041103 | насосная станция 2-го подъема мкр. Вербовский (реконструкция) | подача питьевой воды | территория водозабора мкр. Вербовский | производительность определить проектом | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 7. | 602041201 | водовод в две нитки от Александровского водозабора (реконструкция) | транспортировка воды | округ Муром | проектный диаметр 2х1000 мм, | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 8. | 602041201 | водовод в две нитки от Западного водозабора до насосной станции 2-го подъема Александровского водозабора (строительство) | транспортировка воды | Муромский муниципальный район, округ Муром | определить проектом | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 9. | 602041202 | водопровод (строительство) | транспортировка воды | округ Муром, Радиозаводское шоссе от ул. Куликова до ул. Орловская | диаметр 300 мм, протяженность 1650 м | охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 10. | 602041202 | водопровод (строительство) | транспортировка воды | округ Муром, ул. Л. Толстого-Карачаровское шоссе | диаметр 300 мм | охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 11. | 602041202 | водопровод (строительство) | транспортировка воды | округ Муром, улицы: Красногвардейская, К. Маркса, Советская, Куликова, Московская | диаметр 300 мм | охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 12. | 602041201 | водовод (строительство) | транспортировка воды | округ Муром, от Владимирского шоссе, по автодороге 17К-2 | диаметр 250 мм | охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 13. | 602041202 | водопровод (строительство) | транспортировка воды | округ Муром, мкр. Карачарово | диаметр 250 мм | охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 14. | 602041201 | водопровод (строительство) | транспортировка воды | округ Муром, северная планировочная зона (мкр. Дмитровская слобода) | диаметр 300 мм | охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Расчетный срок (2040 г.) |
| 15. | 602041101 | Западный водозабор (окончание строительства) | забор и подача питьевой воды | Муромский муниципальный район, рядом с д. Макаровка, на р. Коварда | производительность определить проектом | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 16. | 602041201 | водовод (строительство) | транспортировка воды | округ Муром, от Александровского водозабора по ул. Караева с переходом через железную дорогу, и далее через Юго-Западную промзону, по ул. Новая до ул. Кирова | диаметр 600 мм | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 17. | 602041202 | водопровод (реконструкция в течение всего срока проектирования 2020-2040 гг) | транспортировка воды | город Муром | нормативный показатель перекладки 4-5% (при общей протяженности водопроводных сетей – 220,43 км и износе порядка 65% замене подлежит порядка 143,0 км) | охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 18. | 602041202 | водопровод (реконструкция в течение всего срока проектирования 2020-2040 гг) | транспортировка воды | округ Муром, мкр. Вербовский | нормативный показатель перекладки 4-5% (при общей протяженности водопроводных сетей – 19,4 км и износе 59% замене подлежит 11,4 км) | охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016 |
| 3.3.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД |
| I очередь (2030 г.) |
| 1. | 602041301 | городские очистные сооружения (реконструкция) | очистка сточных вод | северная окраина г. Мурома, на склоне левого берега поймы реки Оки | проектная производительность 100,0 тыс. м3/сут. | санитарно-защитная зона |
| 2. | 602041301 | очистные сооружения мкр. Вербовский (реконструкция) | очистка сточных вод | округ Муром, на юго-запад от мкр. Вербовский | проектная производительность 7,0 тыс. м3/сут. | санитарно-защитная зона |
| 3. | 602041303 | канализационная насосная станция (КНС мкр. Вербовский) (реконструкция) | перекачка сточных вод | округ Муром, мкр. Вербовский, ул. Муромская, 2 | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 4. | 602041402 | напорный коллектор от КНС мкр. Вербовский (строительство) | транспортировка сточных вод | округ Муром, мкр. Вербовский | диаметр 400 мм | не предусматривается |
| 5. | 602041303 | КНС ОСБО мкр. Вербовский (реконструкция) | перекачка сточных вод | Территория очистных сооружений мкр. Вербовский | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 6. | 602041303 | канализационная насосная станция (КНС-6) (реконструкция) | перекачка сточных вод | округ Муром, мкр. Нежиловка | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 7. | 602041303 | канализационная насосная станция (КНС-2) (реконструкция) | перекачка сточных вод | округ Муром, ул. Энергетиков | Определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 8. | 602041303 | КНС мкр. Карачарово с напорным коллектором (строительство) | перекачка сточных вод | округ Муром, мкр. Карачарово, ул. Мира | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 9. | 602041202 | канализация самотечная (строительство) | транспортировка сточных вод | округ Муром, мкр. Карачарово, ул. Мира-ул. Красный Октябрь | определить проектом | не предусматривается |
| 10. | 602041303 | КНС д. Александровка с напорным коллектором (строительство) | перекачка сточных вод | округ Муром, д. Александровка | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 11. | 602041202 | канализация самотечная (реконструкция) | транспортировка сточных вод | г. Муром, ул. Первомайская | проектный диаметр 700 мм | не предусматривается |
| 12. | 602041202 | канализация самотечная (строительство) | транспортировка сточных вод | округ Муром, вдоль существующего главного коллектора до ГКНС | проектный диаметр 1500 мм | не предусматривается |
| 13. | 602041202 | канализация самотечная (строительство) | транспортировка сточных вод | г. Муром, с. Якиманская Слобода, улицы: Бочкарева, Новая, Овражная, Полевая | определить проектом | не предусматривается |
| 14. | 602041202 | канализация самотечная (строительство) | транспортировка сточных вод | г. Муром, ул. Карачаровская | определить проектом | не предусматривается |
| Расчетный срок (2040 г.) |
| 15. | 602041303 | главная канализационная насосная станция (ГКНС) (реконструкция) | перекачка сточных вод | округ Муром, в восточной части пос. фабрики им. Войкова | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 16. | 602041303 | КНС д. Нежиловка с напорным коллектором (строительство) | перекачка сточных вод | округ Муром, д. Нежиловка | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 17. | 602041303 | канализационная насосная станция с напорным коллектором (КНС д. Орлово) (строительство) | перекачка сточных вод | округ Муром, д. Орлово | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 18. | 602041303 | канализационная насосная станция с напорным коллектором (КНС мкр. Северное Панфилово) – 2 щт. (строительство) | перекачка сточных вод | округ Муром, мкр. Северное Панфилово | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 19. | 602041303 | КНС-2 мкр. Вербовский с напорным коллектором (строительство) | перекачка сточных вод | округ Муром, мкр. Вербовский | определить проектом | санитарно-защитная зона |
| 20. | 602041202 | канализация самотечная (реконструкция в течение всего срока проектирования 2020-2040 гг) | транспортировка сточных вод | город Муром | нормативный показатель перекладки 4-5% (при общей протяженности сетей водоотведения – 182,55 км и износе порядка 78% замене подлежит порядка 142,0 км) | не предусматривается |
| 21. | 602041202 | канализация самотечная (реконструкция в течение всего срока проектирования 2020-2040 гг.) | транспортировка сточных вод | округ Муром, мкр. Вербовский | нормативный показатель перекладки 4-5% (при общей протяженности сетей водоотведения – 18,0 км и износе 77% замене подлежит 14,0 км) | не предусматривается |
|  | 3.3.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ |
|  | Организация поверхностного стока |
| 1. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 1 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Оки, с Якиманская Слобода, ул. Школьная | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 2. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 2 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | д. Нежиловка | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 3. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 3 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | д. Александровка, правый берег р. Молондайки | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 4. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 4 (реконструкция) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | правый берег р. Молондайки, южнее железной дороги | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 5. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 5 (реконструкция) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Штабной овраг | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 6. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 6 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Оки, устье штабного оврага | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 7. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 7 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | п. Муромский, берег озера | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 8. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 8 (реконструкция) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Оки, устье оврага по -ул. Мостоотряда | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 9. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 9 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | п. Вербовский, пр. берег реки, рядом с городскими очистными сооружения | производитель-ность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 10. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 10 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Оки, устье оврага по ул. Радищева | производительность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 11. | 602041302 | городские очистные сооружения ливневой канализации № 11 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Оки, устье руч. Меленка | производительность по проекту | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 12. | 602041305 | насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Пойменная территория. Левый берег р. Оки, с Якиманская Слобода, ул. Школьная | производительность по проекту | Не устанавливаются |
| 13. | 602041305 | насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | д. Нежиловка | производительность по проекту | Не устанавливаются |
| 14. | 602041305 | насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | д. Александровка, правый берег р. Молондайки | производительность по проекту | Не устанавливаются |
| 15. | 602041305 | насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | ул. Горького | производительность по проекту | Не устанавливаются |
| 16. | 602041305 | насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | п. Муромский, берег озера | производительность по проекту | Не устанавливаются |
| 17. | 602041305 | насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | п. Вербовский, пр. берег реки | производительность по проекту | Не устанавливаются |
| 18. | 602041404 | ливнесточные коллекторы закрытые, самотечные (строительство) | Сбор и отвод поверхностного стока | Улицы города | 51,9 км | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 19. | 602041405 | ливнесточные коллекторы открытые, самотечные (строительство) | Сбор и отвод поверхностного стока | Улицы города | 39,7 км | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 20. | 602041403 | ливнесточные коллекторы напорные (строительство) | Сбор и отвод поверхностного стока | Улицы города | 1,6 км | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
|  | Защита от подтопления грунтовыми водами |
| 21. | 602041805 | магистральные и локальные дренажи (строительство) | Защита берегов рек от эрозии | Кварталы и улицы города | 150 га | Не устанавливаются |
|  | Противоэрозионные мероприятия |
| 22. | 602041804 | берегоукрепи-тельные сооружения (строительство) | Защита берегов рек от эрозии | Левый берег р. Оки | 3,5 км | Не устанавливаются |
| 23. | 602041801 | Противоополз-невые сооружения (строительство) | Благоустройство оползнеопасных склонов | Левый береговой склон р. Оки, овражные склоны | 6,8 км | Не устанавливаются |
| 24. | 602041801 | Повышение устойчивости овражных территорий (строительство) | Благоустройство овражных территорий | Овражные территории | 65 га | Не устанавливаются |
|  | 3.3.7. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ |
| 1. | 602050203 | Пожарное депо | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны. | В районе пос. Карачарово | Тип пожарного депо II - на 2-4 пожарных автомобиля в депо Площадь земельного участка пожарного депо,0,8-1 га | Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |
| 2. | 602050203 | Пожарное депо | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны. | В районе пос. фабрики им.Войкова | Тип пожарного депо II - на 2-4 пожарных автомобиля в депо Площадь земельного участка пожарного депо,0,8-1 га | Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |

# 4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов  регионального значения  их основные характеристики, их местоположение

4.1. Планируемые объекты капитального строительства в области физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры и искусства

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначения объекта муниципального значения | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО |
| I очередь (2030 г.) |
| 1 | 602010201 | Реконструкция объектов ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей | Оказание услуг в области культуры | Реконструкция отдельных зданий «Дом купца Голубева, XIX в.» «Здание Городской управы, 1815г.» | г. Муром, ул. Московская, д.13, ул. Первомайская, д.6г. | не требуется |
| 2 | 602010201 | Реконструкция объектов ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей | Оказание услуг в области культуры | Реконструкция отдельных зданий «Ансамбль дома купцов Зворыкиных» | г. Муром, ул. Первомайская, д.4 | не требуется |
| 4.1.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| I очередь (2030 г.) |
| 3 | 602010402 | Строительство детской поликлиники | Оказание услуг в области здравоохранения | Определяется на последующих стадиях проектирования | г. Муром, в районе пер. Садовый | не требуется |

4.2. Планируемые объекты капитального строительства в области развития транспорта

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначения объекта муниципального значения | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2.1. КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| --- |
| I очередь (2030 год) |
| 1 | 602030602 | Организация транспортно-пересадочного узла на основе существующей станции и железнодорожного вокзала: увеличение территории автовокзала до 2,0 – 2,5 га, строительство для него нового здания, перронов для посадки и высадки пассажиров, стоянки для автобусов, легковых машин и такси и организации движения на прилегающем перекрестке | Организация обслуживания пассажиров общественного транспорта | параметры определяются проектом | г. Муром, ул. Эксплуатационная | Санитарно-защитная зона определяется проектом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.2.2. ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА |
| I очередь (2030 год) |
| 2 | 602030901 | Объекты обслуживания автотранспорта | АГНКС | параметры определяются проектом |  | санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

4.3. Планируемые объекты капитального строительства в области 	теплоснабжения, газоснабжения

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| I очередь (2030 год) |
| 1. | 602040211 | ПС 110/6 кВ (реконструкция) | преобразование и распределение электроэнергии | городской округ Муром, вблизи Радиозаводского ш., д.13 | 110 кВ 2х40 МВА | Охранная зона |

4.4. Прочие планируемые объекты капитального строительства

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2030 год) |
| 1. |  | Промышленный (индустриальный) парк | Промышленный (индустриальный) парк | Г. Муром, Карачаровское ш., 5 | Индустриальный парк «ОКА» площадь 8,4 га | Могут быть установлены в зависимости от видов деятельности резидентов |

# 5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального  значения  их основные характеристики, их местоположение

5.1. Планируемые объекты капитального строительства в области развития транспорта

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2030 год) |
| 1 | 602030301 | строительство скоростной автомобильной дороги «Москва - Нижний Новгород – Казань»* | Формирование системы платных скоростных дорог Российской Федерации | Северная часть территории городского округа | категория I-б, 4 полосы движения | Придорожная полоса 75 м Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 20 июля 2020 г. |
| 2 | 602030602 | Организация транспортно-пересадочного узла на основе существующей станции и железнодорожного вокзала: увеличение территории автовокзала до 2,0 – 2,5 га, строительство для него нового здания, перронов для посадки и высадки пассажиров, стоянки для автобусов, легковых машин и такси и организации движения на прилегающем перекрестке | Организация обслуживания пассажиров общественного транспорта | г. Муром, ул. Эксплуатационная | параметры определяются проектом | Санитарно-защитная зона определяется проектом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | 602031303 | развитие речного порта Муром, включая развитие портового перегрузочного комплекса Мурома как одного из опорных воднотранспортных пунктов | В соответствии с СТП РФ предусматривается развитие инфраструктуры внутренних водных путей и речных портов для обеспечения перевозок по международным транспортным коридорам | Центральная и северная часть городского округа | параметры определяются проектом | Санитарно-защитная зона определяется проектом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | 602031305 | Вынос 1-й грузовой площадки порта Муром за пределы селитебной территории в район построенного автодорожного моста, с новым автомобильным подъездом от автодороги «Муром – Гороховец» с размещением на ее месте пассажирского причала для обслуживания туристского комплекса и зоны отдыха | развитие внутреннего водного транспорта рекреационные мероприятия | Центральная и северная часть городского округа | параметры определяются проектом | Санитарно-защитная зона определяется проектом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | 602031304 | Вынос 2-й грузовой площадки порта Муром за пределы селитебной территории в район построенного автодорожного моста, с размещением на ее территории водноспортивного комплекса | развитие внутреннего водного транспорта | Центральная и северная часть городского округа | параметры определяются проектом | Санитарно-защитная зона определяется проектом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Расчетный срок (2040 год) |
| 6 | 602030301 | строительство автомобильной дороги категории IА – IБ «Москва - Саранск - Ульяновск – Екатеринбург»* | формирование системы скоростных дорог Российской Федерации | Северная часть территории городского округа | Категория I-а – I-б, | Придорожная полоса 75 м Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 20 июля 2020 года). |

# 6. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ  ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны |  |  |
| 1.1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь, га – 184 га Коэффициент застройки – 0,4 Коэффициент плотности застройки – 1,2 | Дошкольная образовательная организация - 3 Общеобразовательная школа - 2 |
| 1.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь, га – 277 га Максимальная этажность застройки зоны – 8 Коэффициент застройки – 0,4 Коэффициент плотности застройки – 0,8 | Дошкольная образовательная организация - 3 Общеобразовательная школа - 1 |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь, га – 134 га Для секционной застройки: - коэффициент застройки - 0,4; - коэффициент плотности застройки – 0,7- 0,8 Для блокированной застройки: - коэффициент застройки – 0,3; - коэффициент плотности застройки – 0,6; | - |
| 1.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь, га – 867 га коэффициент застройки - 0,2; коэффициент плотности застройки - 0,4 | Дошкольная образовательная организация - 4 Общеобразовательная школа - 2 |
| 2 | Общественно-деловые зоны |  |  |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь, га – 174 га Коэффициент застройки – 0,8 | Спортивное сооружение -1 Детская поликлиника -1 |
| 2.2 | Зона исторической застройки (культовая) | Площадь – 16 га В соответствии с регламентами зон охраны объектов культурного наследия | - |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| 3.1 | Производственная зона | Площадь – 435 га Промышленная застройка: коэффициент застройки – 0,8; коэффициент плотности застройки – 2,4; Научно-производственная: коэффициент застройки – 0,6; коэффициент плотности застройки – 1,0; | Промышленный (индустриальный) парк |
| 3.2 | Коммунально-складская зона | Площадь – 78 га коэффициент застройки – 0,6; коэффициент плотности застройки – 1,8 | - |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь – 33 га Параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов | Распределительные трансформаторные пункты, Пункты редуцирования газа, Источники тепловой энергии КНС, напорный коллектор, КОС Очистные сооружения дождевой канализации Насосные станции дождевой канализации |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь – 614 га Параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов | Комплексные объекты транспортной инфраструктуры, объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | - |
| 4.1 | Зона сельскохозяйственных угодий граждан | Площадь – 1856 га Параметры не устанавливаются | - |
| 4.2. | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений | Площадь – 351 га - коэффициент застройки - 0,2; - коэффициент плотности застройки - 0,4 | - |
| 4.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь – 57 га Параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов | - |
| 5 | Зоны рекреационного назначения |  |  |
| 5.1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Площадь – 305 га | Парки, скверы, бульвары, набережные |
| 5.2 | Зона лесов | Площадь – 910 га | - |
| 5.3 | Иные рекреационные зоны | Площадь – 463 га | - |

# ПРИЛОЖЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта г. Муром

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, г. Муром |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 46247303 +/- 1360 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 61541 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 136343.65 | 322319.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 136219.28 | 322426.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 136339.89 | 322508.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 136338.57 | 322509.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 136069.45 | 322750.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 136016.61 | 322797.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 135701.62 | 323070.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 135313.03 | 323422.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 134878.06 | 323785.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 134718.43 | 323929.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 134524.5 | 324104.06 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 134512.92 | 324114.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 134491.09 | 324132.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 134444.88 | 324170.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 134428.3 | 324184.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 134411.72 | 324197.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 134395.13 | 324211.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 134378.55 | 324224.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 134362.14 | 324238.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 134345.86 | 324251.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 134329.5 | 324265.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 134312.93 | 324278.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 134296.44 | 324292.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 134212.04 | 324361.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 134211.75 | 324362.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 134203.93 | 324368.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 134222.92 | 324391.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 134186.55 | 324421.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 134143.51 | 324456.45 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 134156.93 | 324473.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 134128.85 | 324497.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 134138.13 | 324517.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 134140.34 | 324522.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 134397.28 | 324310.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 134511.12 | 324443.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 134855.79 | 324822.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 135092.5 | 325115.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 135079.17 | 325118.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 135065.76 | 325119.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 135065.2 | 325119.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 135063.39 | 325119.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 135063.48 | 325120 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 135047.38 | 325122.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 135039 | 325124.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 135028.14 | 325126.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 135027.26 | 325127.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 135012.32 | 325130 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 135001.64 | 325131.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 134990.17 | 325134.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 134982.21 | 325135.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 51 | 134971.54 | 325138.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 52 | 134971.79 | 325139.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 53 | 134961.22 | 325141.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 54 | 134960.97 | 325140.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 55 | 134953.75 | 325141.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 56 | 134951.42 | 325141.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 57 | 134884.77 | 325155.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 58 | 134885.49 | 325159.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 59 | 134868.43 | 325163.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 60 | 134868.1 | 325162.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 61 | 134812.92 | 325170.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 62 | 134812.75 | 325169.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 63 | 134800.59 | 325169.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 64 | 134800.33 | 325172.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 65 | 134765.98 | 325167.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 66 | 134751.52 | 325167.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 67 | 134749.52 | 325167.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 68 | 134749.04 | 325170.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 69 | 134713.51 | 325182.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 70 | 134686.92 | 325194.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 71 | 134660.7 | 325202.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 72 | 134646.43 | 325206.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 73 | 134628.35 | 325208.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 74 | 134609.93 | 325212.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 75 | 134594.97 | 325217.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 76 | 134585.96 | 325218.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 77 | 134577.53 | 325220.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 78 | 134567.78 | 325223.23 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 79 | 134547.3 | 325228.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 80 | 134536.97 | 325230.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 81 | 134517.03 | 325236.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 82 | 134505.41 | 325240.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 83 | 134494.34 | 325243.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 84 | 134493.55 | 325245.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 85 | 134493.22 | 325245.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 86 | 134502.97 | 325309.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 87 | 134503.74 | 325313.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 88 | 134503.47 | 325313.37 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 89 | 134508.91 | 325324.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 90 | 134513.43 | 325336.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 91 | 134488.54 | 325348.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 92 | 134393.59 | 325392.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 93 | 134393.81 | 325393.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 94 | 134396.9 | 325399.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 95 | 134397.75 | 325400.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 96 | 134399.16 | 325402.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 97 | 134400.75 | 325406.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 98 | 134403.26 | 325411.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 99 | 134406.3 | 325418.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 100 | 134410.39 | 325424.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 101 | 134413.24 | 325429.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 102 | 134415.5 | 325433.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 103 | 134417.2 | 325436.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 104 | 134420.08 | 325441.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 105 | 134428.25 | 325458.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 106 | 134432.2 | 325466.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 107 | 134435.74 | 325474.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 108 | 134438.31 | 325480.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 109 | 134438.79 | 325481.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 110 | 134439.66 | 325484.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 111 | 134440.54 | 325485.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 112 | 134442.98 | 325490.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 113 | 134450.03 | 325524.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 114 | 134450.74 | 325525.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 115 | 134447.35 | 325538.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 116 | 134444.12 | 325551.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 117 | 134453.55 | 325588.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 118 | 134466.4 | 325641.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 119 | 134484.03 | 325638.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 120 | 134499.27 | 325636.23 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 121 | 134516.35 | 325633.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 122 | 134566.87 | 325624.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 123 | 134582.37 | 325621.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 124 | 134598.78 | 325618.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 125 | 134615.23 | 325615.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 126 | 134633.75 | 325612.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 127 | 134647.08 | 325610.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 128 | 134654.05 | 325609.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 129 | 134663.64 | 325607.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 130 | 134678.96 | 325604.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 131 | 134825.04 | 325569.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 132 | 134831.92 | 325590.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 133 | 134952.58 | 325818.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 134 | 134937.3 | 325924.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 135 | 134837.76 | 325958.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 136 | 134788.25 | 326082.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 137 | 134912.41 | 326293.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 138 | 134942.96 | 326501.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 139 | 135027.66 | 326667.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 140 | 135174.41 | 326900.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 141 | 135174.74 | 326962.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 142 | 135171.91 | 326997.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 143 | 134923.63 | 327117.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 144 | 134499.94 | 327122.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 145 | 134370.31 | 327123.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 146 | 134244.63 | 327170.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 147 | 134152.53 | 327189.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 148 | 134105.13 | 327211.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 149 | 134036.35 | 327232.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 150 | 133992.81 | 327254.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 151 | 133971.49 | 327297.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 152 | 133956.35 | 327305.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 153 | 133908.17 | 327310.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 154 | 133819.62 | 327321.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 155 | 133758.69 | 327344.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 156 | 133749.71 | 327359.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 157 | 133760.48 | 327384.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 158 | 133734.62 | 327412.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 159 | 133713.36 | 327413.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 160 | 133691.73 | 327405.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 161 | 133670.86 | 327415.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 162 | 133542.56 | 327490.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 163 | 133509.29 | 327526.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 164 | 133480.65 | 327535.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 165 | 133450.34 | 327550.23 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 166 | 133415.04 | 327583.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 167 | 133387.99 | 327584.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 168 | 133360.13 | 327611.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 169 | 133304.83 | 327630.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 170 | 133273.95 | 327675.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 171 | 133149.49 | 327706.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 172 | 133107.18 | 327756.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 173 | 133011.22 | 327819.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 174 | 132978.77 | 327829.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 175 | 132920.12 | 327859.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 176 | 132899.76 | 327881.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 177 | 132895.08 | 327906.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 178 | 132878.32 | 327921.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 179 | 132801.15 | 327927.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 180 | 132739.14 | 327969.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 181 | 132675.87 | 327983.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 182 | 132624.48 | 328002.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 183 | 132519.45 | 328078.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 184 | 132467.68 | 328090 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 185 | 132367.18 | 328137.23 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 186 | 132272.45 | 328175.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 187 | 132212.84 | 328199.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 188 | 132159.91 | 328228.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 189 | 132119.37 | 328252.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 190 | 132065.83 | 328267.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 191 | 132025.6 | 328281.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 192 | 131874.16 | 328372.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 193 | 131848.04 | 328390.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 194 | 131790.64 | 328405.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 195 | 131731.53 | 328425.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 196 | 131662.25 | 328435.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 197 | 131586.48 | 328472.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 198 | 131504.57 | 328502.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 199 | 131406.89 | 328569.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 200 | 131233.53 | 328675.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 201 | 131210.66 | 328683.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 202 | 131181.59 | 328682.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 203 | 131163.31 | 328707.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 204 | 131170.3 | 328733.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 205 | 131153.77 | 328753.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 206 | 131106.54 | 328780.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 207 | 131071.25 | 328813.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 208 | 131052.2 | 328820.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 209 | 131023.05 | 328817.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 210 | 131008.03 | 328828.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 211 | 130994.28 | 328867.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 212 | 130889.93 | 328871.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 213 | 130801.5 | 328885.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 214 | 130726.94 | 328906.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 215 | 130656.75 | 328938.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 216 | 130519.24 | 328980.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 217 | 130419.19 | 329037.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 218 | 130378 | 329068.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 219 | 130312.85 | 329083.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 220 | 130253.6 | 329100.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 221 | 130166.34 | 329140.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 222 | 129966.3 | 329169.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 223 | 129782.3 | 329210.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 224 | 129700.75 | 329248.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 225 | 129652.72 | 329256.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 226 | 129573.17 | 329252.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 227 | 129518.83 | 329249.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 228 | 129475.13 | 329267.55 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 229 | 129370.49 | 329308.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 230 | 129282.03 | 329365.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 231 | 129169.05 | 329450.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 232 | 129156.05 | 329474.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 233 | 129116.45 | 329486.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 234 | 129081.25 | 329510.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 235 | 128983.59 | 329547.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 236 | 128920.25 | 329561.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 237 | 128908.43 | 329550.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 238 | 128917.52 | 329528.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 239 | 129002.08 | 329500.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 240 | 129042.38 | 329493.06 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 241 | 129059.44 | 329471.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 242 | 128975.53 | 329476.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 243 | 128876.36 | 329537.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 244 | 128624.62 | 329657.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 245 | 128243.19 | 329723.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 246 | 128113.51 | 329698.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 247 | 128072.82 | 329710.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 248 | 128090.62 | 329746.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 249 | 128044.85 | 329761.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 250 | 128011.79 | 329794.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 251 | 127879.57 | 329812.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 252 | 127749.88 | 329792.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 253 | 127701.57 | 329764.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 254 | 127765.3 | 329668.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 255 | 127754.16 | 329636.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 256 | 127702.9 | 329610.09 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 257 | 127647.18 | 329577.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 258 | 127589.24 | 329544.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 259 | 127641.88 | 329177.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 260 | 127641.87 | 329118.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 261 | 127639.16 | 329080.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 262 | 127617.19 | 329079.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 263 | 127521.42 | 329070.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 264 | 127509.84 | 329069.09 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 265 | 127508.7 | 329066.45 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 266 | 127497.83 | 329066.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 267 | 127496.47 | 329025.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 268 | 127503.41 | 329024.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 269 | 127522.96 | 329023.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 270 | 127523.26 | 328993.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 271 | 127523.48 | 328972.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 272 | 127523.66 | 328954.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 273 | 127523.7 | 328950.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 274 | 127529.3 | 328950.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 275 | 127531.81 | 328869.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 276 | 127531.96 | 328800.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 277 | 127531.08 | 328770.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 278 | 127526.54 | 328712.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 279 | 127518.97 | 328664.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 280 | 127508.39 | 328525.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 281 | 127508.07 | 328507.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 282 | 127513.23 | 328483.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 283 | 127539.18 | 328483.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 284 | 127538.41 | 328459.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 285 | 127519.67 | 327994.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 286 | 127367.73 | 327993.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 287 | 127383.15 | 327972.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 288 | 127399.29 | 327883.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 289 | 127387.68 | 327883.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 290 | 127396.52 | 327809.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 291 | 127408.2 | 327676.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 292 | 127412.44 | 327539.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 293 | 127884.66 | 327565.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 294 | 127936.42 | 327592.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 295 | 128105.1 | 327714.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 296 | 128121.97 | 327705.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 297 | 128211.36 | 327774.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 298 | 128209.68 | 327801.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 299 | 128256.91 | 327823.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 300 | 128307.51 | 327926.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 301 | 128364.86 | 327980.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 302 | 128371.61 | 328053.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 303 | 128440.76 | 328113.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 304 | 128444.14 | 328156.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 305 | 128407.03 | 328176.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 306 | 128412.09 | 328292.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 307 | 128376.67 | 328373.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 308 | 128341.25 | 328373.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 309 | 128302.45 | 328338.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 310 | 128297.39 | 328257.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 311 | 128219.8 | 328346.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 312 | 128198.16 | 328350.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 313 | 128394.87 | 328496.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 314 | 128364.16 | 328578.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 315 | 128431.38 | 328605.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 316 | 128463.56 | 328552.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 317 | 128490.98 | 328510.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 318 | 128635.82 | 328370.71 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 319 | 128696.28 | 328337.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 320 | 128822.98 | 328270.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 321 | 128911.05 | 328294.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 322 | 129270.33 | 328290.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 323 | 129321.24 | 328287.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 324 | 129494.66 | 328164.09 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 325 | 129665.19 | 328042.71 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 326 | 129650.8 | 327993.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 327 | 129642.39 | 327964.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 328 | 129633.98 | 327935.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 329 | 129625.57 | 327907.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 330 | 129617.16 | 327878.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 331 | 129608.75 | 327849.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 332 | 129600.34 | 327820.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 333 | 129591.93 | 327791.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 334 | 129583.52 | 327763.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 335 | 129575.11 | 327734.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 336 | 129566.7 | 327705.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 337 | 129558.29 | 327676.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 338 | 129539.75 | 327613.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 339 | 129475.84 | 327396.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 340 | 129407.58 | 327165.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 341 | 129406.54 | 327161.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 342 | 129405.49 | 327127.52 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 343 | 129405.43 | 327125.52 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 344 | 129404.61 | 327123.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 345 | 129403.66 | 327117.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 346 | 129404.85 | 327113.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 347 | 129404.79 | 327106.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 348 | 129404.53 | 327079.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 349 | 129400.02 | 327077.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 350 | 129381.26 | 327077.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 351 | 129379.81 | 327072.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 352 | 129378.52 | 327072.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 353 | 129305.17 | 326827.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 354 | 129653.57 | 326730.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 355 | 129749.92 | 326704.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 356 | 129898.69 | 326662.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 357 | 129922.82 | 326655.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 358 | 129841.23 | 326391.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 359 | 129751.76 | 326100.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 360 | 129750.68 | 326097.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 361 | 129746.67 | 326082.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 362 | 129860.64 | 326058.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 363 | 130132.06 | 326002.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 364 | 131159.76 | 325671.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 365 | 131160.68 | 325639.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 366 | 131349.9 | 325511.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 367 | 131554.65 | 325409.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 368 | 131539.79 | 325302.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 369 | 131367.67 | 324900.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 370 | 131207.91 | 324607.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 371 | 131153.37 | 324462.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 372 | 131127.94 | 324397.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 373 | 130947.99 | 324189.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 374 | 130856.74 | 324093.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 375 | 130856.6 | 324091.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 376 | 130748.23 | 323979.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 377 | 130697.89 | 323926.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 378 | 130425.79 | 323676.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 379 | 130270.15 | 323550.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 380 | 130215.13 | 323505.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 381 | 129895.73 | 323549.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 382 | 129791.82 | 323563.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 383 | 129738.45 | 323571.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 384 | 129737.9 | 323561.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 385 | 129738.56 | 323555.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 386 | 129754.9 | 323419.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 387 | 129764.54 | 323324.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 388 | 129766.95 | 323301.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 389 | 129906.29 | 323345.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 390 | 129933.88 | 323338.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 391 | 129987.9 | 323323.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 392 | 129549 | 322802.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 393 | 129234.46 | 322542.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 394 | 129233.21 | 322542.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 395 | 129120.08 | 322455.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 396 | 128776.02 | 322198.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 397 | 128734.94 | 322977.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 398 | 128819.69 | 322973.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 399 | 128845.92 | 322972.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 400 | 128853.06 | 322971.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 401 | 128937.63 | 322967.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 402 | 129011.88 | 323047.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 403 | 129130.49 | 323040.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 404 | 129115.01 | 323219.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 405 | 129066.01 | 323384.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 406 | 128711.02 | 323501.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 407 | 128723.1 | 323556.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 408 | 128573.56 | 323545.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 409 | 128309.14 | 323651.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 410 | 128206.54 | 323731.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 411 | 128158.89 | 323769.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 412 | 128154.59 | 323773.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 413 | 127951.66 | 323934.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 414 | 127956.14 | 323992.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 415 | 127791.04 | 324113.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 416 | 127903.26 | 324246.45 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 417 | 128002.73 | 324575.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 418 | 128081.46 | 324650.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 419 | 128003.25 | 324666.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 420 | 127491.66 | 324650.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 421 | 127493.14 | 324755.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 422 | 127301.42 | 324745.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 423 | 127009.54 | 324785.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 424 | 126874.57 | 324805 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 425 | 126670.52 | 324830.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 426 | 126591.33 | 324841.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 427 | 126591.65 | 324842.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 428 | 126589.72 | 324842.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 429 | 126584.71 | 324847.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 430 | 126410.11 | 324706.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 431 | 126336.83 | 324701.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 432 | 126331.45 | 324698.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 433 | 126326.46 | 324694.23 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 434 | 126330.04 | 324642.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 435 | 126173.44 | 324516.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 436 | 126165.64 | 324523.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 437 | 126151.85 | 324517.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 438 | 125969.06 | 324456.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 439 | 126014.8 | 324281.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 440 | 126048.6 | 324151.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 441 | 126079.18 | 324026.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 442 | 126096.38 | 323898.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 443 | 126128.98 | 323660.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 444 | 126111.96 | 323634.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 445 | 126040.12 | 323627.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 446 | 126035.28 | 323527.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 447 | 126029.08 | 323470.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 448 | 125365.1 | 323415.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 449 | 125253.62 | 323310.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 450 | 125273.57 | 323099.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 451 | 125263.84 | 323053.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 452 | 125224.93 | 323003.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 453 | 125024.92 | 322808.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 454 | 125009.53 | 322765.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 455 | 124680.25 | 322580.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 456 | 124650.25 | 322557.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 457 | 124672.76 | 322492.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 458 | 124696.86 | 322481.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 459 | 124696.71 | 322477.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 460 | 124706.63 | 322471.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 461 | 124743.34 | 322469.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 462 | 124864.73 | 322456.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 463 | 124898.38 | 322429.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 464 | 124946.04 | 322367.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 465 | 124960.86 | 322316.52 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 466 | 124962.42 | 322317.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 467 | 124969.59 | 322286.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 468 | 124958.09 | 322241.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 469 | 124945.56 | 322219.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 470 | 124888.38 | 322150.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 471 | 124889.04 | 322120.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 472 | 124909.57 | 322102.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 473 | 125146.62 | 322033.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 474 | 125312.03 | 322054.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 475 | 125439.12 | 321994.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 476 | 125543.63 | 321994.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 477 | 125597.12 | 321977.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 478 | 125619.06 | 321947.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 479 | 125627.48 | 321907.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 480 | 125590.51 | 321868.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 481 | 125549.56 | 321861.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 482 | 125474.09 | 321816.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 483 | 125442.46 | 321755.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 484 | 125435.19 | 321721.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 485 | 125448.74 | 321676.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 486 | 125412.26 | 321637.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 487 | 125366.02 | 321597.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 488 | 125348.47 | 321549.52 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 489 | 125347.55 | 321482.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 490 | 125358.41 | 321465.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 491 | 125377.25 | 321452.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 492 | 125396.23 | 321444.23 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 493 | 125479.99 | 321440.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 494 | 125560.98 | 321404.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 495 | 125577.37 | 321385.09 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 496 | 125558.45 | 321345.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 497 | 125550.78 | 321301.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 498 | 125573.2 | 321282.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 499 | 125612.9 | 321268.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 500 | 125656.71 | 321243.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 501 | 125682.6 | 321216.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 502 | 125681.64 | 321193.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 503 | 125658.64 | 321152.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 504 | 125621.86 | 321107.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 505 | 125611.75 | 321051.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 506 | 125597.28 | 321032.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 507 | 125587.18 | 321020.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 508 | 125533.73 | 320992.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 509 | 125507.57 | 320968.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 510 | 125496.62 | 320939.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 511 | 125497.06 | 320910.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 512 | 125505.91 | 320887.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 513 | 125524.1 | 320859.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 514 | 125562.79 | 320813.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 515 | 125586.94 | 320790.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 516 | 125638.8 | 320780.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 517 | 125660.06 | 320780.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 518 | 125684.1 | 320753.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 519 | 125689.47 | 320743.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 520 | 125694.66 | 320729.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 521 | 125680.56 | 320716.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 522 | 125618.22 | 320706.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 523 | 125605.65 | 320684.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 524 | 125602.43 | 320654.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 525 | 125612.93 | 320627.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 526 | 125640.95 | 320604.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 527 | 125673.66 | 320599.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 528 | 125720.1 | 320599.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 529 | 125740.97 | 320589.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 530 | 125759.71 | 320574.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 531 | 125784.55 | 320521.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 532 | 125795.97 | 320471.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 533 | 125829.9 | 320448.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 534 | 125849.18 | 320446.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 535 | 125874.59 | 320452.45 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 536 | 125941.38 | 320475.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 537 | 125985.82 | 320473.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 538 | 126055.67 | 320477.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 539 | 126075.86 | 320497.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 540 | 126075.9 | 320543.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 541 | 126097.99 | 320562.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 542 | 126121.81 | 320576.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 543 | 126158.46 | 320573.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 544 | 126213.49 | 320547.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 545 | 126254.16 | 320548.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 546 | 126291.61 | 320564.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 547 | 126377.34 | 320623.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 548 | 126457.79 | 320694.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 549 | 126518.85 | 320764.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 550 | 126561.73 | 320817.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 551 | 126585.55 | 320831.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 552 | 126614.88 | 320838.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 553 | 126666.78 | 320830.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 554 | 126686.73 | 320798.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 555 | 126687.75 | 320731.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 556 | 126663.69 | 320666.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 557 | 126670.02 | 320633.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 558 | 126684.78 | 320616.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 559 | 126734.15 | 320593.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 560 | 126764.52 | 320579.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 561 | 126806.39 | 320551.52 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 562 | 126819.07 | 320542.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 563 | 126872.23 | 320518.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 564 | 126908.6 | 320554.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 565 | 126935.54 | 320596.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 566 | 126968.97 | 320608.52 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 567 | 126980.51 | 320606.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 568 | 126991.73 | 320597.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 569 | 127015.73 | 320570.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 570 | 127035.44 | 320533.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 571 | 127056.51 | 320532.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 572 | 127086.12 | 320561.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 573 | 127236.23 | 320673.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 574 | 127386.41 | 320739.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 575 | 127510.26 | 320779.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 576 | 127523.57 | 320783.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 577 | 127547.77 | 320791.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 578 | 127582.45 | 320804.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 579 | 127595.01 | 320808.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 580 | 127635.79 | 320823.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 581 | 127681.81 | 320839.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 582 | 127701.5 | 320849.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 583 | 127752.06 | 320877.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 584 | 127759.44 | 320889.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 585 | 127779.95 | 320902.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 586 | 127817.11 | 320888.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 587 | 127815.43 | 320884.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 588 | 127856.46 | 320907.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 589 | 127938.92 | 320970.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 590 | 128009.64 | 321068.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 591 | 128059.66 | 321133.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 592 | 128059.31 | 321133.55 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 593 | 128059.94 | 321134.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 594 | 128060.28 | 321134.06 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 595 | 128091.25 | 321174.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 596 | 128180.69 | 321110.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 597 | 128192.85 | 321122.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 598 | 128470.4 | 321356.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 599 | 128672.98 | 321522.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 600 | 128740.78 | 321577.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 601 | 128823.43 | 321646 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 602 | 129017.63 | 321801.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 603 | 129078.6 | 321850.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 604 | 129181.11 | 321933.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 605 | 129555.74 | 322236.71 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 606 | 129587.39 | 322262.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 607 | 129693.33 | 322334.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 608 | 129727.2 | 322358.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 609 | 129906.39 | 322481.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 610 | 129952.76 | 322516.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 611 | 130042.88 | 322570.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 612 | 130115.04 | 322585.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 613 | 130171.05 | 322583.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 614 | 130222.44 | 322582 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 615 | 130527.18 | 322514.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 616 | 130547.78 | 322487.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 617 | 130639.33 | 322374.06 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 618 | 130740.71 | 322215.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 619 | 130963.71 | 321828.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 620 | 131017.74 | 321734.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 621 | 131029.26 | 321714.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 622 | 131206.53 | 321408.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 623 | 131207.37 | 321407.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 624 | 131210.9 | 321400.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 625 | 131304.04 | 321237.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 626 | 131399.54 | 321074.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 627 | 131494.78 | 321077.55 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 628 | 131525.83 | 321078.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 629 | 131528.36 | 321076.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 630 | 131591.83 | 321078.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 631 | 131613.81 | 321085.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 632 | 131658.92 | 321099.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 633 | 131731.6 | 321121.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 634 | 131850.32 | 321156.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 635 | 131965.96 | 321195.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 636 | 132092.61 | 321261.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 637 | 132158.97 | 321323.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 638 | 132190.43 | 321431.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 639 | 132259.05 | 321572.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 640 | 132402.01 | 321834.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 641 | 132659.16 | 321932.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 642 | 132695.98 | 322056.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 643 | 132700.25 | 322070.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 644 | 132704.5 | 322084.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 645 | 132709.99 | 322104.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 646 | 132718.69 | 322133.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 647 | 132834.97 | 322161.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 648 | 132852.12 | 322169.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 649 | 132948.95 | 322216.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 650 | 132943.22 | 322088.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 651 | 132944.77 | 322085.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 652 | 132946.83 | 322084.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 653 | 132997.06 | 322064.71 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 654 | 133002.14 | 322063 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 655 | 133007.96 | 322081.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 656 | 133083.7 | 322061.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 657 | 133080.17 | 322044.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 658 | 133087.78 | 322042.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 659 | 133130.78 | 321859.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 660 | 133142.41 | 321863.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 661 | 133627.5 | 321863.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 662 | 134594.31 | 321854.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 663 | 134491.42 | 322309.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 664 | 134434.76 | 322299.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 665 | 134436.68 | 322352.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 666 | 134436.6 | 322404.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 667 | 134509.75 | 322402.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 668 | 134472.14 | 322665.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 669 | 134446.89 | 322667.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 670 | 134446.88 | 322666.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 671 | 134442.6 | 322666.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 672 | 134438.45 | 322666.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 673 | 134438.46 | 322667.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 674 | 134396.85 | 322669.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 675 | 134396.88 | 322670.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 676 | 134404.69 | 322809.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 677 | 134400.52 | 322809.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 678 | 134400.63 | 322811.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 679 | 134401.18 | 322821.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 680 | 134414.24 | 322832.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 681 | 134440.94 | 322848.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 682 | 134556.75 | 322924.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 683 | 134649.31 | 322695.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 684 | 134687 | 322671.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 685 | 134762.2 | 322433.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 686 | 134769.16 | 322397.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 687 | 134844.57 | 321872.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 688 | 134849.96 | 321855.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 689 | 134853.43 | 321846.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 690 | 134884.98 | 321763.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 691 | 134902.97 | 321716.09 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 692 | 134908.56 | 321701.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 693 | 135245.36 | 321701.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 694 | 135247.36 | 321703.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 695 | 135258.26 | 321731.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 696 | 135292.36 | 321825.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 697 | 135297.74 | 321839.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 698 | 135358.14 | 321849.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 699 | 135509.09 | 321863.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 700 | 135536.58 | 321866.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 701 | 135581.73 | 321872.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 702 | 135588.32 | 321879.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 703 | 135894.36 | 322144.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 704 | 135958.46 | 322168.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 705 | 136051.01 | 322206.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 706 | 136067.09 | 322212.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 707 | 136114.7 | 322229.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 708 | 136115.22 | 322227.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 709 | 136145.34 | 322240.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 710 | 136154.28 | 322243.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 711 | 136238.18 | 322277.72 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 712 | 136331.62 | 322314.03 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта п. фабрики им. П.Л. Войкова

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, п. фабрики им. П.Л. Войкова |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 786765 +/- 177 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 4383 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 138548.39 | 324814.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 138547.57 | 324966.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 138176.07 | 325184.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 138157.33 | 325195.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 138140.73 | 325205.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 138036.14 | 325267.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 137905.03 | 325344.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 137795.19 | 325404.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 137790.89 | 325487.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 137628.28 | 325589.06 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 137259.39 | 325751.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 137198.54 | 325653.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 137117.94 | 325529.55 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 137125.59 | 325526.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 137135.75 | 325521.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 137134.48 | 325518.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 137130.05 | 325511.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 137126.81 | 325508.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 137114.75 | 325490.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 137117.2 | 325488.37 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 137121.62 | 325485.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 137145.21 | 325470.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 137146.69 | 325472.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 137148.92 | 325471.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 137159.11 | 325467.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 137160.07 | 325469.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 137164.34 | 325466.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 137179.39 | 325468.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 137185.31 | 325462.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 137186.49 | 325455.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 137191.46 | 325451.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 137189.7 | 325449.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 137190.08 | 325446.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 137206.2 | 325435.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 137204.74 | 325433.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 137204.05 | 325434.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 137201.43 | 325431.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 137211.28 | 325423.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 137297.92 | 325347.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 137219.4 | 325260.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 137197.05 | 325192.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 137205.25 | 325189.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 137206.53 | 325187.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 137205.62 | 325185.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 137204.49 | 325183.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 137203.88 | 325181.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 137203.36 | 325179.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 137197.26 | 325166.45 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 137190.2 | 325152.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 137187.59 | 325147.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 51 | 137187.31 | 325147.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 52 | 137183.32 | 325149.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 53 | 137106.46 | 324956.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 54 | 137044.83 | 324835.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 55 | 137239.21 | 324829.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 56 | 137363.43 | 324825.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 57 | 137363.65 | 324825.71 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 58 | 137467.66 | 324825.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 59 | 137467.84 | 324825.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 60 | 137556.89 | 324823.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 61 | 137557.07 | 324823.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 62 | 137657.02 | 324823.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 63 | 137657.2 | 324823.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 64 | 137760.62 | 324822.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 65 | 137760.8 | 324822.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 66 | 137867.49 | 324820.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 67 | 138068.2 | 324819.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 68 | 138068.16 | 324814.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 69 | 138087.16 | 324814.71 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 70 | 138087.25 | 324819.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 71 | 138174.7 | 324818.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 72 | 138174.88 | 324818.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 73 | 138249.37 | 324817.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 74 | 138249.55 | 324817.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 75 | 138277.61 | 324817.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 76 | 138277.79 | 324817.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 77 | 138372.67 | 324816.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 78 | 138372.84 | 324816.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 79 | 138485.39 | 324815.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 80 | 138485.57 | 324815.33 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта п. Механизаторов

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, п. Механизаторов |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 551999 +/- 149 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 4316 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 135643.59 | 325400.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 135671.91 | 325486.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 135683.67 | 325522.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 135461.98 | 325705.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 135466.47 | 325725.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 135411.35 | 325737.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 135350.16 | 325755.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 135319.7 | 325770.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 135288.78 | 325785.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 135271.88 | 325798.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 135273.37 | 325801.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 135260.22 | 325812.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 135261.1 | 325814.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 135241.67 | 325828.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 135234.15 | 325833.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 135230.01 | 325835.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 135206.3 | 325849.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 135184.68 | 325809.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 135193.89 | 325804.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 135199.53 | 325801.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 135206.47 | 325797.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 135213.52 | 325793.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 135206.32 | 325779.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 135203.8 | 325775.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 135204.44 | 325775.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 135245.08 | 325750.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 135238.84 | 325740.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 135287.89 | 325716.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 135273.67 | 325667.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 135289.81 | 325661.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 135292.7 | 325666.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 135313.76 | 325658.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 135314.24 | 325658.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 135321.61 | 325655.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 135319.54 | 325645.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 135318.55 | 325644.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 135304.84 | 325594.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 135295.78 | 325579.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 135283.8 | 325510.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 135269.94 | 325505.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 135269.47 | 325502.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 135225.71 | 325509.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 135210.61 | 325516.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 135183.63 | 325520.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 135181.66 | 325508.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 135177.78 | 325509.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 135182.68 | 325527.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 135177.87 | 325528.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 135177.97 | 325529.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 135176.59 | 325530.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 51 | 135171.09 | 325531.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 52 | 135170.76 | 325531 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 53 | 135166.03 | 325533.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 54 | 135140.22 | 325542.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 55 | 135130.52 | 325546.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 56 | 135116.83 | 325551.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 57 | 135114.35 | 325546.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 58 | 135111.85 | 325538.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 59 | 135105.94 | 325541.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 60 | 135093.97 | 325546.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 61 | 135087.83 | 325548.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 62 | 135078.91 | 325551.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 63 | 135061.76 | 325562.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 64 | 135059.41 | 325563.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 65 | 135057.52 | 325563.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 66 | 135057.81 | 325564.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 67 | 135060.18 | 325570.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 68 | 135065.73 | 325578.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 69 | 135082.8 | 325620.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 70 | 135092.36 | 325651.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 71 | 135081.97 | 325657.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 72 | 135078.55 | 325659.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 73 | 135059.9 | 325673.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 74 | 135027.48 | 325687.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 75 | 135025.28 | 325685.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 76 | 135024.23 | 325683.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 77 | 135020.02 | 325686.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 78 | 135015.53 | 325680.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 79 | 135011.35 | 325683.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 80 | 135008.18 | 325678.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 81 | 135000.99 | 325669.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 82 | 134977.56 | 325680.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 83 | 134973.81 | 325673.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 84 | 134944.45 | 325616.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 85 | 134941.39 | 325614.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 86 | 134928.28 | 325601.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 87 | 134922.45 | 325589.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 88 | 134922.81 | 325587.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 89 | 134909.73 | 325568.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 90 | 134898.02 | 325551.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 91 | 134900.84 | 325549.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 92 | 134898.92 | 325544.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 93 | 134876.91 | 325553 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 94 | 134847.72 | 325564.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 95 | 134825.04 | 325569.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 96 | 134678.96 | 325604.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 97 | 134663.64 | 325607.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 98 | 134654.05 | 325609.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 99 | 134647.08 | 325610.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 100 | 134633.75 | 325612.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 101 | 134615.23 | 325615.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 102 | 134598.78 | 325618.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 103 | 134582.37 | 325621.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 104 | 134566.87 | 325624.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 105 | 134516.35 | 325633.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 106 | 134499.27 | 325636.23 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 107 | 134484.03 | 325638.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 108 | 134466.4 | 325641.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 109 | 134453.55 | 325588.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 110 | 134444.12 | 325551.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 111 | 134447.35 | 325538.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 112 | 134450.74 | 325525.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 113 | 134450.03 | 325524.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 114 | 134442.98 | 325490.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 115 | 134440.54 | 325485.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 116 | 134439.66 | 325484.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 117 | 134438.79 | 325481.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 118 | 134438.31 | 325480.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 119 | 134435.74 | 325474.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 120 | 134432.2 | 325466.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 121 | 134428.25 | 325458.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 122 | 134420.08 | 325441.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 123 | 134417.2 | 325436.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 124 | 134415.5 | 325433.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 125 | 134413.24 | 325429.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 126 | 134410.39 | 325424.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 127 | 134406.3 | 325418.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 128 | 134403.26 | 325411.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 129 | 134400.75 | 325406.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 130 | 134399.16 | 325402.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 131 | 134397.75 | 325400.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 132 | 134396.9 | 325399.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 133 | 134393.81 | 325393.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 134 | 134393.59 | 325392.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 135 | 134488.54 | 325348.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 136 | 134513.43 | 325336.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 137 | 134508.91 | 325324.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 138 | 134503.47 | 325313.37 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 139 | 134503.74 | 325313.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 140 | 134502.97 | 325309.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 141 | 134493.22 | 325245.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 142 | 134493.55 | 325245.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 143 | 134494.34 | 325243.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 144 | 134505.41 | 325240.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 145 | 134517.03 | 325236.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 146 | 134536.97 | 325230.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 147 | 134547.3 | 325228.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 148 | 134567.78 | 325223.23 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 149 | 134577.53 | 325220.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 150 | 134585.96 | 325218.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 151 | 134594.97 | 325217.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 152 | 134609.93 | 325212.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 153 | 134628.35 | 325208.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 154 | 134646.43 | 325206.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 155 | 134660.7 | 325202.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 156 | 134686.92 | 325194.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 157 | 134713.51 | 325182.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 158 | 134749.04 | 325170.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 159 | 134749.52 | 325167.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 160 | 134751.52 | 325167.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 161 | 134765.98 | 325167.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 162 | 134797.92 | 325171.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 163 | 134800.33 | 325172.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 164 | 134800.59 | 325169.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 165 | 134812.75 | 325169.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 166 | 134812.92 | 325170.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 167 | 134814.69 | 325170.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 168 | 134868.1 | 325162.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 169 | 134868.43 | 325163.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 170 | 134885.49 | 325159.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 171 | 134884.77 | 325155.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 172 | 134951.42 | 325141.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 173 | 134953.75 | 325141.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 174 | 134960.97 | 325140.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 175 | 134961.22 | 325141.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 176 | 134971.79 | 325139.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 177 | 134971.54 | 325138.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 178 | 134982.21 | 325135.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 179 | 134990.17 | 325134.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 180 | 135001.64 | 325131.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 181 | 135012.32 | 325130 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 182 | 135027.26 | 325127.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 183 | 135028.14 | 325126.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 184 | 135039 | 325124.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 185 | 135047.38 | 325122.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 186 | 135063.48 | 325120 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 187 | 135063.39 | 325119.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 188 | 135065.2 | 325119.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 189 | 135065.76 | 325119.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 190 | 135079.17 | 325118.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 191 | 135092.5 | 325115.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 192 | 135093.59 | 325120.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 193 | 135105.81 | 325132.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 194 | 135130.26 | 325156.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 195 | 135135.7 | 325154.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 196 | 135153.8 | 325182.09 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 197 | 135160.25 | 325178.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 198 | 135160.06 | 325177.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 199 | 135201.23 | 325152.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 200 | 135245.74 | 325152.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 201 | 135394.77 | 325018.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 202 | 135492.53 | 325141.55 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 203 | 135495.23 | 325140.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 204 | 135559.62 | 325223.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 205 | 135578.04 | 325254.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 206 | 135597.95 | 325273.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 207 | 135613.9 | 325293.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 208 | 135620.26 | 325318.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 209 | 135638.89 | 325389.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 210 | 135638.7 | 325389.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 211 | 135639.83 | 325390.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 212 | 135640.49 | 325392.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 213 | 135640.68 | 325392.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 214 | 135642.38 | 325397.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 215 | 135642.31 | 325397.44 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта с. Якиманская слобода

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, с. Якиманская слобода |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 1024324 +/- 202 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 5417 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 136244.09 | 326035.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 136280.16 | 326109.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 136156.91 | 326144.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 135971.45 | 326282.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 135866.94 | 326375.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 135706.1 | 326446.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 135610.26 | 326487.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 135490.75 | 326525.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 135466.88 | 326532.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 135309.62 | 326543.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 135027.66 | 326667.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 134942.96 | 326501.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 134912.41 | 326293.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 134788.25 | 326082.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 134837.76 | 325958.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 134937.3 | 325924.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 134952.58 | 325818.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 134831.92 | 325590.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 134825.04 | 325569.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 134847.72 | 325564.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 134876.91 | 325553 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 134898.92 | 325544.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 134900.84 | 325549.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 134898.02 | 325551.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 134909.73 | 325568.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 134922.81 | 325587.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 134922.45 | 325589.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 134928.28 | 325601.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 134941.39 | 325614.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 134944.45 | 325616.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 134973.81 | 325673.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 134977.56 | 325680.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 135000.99 | 325669.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 135008.18 | 325678.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 135011.35 | 325683.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 135015.53 | 325680.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 135020.02 | 325686.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 135024.23 | 325683.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 135025.28 | 325685.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 135027.48 | 325687.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 135059.9 | 325673.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 135078.55 | 325659.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 135081.97 | 325657.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 135092.36 | 325651.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 135082.8 | 325620.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 135065.73 | 325578.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 135060.18 | 325570.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 135057.81 | 325564.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 135057.52 | 325563.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 135059.41 | 325563.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 51 | 135061.76 | 325562.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 52 | 135078.91 | 325551.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 53 | 135087.83 | 325548.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 54 | 135093.97 | 325546.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 55 | 135105.94 | 325541.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 56 | 135111.85 | 325538.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 57 | 135114.35 | 325546.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 58 | 135116.83 | 325551.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 59 | 135130.52 | 325546.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 60 | 135140.22 | 325542.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 61 | 135166.03 | 325533.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 62 | 135170.76 | 325531 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 63 | 135171.09 | 325531.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 64 | 135176.59 | 325530.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 65 | 135177.97 | 325529.21 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 66 | 135177.87 | 325528.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 67 | 135182.68 | 325527.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 68 | 135177.78 | 325509.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 69 | 135181.66 | 325508.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 70 | 135183.63 | 325520.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 71 | 135210.61 | 325516.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 72 | 135225.71 | 325509.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 73 | 135269.47 | 325502.2 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 74 | 135269.94 | 325505.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 75 | 135283.8 | 325510.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 76 | 135295.78 | 325579.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 77 | 135304.84 | 325594.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 78 | 135318.55 | 325644.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 79 | 135319.54 | 325645.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 80 | 135321.61 | 325655.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 81 | 135314.24 | 325658.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 82 | 135313.76 | 325658.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 83 | 135292.7 | 325666.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 84 | 135289.81 | 325661.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 85 | 135273.67 | 325667.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 86 | 135287.89 | 325716.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 87 | 135238.84 | 325740.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 88 | 135245.08 | 325750.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 89 | 135204.44 | 325775.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 90 | 135203.8 | 325775.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 91 | 135206.32 | 325779.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 92 | 135213.52 | 325793.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 93 | 135206.47 | 325797.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 94 | 135199.53 | 325801.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 95 | 135193.89 | 325804.75 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 96 | 135184.68 | 325809.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 97 | 135206.3 | 325849.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 98 | 135230.01 | 325835.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 99 | 135234.15 | 325833.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 100 | 135241.67 | 325828.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 101 | 135261.1 | 325814.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 102 | 135260.22 | 325812.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 103 | 135273.37 | 325801.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 104 | 135271.88 | 325798.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 105 | 135288.78 | 325785.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 106 | 135319.7 | 325770.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 107 | 135350.16 | 325755.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 108 | 135411.35 | 325737.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 109 | 135466.47 | 325725.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 110 | 135461.98 | 325705.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 111 | 135683.67 | 325522.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 112 | 135708.45 | 325590.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 113 | 135784.37 | 325690.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 114 | 135773.79 | 325717.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 115 | 135874.07 | 325740.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 116 | 135971.87 | 325743.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 117 | 136004.9 | 325765.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 118 | 136029.48 | 325786.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 119 | 136126.84 | 325850.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 120 | 136223.75 | 325998.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 121 | 136227.49 | 326002.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 122 | 136230.12 | 326007.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 123 | 136229.23 | 326009.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 124 | 136236.17 | 326021.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 125 | 136240.95 | 326027.99 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта с. Дмитриевская слобода

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, с. Дмитриевская слобода |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 1320192 +/- 230 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 4756 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 137148.92 | 325471.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 137146.69 | 325472.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 137145.21 | 325470.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 137121.62 | 325485.56 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 137117.2 | 325488.37 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 137114.75 | 325490.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 137126.81 | 325508.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 137130.05 | 325511.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 137134.48 | 325518.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 137135.75 | 325521.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 137125.59 | 325526.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 137117.94 | 325529.55 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 137198.54 | 325653.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 137048.77 | 325730.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 137031.05 | 325737.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 136712.83 | 325896.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 136540.15 | 326032.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 136280.16 | 326109.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 136244.09 | 326035.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 136240.95 | 326027.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 136236.17 | 326021.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 136229.23 | 326009.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 136230.12 | 326007.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 136227.49 | 326002.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 136223.75 | 325998.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 136126.84 | 325850.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 136029.48 | 325786.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 136004.9 | 325765.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 135971.87 | 325743.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 135874.07 | 325740.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 135773.79 | 325717.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 135784.37 | 325690.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 135708.45 | 325590.27 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 135683.67 | 325522.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 135671.91 | 325486.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 135643.59 | 325400.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 135642.31 | 325397.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 135642.38 | 325397.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 135640.68 | 325392.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 135640.49 | 325392.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 135639.83 | 325390.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 135638.7 | 325389.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 135638.89 | 325389.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 135620.26 | 325318.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 135622.64 | 325317.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 136102.76 | 325077.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 136487.09 | 324883.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 136541.41 | 324858.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 136572.71 | 324851.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 136613.78 | 324849.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 51 | 136660.33 | 324847.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 52 | 137044.83 | 324835.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 53 | 137106.46 | 324956.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 54 | 137183.32 | 325149.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 55 | 137187.31 | 325147.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 56 | 137187.59 | 325147.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 57 | 137190.2 | 325152.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 58 | 137197 | 325165.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 59 | 137197.26 | 325166.45 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 60 | 137203.36 | 325179.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 61 | 137203.88 | 325181.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 62 | 137204.49 | 325183.28 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 63 | 137205.62 | 325185.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 64 | 137206.53 | 325187.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 65 | 137205.25 | 325189.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 66 | 137197.05 | 325192.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 67 | 137219.4 | 325260.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 68 | 137297.92 | 325347.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 69 | 137211.28 | 325423.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 70 | 137201.43 | 325431.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 71 | 137204.05 | 325434.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 72 | 137204.74 | 325433.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 73 | 137206.2 | 325435.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 74 | 137190.08 | 325446.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 75 | 137189.7 | 325449.41 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 76 | 137191.46 | 325451.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 77 | 137186.49 | 325455.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 78 | 137185.31 | 325462.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 79 | 137179.39 | 325468.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 80 | 137164.34 | 325466.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 81 | 137160.07 | 325469.14 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 82 | 137159.11 | 325467.25 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта д. Александровка

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, д. Александровка |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 1053050 +/- 205 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 4765 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 132955.98 | 321195.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 133075.84 | 321712.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 133058.26 | 321780.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 133072.91 | 321847.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 133130.78 | 321859.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 133087.78 | 322042.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 133080.17 | 322044.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 133083.7 | 322061.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 133007.96 | 322081.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 133002.14 | 322063 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 132997.06 | 322064.71 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 132946.83 | 322084.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 132944.77 | 322085.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 132943.22 | 322088.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 132948.95 | 322216.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 132852.12 | 322169.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 132834.97 | 322161.08 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 132718.69 | 322133.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 132709.99 | 322104.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 132704.5 | 322084.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 132700.25 | 322070.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 132695.98 | 322056.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 132659.16 | 321932.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 132402.01 | 321834.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 132259.05 | 321572.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 132190.43 | 321431.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 132158.97 | 321323.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 132092.61 | 321261.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 131965.96 | 321195.02 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 131850.32 | 321156.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 131872.65 | 321135.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 131872.62 | 321134.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 131926.87 | 321076.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 131956.3 | 321054.88 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 131958.14 | 321052.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 131949.04 | 321020.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 131948.9 | 321017.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 131961.18 | 320987.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 131970.38 | 320976.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 131970.35 | 320975.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 131990.39 | 320946.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 131990.36 | 320945.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 131992.2 | 320943.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 132019.95 | 320938.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 132080.61 | 320928.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 132151.73 | 320962.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 132146.71 | 320797.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 132900.2 | 320689.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 132913.03 | 320840.09 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 132934.51 | 321078.82 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта д. Нежиловка

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, д. Нежиловка |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 345458 +/- 118 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 3887 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 134884.98 | 321763.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 134853.43 | 321846.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 134849.96 | 321855.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 134844.57 | 321872.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 134769.16 | 322397.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 134762.2 | 322433.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 134687 | 322671.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 134649.31 | 322695.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 134556.75 | 322924.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 134440.94 | 322848.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 134414.24 | 322832.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 134401.18 | 322821.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 134400.63 | 322811.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 134400.52 | 322809.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 134404.69 | 322809.7 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 134402.62 | 322772.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 134401.08 | 322745.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 134397.35 | 322678.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 134474.25 | 322676.55 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 134474.13 | 322665.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 134472.14 | 322665.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 134509.14 | 322406.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 134509.75 | 322402.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 134436.6 | 322404.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 134436.68 | 322352.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 134434.76 | 322299.46 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 134491.42 | 322309.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 134594.31 | 321854.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 134594.43 | 321823.45 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 134573.45 | 321740.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 134563.96 | 321699.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 134553.23 | 321675.05 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 134531.93 | 321629.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 134424.87 | 321435.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 134364.34 | 321332.37 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 134404.77 | 321332.06 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 134461.51 | 321395.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 134476.74 | 321415.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 134484.53 | 321428.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 134491.2 | 321435.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 134499.37 | 321441.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 134524.05 | 321473.76 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 134596.9 | 321544.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 134670.78 | 321613.85 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 134749.94 | 321678.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 134790.84 | 321705.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 134796.67 | 321713.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 134801.81 | 321717.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 134813.01 | 321720.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 134834.55 | 321735.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 51 | 134842.82 | 321740.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 52 | 134847.89 | 321743.14 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта п. Муромский

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, п. Муромский |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 1503643 +/- 245 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 6045 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 131367.67 | 324900.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 131539.79 | 325302.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 131554.65 | 325409.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 131349.9 | 325511.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 131160.68 | 325639.43 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 131159.76 | 325671.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 130132.06 | 326002.62 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 130099.8 | 326009.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 130086.3 | 325996.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 130054.35 | 325966.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 130026.47 | 325941.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 130104.1 | 325909.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 130115.14 | 325913.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 130129.65 | 325920.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 130126.75 | 325866.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 130136.97 | 325846.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 130039.7 | 325347.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 130052.32 | 325326.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 130080.51 | 325306.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 130110.97 | 325295.16 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 130160.53 | 325277.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 130241.74 | 325275.74 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 130241.19 | 325234.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 130239.78 | 325129.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 130240.08 | 325129.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 130238.03 | 324949.97 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 130237.42 | 324950.35 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 130236.13 | 324852.13 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 130235.27 | 324786.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 130234.86 | 324755.82 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 130234.01 | 324754.79 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 130233.92 | 324685.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 130236.52 | 324679.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 130334.42 | 324746.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 130370.75 | 324771.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 130522.31 | 324696.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 130564.29 | 324682.32 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 130721.82 | 324670.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 130765.52 | 324666.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 130765.68 | 324648.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 130769.71 | 324647.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 130777.38 | 324647.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 130778.26 | 324647.03 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 130779.78 | 324647.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 130784.64 | 324647.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 130797.82 | 324645.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 130798.49 | 324662.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 130813.26 | 324661.94 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 130813.29 | 324663.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 130896.45 | 324656.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 51 | 130895.65 | 324624.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 52 | 130895.38 | 324621.11 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 53 | 130861.45 | 324163.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 54 | 130856.74 | 324093.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 55 | 130947.99 | 324189.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 56 | 131127.94 | 324397.17 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 57 | 131153.37 | 324462.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 58 | 131207.91 | 324607.99 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта д. Орлово

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, д. Орлово |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 1070621 +/- 207 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 8374 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 129969.65 | 325054.09 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 130030.68 | 325273.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 130039.7 | 325347.66 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 130136.97 | 325846.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 130126.75 | 325866.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 130129.65 | 325920.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 130115.14 | 325913.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 130104.1 | 325909.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 130026.47 | 325941.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 130054.35 | 325966.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 130086.3 | 325996.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 130099.8 | 326009.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 129860.64 | 326058.93 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 129918.6 | 326013.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 129887.27 | 325976.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 129771.86 | 325999.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 129761.17 | 325883.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 18 | 129665.42 | 325862.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 19 | 129620.41 | 325586.01 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 20 | 129609.79 | 325449.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 21 | 129607.98 | 325449.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 22 | 129596.95 | 325451.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 23 | 129593.76 | 325430.54 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 24 | 129605.59 | 325429.36 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 25 | 129608.23 | 325428.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 26 | 129603.55 | 325368.65 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 27 | 129591.23 | 325370.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 28 | 129580.83 | 325372.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 29 | 129579.52 | 325351.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 30 | 129576.98 | 325330.24 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 31 | 129599.26 | 325327.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 32 | 129600.32 | 325326.86 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 33 | 129594.31 | 325249.4 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 34 | 129571.94 | 325251.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 35 | 129573.03 | 325241.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 36 | 129296.78 | 325222.6 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 37 | 129256.42 | 325229.3 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 38 | 129141.79 | 325219.48 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 39 | 129099.79 | 325219.39 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 40 | 128806.9 | 325218.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 41 | 128703.06 | 325203.61 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 42 | 128160.41 | 325148.22 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 43 | 128143.33 | 325137.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 44 | 128104.17 | 325171.99 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 45 | 127965.23 | 325092.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 46 | 127969.55 | 325058.73 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 47 | 128147.68 | 325043.31 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 48 | 128178.82 | 324974.96 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 49 | 128291.2 | 324933.29 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 50 | 128286.14 | 324906.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 51 | 128707.86 | 324944.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 52 | 128839.97 | 324956.04 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 53 | 129004.42 | 324970.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 54 | 129006.13 | 324952.8 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 55 | 129027.13 | 324954.18 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 56 | 129025.96 | 324972.84 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 57 | 129167.69 | 324985.58 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 58 | 129167.83 | 324983.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 59 | 129171.11 | 324944.19 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 60 | 129192.66 | 324945.87 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 61 | 129189.01 | 324984.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 62 | 129188.73 | 324987.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 63 | 129275.25 | 324995.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 64 | 129301.06 | 324993.67 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 65 | 129302.29 | 324978.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 66 | 129322.92 | 324982.34 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 67 | 129323.18 | 324978.5 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 68 | 129346.27 | 324978.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 69 | 129344.53 | 324995.89 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 70 | 129641.96 | 325015.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 71 | 129634.81 | 324940.07 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 72 | 129611.55 | 324939.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 73 | 129603.06 | 324922.25 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 74 | 129602.79 | 324871.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 75 | 129612.26 | 324866.98 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 76 | 129546.13 | 324681.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 77 | 129514.24 | 324571.64 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 78 | 129469.76 | 324457.47 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 79 | 129453.97 | 324464.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 80 | 129444.43 | 324442.78 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 81 | 129461.15 | 324435.38 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 82 | 129387.89 | 324247.33 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 83 | 129370.15 | 324195.42 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 84 | 129445.86 | 324155.92 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 85 | 129479.49 | 324128.12 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 86 | 129519.61 | 324115.95 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 87 | 129585.31 | 324113.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 88 | 129603.91 | 324095.83 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 89 | 129680.31 | 324206.1 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 90 | 129740.69 | 324303.9 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 91 | 129789.67 | 324406.57 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 92 | 129961.54 | 325036.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 93 | 129963.03 | 325025.77 | картометрический метод | 0.4 | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

#### Граница населенного пункта д. Коммуна

_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Владимирская область, городской округ Муром, д. Коммуна |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 66980 +/- 52 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта. Протяженность границ: 1023 м |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат МСК-33.1 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 136761.29 | 322565.81 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 2 | 136763.65 | 322620.45 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 3 | 136765.3 | 322658.77 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 4 | 136727.37 | 322727.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 5 | 136664.66 | 322793.49 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 6 | 136579.89 | 322802.63 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 7 | 136511.35 | 322814.44 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 8 | 136473.17 | 322812.53 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 9 | 136418.51 | 322745.91 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 10 | 136406.45 | 322730.68 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 11 | 136476.15 | 322660.69 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 12 | 136567.81 | 322574.15 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 13 | 136568.02 | 322573.51 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 14 | 136572.68 | 322569.55 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 15 | 136624.88 | 322520.26 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 16 | 136684.29 | 322522.59 | картометрический метод | 0.4 | - |
| 17 | 136708.87 | 322562.04 | картометрический метод | 0.4 | - |

# Footnotes

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»